5. VAJA: KINETIKA RASTI MIKROORGANIZMOV V ŠARŽNEM PROCESU

Datum:		15.12.2006

- OSNOVE

Kvasovka S. cerevisiae je fakultativni anaerob. V prisotnosti kisika (kot pri našem poskusu, ko prepihujemo z zrakom) je glavni produkt njenega metabolizma biomasa (piruvat gre v Krebsov cikel, v katerem nastaja CO2), med fermentacijo (ko ni prisotnega kisika) pa etanol (piruvat gre v etanol preko acetaldehida – odcep CO2). Opazili so, da je tudi med aerobnim procesom nastaja nekaj etanola, predvsem zaradi prevelikih količin piruvata (ves ne more v Krebsov cikel), ki potem dekarboksilira do etanola.

Pri aerobnem šaržnem procesu poteka pri tej kvasovki diavksična rast, kar pomeni, da se v prvi fazi porabi glukoza za tvorbo biomase in etanola, ko pa glukoze zmanjka, nastopi druga faza, v kateri kvasovka porablja etanol za nadaljnjo rast.

Proces bomo spremljali z naslednjimi parametri:

  - koncentracija biomase: z optično gostoto (metoda opisana pri vaji 5)

  - koncentracija glukoze: je hkrati vir ogljika in energije. Spremljamo jo z metodo za določevanje reducirajočih sladkorjev. To so tisti, ki v alkalnem reducirajo rumen DNS v oranžen produkt:

  - koncentracija etanola: s pomočjo plinskega kromatografa.

  - hitrost porabe kisika: ko pridemo v stacionarno fazo začnemo znova spremljati procesne spremenljivke, z dinamično metodo (t.j. ustavimo zračenje in zmanjšamo mešanje, da koncentracija kisika pade na kritično, potem pa spet odpremo zračenje in spremljamo hitrost porabe kisika) določimo . (z računalnika ni bilo mogoče sneti on-line podatkov, ker ni imel nobenega izhoda)

- NALOGA

V laboratorijskem bioreaktorju izvesti aerobni šaržni proces s kvasovko S. cerevisiae MZKI K86 in spremljati procesne spremenljivke, identificirati različne faze rasti, oceniti maksimalno hitrost rasti mikroorganizma in respiracije ter izračunati izkoristek biomase glede na substrat.

- APARATURA IN POTEK POSKUSA

Gojišče, kateremu smo predhodno nastavili pH na 5,2 s fosforno kislino, prenesemo v laboratorijski bioreaktor, umerimo kisikovo elektrodo, vcepimo kulturo, temperaturo držimo konstantno na 30 °C in hitrost mešanja na 400 min-1.

Shema odvzemanja vzorcev:

| t [h] | 0 | 0,5 | 1 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| št. vzorca | 1 | 2 | 3 | 4 | 5* | 6* | 7 | 8* | 9 | 10 |

* Po petem, šestem in osmem odvzetem vzorcu smo pH v bioreaktorju spet uravnali na 5,0 (z dodatkom približno 10 mL raztopine NH4OH).

- MERITVE IN IZRAČUNI

  - Biomasa

| Suha masa (vcepka) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| V= | 5 | ml |  |  |
| filter | m-filter (g) | m-filter+vzorec (g) | m-vzorec (mg) |
| 1 | 0,1006 | 0,1290 | 28,4 |  |
| 2 | 0,0998 | 0,1275 | 27,7 |  |
| 3 | 0,0981 | 0,1279 | 29,8 |  |
|  |  | povprečje = | 28,63 | mg |
|  |  | c = | 5,73 | g/l |
| Umeritvena krivulja |  |  |
| Redčitev | A1 | A2 | c (g/l) | povprečje A |
| 25 | 0,52 | 0,54 | 0,23 | 0,53 |
| 50 | 0,26 | 0,27 | 0,11 | 0,265 |
| 75 | 0,16 | 0,17 | 0,08 | 0,165 |
| 100 | 0,12 | 0,14 | 0,06 | 0,13 |
| 150 | 0,09 | 0,09 | 0,04 | 0,09 |
| Vzorci |  |  |  |  |
| t (min) | Redčitev | A540 | c (g/Ll) | lnc |
| 0 | 5 | 0,2 | 0,435 |  |
| 30 | 10 | 0,11 | 0,478 | -0,73803 |
| 60 | 10 | 0,14 | 0,608 | -0,49687 |
| 90 | 10 | 0,16 | 0,695 | -0,36334 |
| 120 | 10 | 0,18 | 0,782 | -0,24556 |
| 150 | 10 | 0,2 | 0,869 | -0,1402 |
| 180 | 20 | 0,13 | 1,130 | 0,122168 |
| 210 | 20 | 0,14 | 1,217 |  |
| 240 | 20 | 0,16 | 1,391 |  |
| 270 | 20 | 0,17 | 1,478 |  |

Iz tega grafa vidimo, da je naklon 0,0052, to je hkrati tudi maksimalna specifična hitrost rasti za S. cerevisiae, ki jo zapišemo kot .

| Umeritvena krivulja za glukozo |
| --- |
| c (g/L) | A540 | A540 | A540 povpr. |
| 0,1 | 0,0385 | 0,0378 | 0,03815 |
| 0,15 | 0,0909 | 0,0895 | 0,0902 |
| 0,2 | 0,1387 | 0,1432 | 0,14095 |
| 0,25 | 0,1997 | 0,1946 | 0,19715 |
| 0,3 | 0,2496 | 0,2561 | 0,25285 |

  - Glukoza

| redčitev | vzorec | A540 | c | ln c | t |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | g/L |  | h |
| 50 | 1 | 0,0936 | 6,17 | 1,820 | 0 |
| 40 | 2 | 0,1263 | 6,66 | 1,896 | 0,5 |
| 40 | 3 | 0,1076 | 5,67 | 1,736 | 1 |
| 40 | 4 | 0,0997 | 5,26 | 1,660 | 1,5 |
| 40 | 5 | 0,0771 | 4,07 | 1,403 | 2 |
| 20 | 6 | 0,1047 | 2,76 | 1,015 | 2,5 |
| 10 | 7 | 0,1515 | 2,00 | 0,692 | 3 |
| 4 | 8 | 0,1213 | 0,64 | -0,447 | 3,5 |
| 2 | 9 | 0,1668 | 0,44 | -0,822 | 4 |
| 1 | 10 | 0,2073 | 0,27 | -1,297 | 4,5 |

  - Etanol

|  | UMERITVENA |  | VZOREC |
| --- | --- | --- | --- |
| konc. | površina | povprečje |  | čas | površina |
| 0,2 | 35277 |  |  | 0 | 6908 |
|  | 33680 | 34357,67 |  |  | 7185 |
|  | 34116 |  |  | 0,5 | 7914 |
| 0,1 | 12690 |  |  |  | 8008 |
|  | 14964 | 14211,33 |  | 1 | 13483 |
|  | 14980 |  |  |  | 12700 |
| 0,05 | 9976 |  |  |  |  |
|  | 8483 | 9308,333 |  |  |  |
|  | 9466 |  |  |  |  |
| 0,025 | 3929 |  |  | naklon | 170311 |
|  | 3726 | 3786,333 |  |  |  |
|  | 3704 |  |  |  |  |

| čas [h] | 0,0 | 0,5 | 1,0 | 1,5 | 2,0 | 2,5 | 3,0 | 3,5 | 4,0 | 4,5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| površine | 6908 | 7914 | 13483 | 15698 | 20236 | 26883 | 31766 | 37916 | 41162 | 37868 |
|  | 7185 | 8008 | 12700 | 15008 | 20999 | 27007 | 32024 | 37500 | 40958 | 39550 |
|  |  |  |  | 15056 |  |  |  |  |  | 38958 |
| povprečna površina | 7046,5 | 7961 | 13091,5 | 15254 | 20617,5 | 26945 | 31895 | 37708 | 41060 | 38792 |
| koncentracija etanola | 0,041 | 0,047 | 0,077 | 0,090 | 0,121 | 0,158 | 0,187 | 0,221 | 0,241 | 0,228 |

- REZULTATI IN KOMENTAR

V zgornjem grafu sta koncentraciji biomase (X) in etanola (E) podani v 10-kratni vrednosti zaradi skale na ordinatni osi (lepši pregled).

| izračun YX/S (izkoristek biomase glede na glukozo) |
| --- |
|  | t | X | S=G | YX/S |
|  | h | g/L | g/L |  |
| začetek | 0 | 0,435 | 6,17 | 0,07 |
| konec | 4,5 | 1,478 | 0,27 | 5,47 |

- Ocenjena maksimalna specifična hitrost rasti naše kvasovke je .

- Izkoristek biomase glede na substrat (glukozo), se je iz začetnega 0,07 povečal na 5,47.

- Ne moremo priložiti diagrama on-line meritev, ker računalnik, na katerem smo delali ni imel izhoda za izvoz podatkov.

- Sklepamo da je bilo s poskusom vse v redu, porabljala se je glukoza, s časom je nastalo vse več biomase in etanola.

# Text boxes

bližanje STACIONARNEMU STANJU

EKSPONENTNA FAZA

LAG

[g/L]