Univerza v Ljubljani

Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo

Vaje iz biotehnologije

5. Vaja – KINETIKA RASTI MIKROORGANIZMOV V ŠARŽNEM PROCESU

Ljubljana, 05. 12. 2007

- NALOGA

Z različnimi metodami določiti koncentracijo biomase v odvisnosti od časa za šaržno gojenje kvasovke S. cerevisiae MZKI K86 v submerznih kulturah na stresalniku. Izračunati maksimalno specifično hitrost rasti ter čas podvojevanja za dane pogoje in ugotoviti časovno odvisnost proteinov v celicah.

2.  OSNOVE

Hitrost rasti mikroorganizmov je pomemben parameter, ki ga moramo poznati za izračun količine biomase. Odvisen je od številnih dejavnikov (tipa mikroorganizma, starosti kulture, gojišča, temperature).

Podatke za izračuna maksimalne specifične hitrosti rasti dobimo iz eksponencialne faze  rasti mikroorganizmov (glej sliko 1) in glede na to, da je v tej fazi hitrost rasti konstanta velja

,

z začetnimi pogoji  in    dobimo

.

Čas , potreben za podvojitev

koncentracije celic je .

Obstaja več tehnik za merjenje hitrosti rasti mikroorganizmov. Za spremljanje rasti v industrijskem merilu so primernejše on-line (avtomatizirane) tehnike, za raziskovalne namene pa se uporabljajo bolj specifične. Te so:

  - štetje celic: z mikroskopom omogoča neposredno opazovanje (spremembe števila, morfologije celic in morebitne okužbe). Pri vaji smo uporabljali metodo števnih celic (komor), ki imajo točno določen volumen vzorca. Po štetju je potrebno upoštevati še redčitev vzorca.

  - določanje suhe mase: najbolj neposredno. Celice odstranimo od medija s centrifugiranjem ali filtriranjem preko membranskih filtrov, jih sušimo (mikrovalovka) in nato stehtamo.

  - merjenje optične gostote: ali turbidimetrija. Po odstranitvi suspendiranih delcev (motnost) preostanek v bistri raztopini, ki ga lahko pripišemo biomasi, še vedno vsebuje delce, ki (zaradi sipanja svetlobe na njih) zmanjšujejo prepustnost vzorca. Potrebno je redčiti (Aλ < 0,3, 420 nm < λ < 660 nm za enocelične mikroorganizme).

  - določanje vsebnosti proteinov: ti so sestavni del biomase (35-45 % pri kvasovkah) in s tem ko ta raste, raste tudi vsebnost proteinov (potrebno je odšteti delež, ki ga doprinese sestava gojišča). Uporabili smo biuretsko metodo (reakcija peptidnih vezi s CuSO4.

3.  APARATURA IN POTEK POSKUSA

| čas (h) | 0 | 0,5 | 1 | 1,5 | 2 | 2,5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| oznaka | A0 | A1 | A2 | A3 | A4 | A5 |
| oznaka | B0 | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 |

stresalnik A

(T=30 °C)

obrati=200 min-1

stresalnik B

(T=23 °C)

obrati=200 min-1

V teh časovnih intervalih odvzemamo erlenmajerice (kot je označeno) za vzorčevanje

4. MERITVE IN RAČUNI:

- Štetje celic z mikroskopsko tehniko

| A (T=30°C) |
| --- |
| t [min] | vzorec | redčitev | št. celic | koncentracija [št. celic/mL] | lnc |
| 0 | A0 | 10 | 79 | 7900000 | 15,88237 |
| 30 | A1 | 10 | 87 | 8700000 | 15,97883 |
| 60 | A2 | 10 | 102 | 10200000 | 16,1379 |
| 90 | A3 | 10 | 200 | 20000000 | 16,81124 |
| 120 | A4 | 10 | 135 | 13500000 | 16,4182 |
| 150 | A5 | 10 | 230 | 23000000 | 16,951 |
| B (T=23°C) |
| t [min] | vzorec | redčitev | št. celic | koncentracija [št. celic/mL] | lnc |
| 0 | B0 | 10 | 71 | 7100000 | 15,77561 |
| 30 | B1 | 10 | 74 | 7400000 | 15,81699 |
| 60 | B2 | 10 | 85 | 8500000 | 15,95558 |
| 90 | B3 | 10 | 90 | 9000000 | 16,01274 |
| 120 | B4 | 10 | 84 | 8400000 | 15,94374 |
| 150 | B5 | 10 | 115 | 11500000 | 16,25786 |

- Merjenje optične gostote:

Umeritvena krivulja:

| Iz predkulture |
| --- |
| R | A [640nm] | A [640nm] | povprecje | c(biomase) [mg/mL] |
| 40 | 0,242 | 0,24 | 0,241 | 0,075833333 |
| 50 | 0,211 | 0,192 | 0,2015 | 0,060666667 |
| 75 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,040444444 |
| 100 | 0,122 | 0,14 | 0,131 | 0,030333333 |
| 150 | 0,117 | 0,128 | 0,1225 | 0,020222222 |
| 200 | 0,105 | 0,12 | 0,1125 | 0,015166667 |

Koncentracija biomase v 5 mL: 0,015167

Koncentracija biomase v 1 mL: 0,003033

Meritve:

| A (T=30°C) |
| --- |
| čas [min] | vzorec | Redčitev | A [640] | c [mg/mL] | lnc |
| 0 | A0 | 10 | 0,155 | 1,55 | 0,438255 |
| 30 | A1 | 10 | 0,225 | 2,25 | 0,81093 |
| 60 | A2 | 15 | 0,12 | 1,8 | 0,587787 |
| 90 | A3 | 15 | 0,14 | 2,1 | 0,741937 |
| 120 | A4 | 15 | 0,166 | 2,49 | 0,912283 |
| 150 | A5 | 15 | 0,178 | 2,67 | 0,982078 |
| B (T=23°C) |
| čas [min] | vzorec | Redčitev | A [640] | c [mg/mL] | lnc |
| 0 | B0 | 10 | 0,151 | 1,51 | 0,41211 |
| 30 | B1 | 10 | 0,213 | 2,13 | 0,756122 |
| 60 | B2 | 15 | 0,13 | 1,95 | 0,667829 |
| 90 | B3 | 15 | 0,135 | 2,025 | 0,70557 |
| 120 | B4 | 15 | 0,131 | 1,965 | 0,675492 |
| 150 | B5 | 15 | 0,152 | 2,28 | 0,824175 |

- Določanje suhe mase

| Predkultura | volumen [mL] | m(filter) [g] | m(filter+biomasa) [g] | m(biomasa) [g] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| P1 | 5 | 0,0846 | 0,1000 | 0,0154 |
| P2 | 5 | 0,0845 | 0,1006 | 0,0161 |
| P3 | 5 | 0,0847 | 0,0987 | 0,0140 |
|  |  |  | Povprečna masa [g]: | 0,015167 |

| A (T=30°C) |
| --- |
| čas [min] | vzorec | volumen [mL] | m(filter) [g] | m(filter+biomasa) [g] | m(biomasa) [g] | X (mg/L) | lnX (T=30°C) |
| 0 | A0 | 41 | 0,0843 | 0,0964 | 0,0121 | 295,1220 | 5,687389 |
| 30 | A1 | 35 | 0,0846 | 0,0968 | 0,0122 | 348,5714 | 5,853843 |
| 60 | A2 | 36 | 0,0842 | 0,0956 | 0,0114 | 316,6667 | 5,757850 |
| 90 | A3 | 37 | 0,0841 | 0,0974 | 0,0133 | 359,4595 | 5,884601 |
| 120 | A4 | 38 | 0,0843 | 0,0987 | 0,0144 | 378,9474 | 5,937397 |
| 150 | A5 | 37 | 0,0840 | 0,1011 | 0,0171 | 462,1622 | 6,135916 |
| B (T=23°C) |
| čas [min] | vzorec | volumen [mL] | m(filter) [g] | m(filter+biomasa) [g] | m(biomasa) [g] | X [mg/L] | lnX (T=23°C) |
| 0 | B0 | 41 | 0,0840 | 0,0996 | 0,0156 | 380,4878 | 5,941454 |
| 30 | B1 | 35 | 0,0848 | 0,0975 | 0,0127 | 362,8571 | 5,894009 |
| 60 | B2 | 36 | 0,0853 | 0,0994 | 0,0141 | 391,6667 | 5,970411 |
| 90 | B3 | 37 | 0,0848 | 0,102 | 0,0172 | 464,8649 | 6,141747 |
| 120 | B4 | 38 | 0,0843 | 0,1048 | 0,0205 | 539,4737 | 6,290594 |
| 150 | B5 | 37 | 0,0844 | 0,1116 | 0,0272 | 735,1351 | 6,600054 |

- Določanje vsebnosti proteinov

Umeritvena krivulja:

| c [mg/ml] | A [540nm] |
| --- | --- |
| 0 | 0 |
| 1 | 0,115 |
| 2 | 0,225 |
| 3 | 0,336 |
| 4 | 0,436 |
| 5 | 0,531 |

Meritve:

| A (T=30°C) |
| --- |
| čas [min] | vzorec | A 540 | 5x c [mg/mL] | c [mg/mL] | ln c |
| 0 | A0 | 0,063 | 521,126761 | 104,2254 | 4,646555 |
| 30 | A1 | 0,063 | 521,126761 | 104,2254 | 4,646555 |
| 60 | A2 | 0,077 | 652,58216 | 130,5164 | 4,871499 |
| 90 | A3 | 0,093 | 802,816901 | 160,5634 | 5,078689 |
| 120 | A4 | 0,115 | 1009,38967 | 201,8779 | 5,307663 |
| 150 | A5 | 0,125 | 1103,28638 | 220,6573 | 5,396611 |
| B (T=23°C) |
| čas [min] | vzorec | A 540 | 5x c [mg/mL] | c [mg/mL] | ln c |
| 0 | B0 | 0,052 | 417,840376 | 83,56808 | 4,425662 |
| 30 | B1 | 0,059 | 483,568075 | 96,71362 | 4,571754 |
| 60 | B2 | 0,063 | 521,126761 | 104,2254 | 4,646555 |
| 90 | B3 | 0,073 | 615,023474 | 123,0047 | 4,812223 |
| 120 | B4 | 0,078 | 661,971831 | 132,3944 | 4,885785 |
| 150 | B5 | 0,091 | 784,037559 | 156,8075 | 5,055019 |

  - Utežni delež proteinov glede na koncentracijo celic, dobljeno iz določanja suhe mase

| A (T=30°C) |
| --- |
| čas [min] | vzorec | c [g/L] | c proteina [g/L] | utežni % proteinov |
| 0 | A0 | 0,38 | 0,10 | 26 |
| 30 | A1 | 0,36 | 0,10 | 28 |
| 60 | A2 | 0,39 | 0,13 | 33 |
| 90 | A3 | 0,46 | 0,16 | 35 |
| 120 | A4 | 0,54 | 0,20 | 37 |
| 150 | A5 | 0,74 | 0,22 | 30 |
| B (T=23°C) |
| čas [min] | vzorec | c [g/L] | c proteina [g/L] | utežni % proteinov |
| 0 | B0 | 0,29 | 0,08 | 28 |
| 30 | B1 | 0,35 | 0,09 | 26 |
| 60 | B2 | 0,31 | 0,10 | 32 |
| 90 | B3 | 0,36 | 0,12 | 33 |
| 120 | B4 | 0,38 | 0,13 | 34 |
| 150 | B5 | 0,46 | 0,15 | 33 |

5.REZULTATI:

Štetje celic z mikroskopsko tehniko:

# Opomba: pri A smo odstranili točko pri t=90min zaradi prevelikega odstopanja (napaka pri štetju).

|  | μmax [h-1] | td [h] |
| --- | --- | --- |
| A (T=30°C) | 0,396 | 1,75 |
| B (T=23°C) | 0,162 | 4,28 |

Merjenje optične gostote:

|  | μmax [h-1] | td [h] |
| --- | --- | --- |
| A (T=30°C) | 0,228 | 3,04 |
| B (T=23°C) | 0,144 | 4,81 |

Določanje suhe mase:

Opomba: zaradi prevelikega odstopanja smo pri A odstranil točko pri t=0min, pri B pa točko pri t=30min (v obeh primerih je bilo prisotno veliko nečistoč – previsoka masa biomase)

|  | μmax [h-1] | td [h] |
| --- | --- | --- |
| A (T=30°C) | 0,348 | 1,99 |
| B (T=23°C) | 0,174 | 3,98 |

Določanje vsebnosti proteinov:

|  | μmax [h-1] | td [h] |
| --- | --- | --- |
| A (T=30°C) | 0,390 | 1,78 |
| B (T=23°C) | 0,246 | 2,82 |

# Izračunane vrednosti μmax in td z različnimi metodami:

|  | 30°C | 23°C |
| --- | --- | --- |
| Metoda | μmax [h-1] | td [h] | μmax [h-1] | td [h] |
| Štetje celic | 0,396 | 1,75 | 0,162 | 4,28 |
| Optična gostota | 0,228 | 3,04 | 0,144 | 4,81 |
| Suha masa | 0,348 | 1,99 | 0,174 | 3,98 |
| Vsebnost proteinov | 0,390 | 1,78 | 0,246 | 2,82 |

Utežni delež proteinov glede na koncentracijo celic, dobljeno iz določanja suhe mase:

6. KOMENTAR:

Pri vseh metodah so μmax pri višji temperaturi višje in posledično podvojevalni časi krajši. Iz tega lahko sklepamo, da do večjih napak ni prišlo pri nobeni metodi.

Najvišje vrednosti μmax (in s tem najkrajše zadrževalne čase) smo pri temperaturi gojenja 30˚C dobili z metodo štetja celic, pri 23˚C pa pri metodi določanja vsebnosti proteinov. Najnižje vrednosti μmax (in s tem najdaljše podvojevalne čase) smo pri obeh temperaturah dobili z merjenjem optične gostote. Pri štetju celic zlahka pride do napake zaradi nehomogena vzorca ali premalo premešanja. Pri določanju suhe mase smo lahko naredili napako v tem, da smo med postopkom filtracije in spiranja gojišča povzročili lizo celic in s tem spiranje dela biomase. Pri nas je pri času A0 in B30 na filter papir prišla nečistoča zato smo ti dve točki na grafu zanemarili.

Pri merjenju optične gostote in vsebnosti proteinom smo dobili neke vmesne, primerljive vrednosti.

Iz izmerjenih parametrov je razvidno, da so za pekovsko kvasovko Saccharomyces cerevisiae bolj ustrezni pogoji pri 30˚C.

Utežni delež proteinov narašča s časom gojenja, kar je še posebej očitno pri 30˚C. Naraščanje vsebnosti proteinov s časom lahko razložimo z različnimi metabolnimi procesi, ki ščasoma začnejo potekati v celicah. Pri 30˚C so deleži proteinov večji, kar se ujema z ugotovitvijo, da je ta temperatura za celice ugodnejša; pride do intenzivnejše produkcije proteinov. Načeloma naj bi opazili nihanja v odvisnosti od faze celičnega cikla, v katerem se celica nahaja, vendar pri nas to ni najbolje vidno.

Velja omeniti, da povečanje mase ni nujno povezano s povečanjem števila celic in tudi ni nujno, da se količina proteinov podvojuje ob delitvi celi, tako da neposredne primerjave hitrosti rasti, določenih z različnimi tehnikami,ne morejo dati enakih rezultatov.

# Text boxes

Slika 1: Rastna krivulja mikroorganizmov

5 mL

kulture kvasovk

50 mL steriliziranega

gojišča v 250 ml

Erlenmeyer

steklenicah

6x

6x