1. VAJA: MEŠANJE

Datum:		20.10.2006

- OSNOVE

Pri vaji smo opazovali vpliv tipa mešala in reoloških lastnosti medija. Mešalni reaktorji se uporabljajo za večino submerznih bioprocesov in so tipično sestavljeni iz cilindrične posode in mešala.

Pri tej vaji smo uporabljali mešalnik tipa STC (standard tank configuration) brez prezračevanja (skica v točki 3), mešali Rushtonovo turbino (diskasta, radialno kroženje kapljevine) in propeler (aksialno kroženje kapljevine) ter vodo in raztopino karboksimetilceluloze (CMC) kot medija.

Za največjo učinkovitost mešanja je potrebno poznati čas pomešanja tm, ki je potreben za doseganje določene stopnje homogenosti i, ter moč P, tako da bomo porabili najmanj energije ob največji učinkovitosti mešanja. Čas tm je odvisen od lastnosti zajetih v Reynoldsovem številu Re, ki ga izračunamo po spodnjih enačbah:

| N (s-1) | Vrtilna hitrost |
| --- | --- |
| D (m) | Premer mešala |
| ( (kg/m3) | Gostota medija |
| ( (Pa s) | Viskoznost |
| Re | Reynoldsovo število |
| ( (Pa) | Strižna napetost |
| (s-1) | Strižna hitrost |
| K (Pa sn) | Indeks konsistence |
| (a (Pa s) | Navidezna viskoznost |
| ks | Brezdimenzijska konstanta strižne hitrosti mešala |
| Ntm | Brezdimenzijski čas pomešanja |
| H (m) | Višina kapljevine v reaktorju |
| T (m) | Premer mešalnega reaktorja |
| Hm (m) | Višina od dna reaktorja do mešala |
| a=1,33 | Če je Hm=H/3 |
| P0 | Brezdimenzijsko število moči |

velja za newtonske tekočine (npr. voda),

kjer  je

velja za nenewtonske tekočine (npr. CMC, bioprocesne brozge), kjer je  in ,  pa dobimo kot  (ks za Rushton. turbino 11.8, za propeler 10)

Čas pomešanja lahko izpeljemo iz brezdimenzijskega časa pomešanja N(tm s teorijo kroženja tekočine v turbulentnem območju (Re > 104) po enačbah

za Rushtonovo turbino in

za propeler

Za izračun moči uporabimo enačbo , pri čemer število moči P0 odčitamo iz diagrama P0 v odvisnosti od Re za posamezen tip mešala.

- NALOGA

V laboratorijskem STC-mešalniku eksperimentalno določiti tm v vodni raztopini CMC in vodi za Rushtonovo turbino in propeler s pH-metrično metodo in metodo razbarvanja. Izračunati P ter P(tm pri posameznih obratovalnih pogojih.

- APARATURA

Mešali: Rushtonova turbina in propeler

Raztopini: vodna rzt. CMC, voda

Metoda razbarvanja: štoparica, raztopini 4N HCl in 4N NaOH, raztopina indikatorja bromkrezol zeleno

Določanje fizikalnih lastnosti: rotacijski viskozometer, areometer, termometer

- MERITVE IN IZRAČUNI

|  |  |  |  |  | log | log |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | [Pa] | [s-1] | [Pa s] |  |  |
| 0,13 | 0,1 | 2,093 | 11,7 | 0,179 | 0,321 | 1,068 |
| 0,22 | 0,2 | 3,542 | 23,4 | 0,151 | 0,549 | 1,369 |
| 0,3 | 0,3 | 4,83 | 35,1 | 0,138 | 0,684 | 1,545 |
| 0,36 | 0,4 | 5,796 | 46,8 | 0,124 | 0,763 | 1,670 |
| 0,42 | 0,5 | 6,762 | 58,5 | 0,116 | 0,830 | 1,767 |
| 0,47 | 0,6 | 7,567 | 70,2 | 0,108 | 0,879 | 1,846 |
| 0,52 | 0,7 | 8,372 | 81,9 | 0,102 | 0,923 | 1,913 |
| 0,565 | 0,8 | 9,0965 | 93,6 | 0,097 | 0,959 | 1,971 |
| 0,6 | 0,9 | 9,66 | 105,3 | 0,092 | 0,985 | 2,022 |
| 0,64 | 1 | 10,304 | 117 | 0,088 | 1,013 | 2,068 |

[Pa] 		%= 5  in  A=3,22

[s-1] 		%D = 10  in  M=11,7

logaritmiramo v

Na grafu bo n naklon premice, logK pa odsek premice na ordinatni osi.

Iz premice dobimo enačbo

|  | D | ks |
| --- | --- | --- |
|  | [m] | [/] |
| Rushton | 0,1 | 11,8 |
| propeler | 0,094 | 10 |

|  | ρ | η |
| --- | --- | --- |
|  | [kg/m3] | [Pa·s] |
| Voda | 1000 (T=13 °C) | 0,001225 |
| CMC | 1000 | Ni konstanta (glej a) |

H=T=0,295 m

| Rushtonova turbina | S pH-jem | Z razbarvanjem |
| --- | --- | --- |
|  | N | N |  | Re | a | tm | Ntm | tm | Ntm |
|  | [min-1] | [s-1] | [s-1] | [/] | [Pa s] | [s] | [/] | [s] | [/] |
| CMC | 120 | 2,00 | 23,600 | 1,277 | 15,663 | 136 | 272 | 247 | 494 |
|  | 220 | 3,67 | 43,267 | 1,784 | 20,558 | 66 | 242 | 24 | 88 |
|  | 320 | 5,33 | 62,933 | 2,193 | 24,321 | 40 | 213 | 15 | 80 |
| Voda | 60 | 1,00 |  | 8163 |  | 50 | 50 | 11 | 11 |
|  | 110 | 1,83 |  | 14966 |  | 32 | 59 | 7 | 12 |
|  | 210 | 3,50 |  | 28571 |  | 28 | 98 | 4 | 14 |

| Propeler | S pH-jem | Z razbarvanjem |
| --- | --- | --- |
|  | N | N |  | Re | a | tm | Ntm | tm | Ntm |
|  | [min-1] | [s-1] | [s-1] | [/] | [Pa s] | [s] | [/] | [s] | [/] |
| CMC | 220 | 3,67 | 36,667 | 1,697 | 19,087 | 250 | 917 | 225 | 825 |
|  | 320 | 5,33 | 53,333 | 2,087 | 22,580 | 76 | 405 | 105 | 560 |
|  | 420 | 7,00 | 70,000 | 2,425 | 25,510 | 42 | 294 | 25 | 175 |
| Voda | 60 | 1,00 |  | 7213 |  | 60 | 60 | 43,5 | 44 |
|  | 110 | 1,83 |  | 13224 |  | 42 | 77 | 21 | 39 |
|  | 210 | 3,50 |  | 25246 |  | 40 | 140 | 12 | 42 |

|  | N | tm |
| --- | --- | --- |
| CMC | 120 | 0,380 |
|  | 220 | 0,208 |
|  | 320 | 0,143 |
| VODA | 60 | 0,761 |
|  | 110 | 0,415 |
|  | 210 | 0,217 |

Preračunani N·tm in tm na osnovi korelacij

Rushtonova turbina

N·tm= 45,65

|  | N | tm |
| --- | --- | --- |
| CMC | 220 | 0,269 |
|  | 320 | 0,185 |
|  | 420 | 0,141 |
| VODA | 60 | 0,985 |
|  | 110 | 0,537 |
|  | 210 | 0,281 |

Propeler

N·tm= 59,09

- REZULTATI

Iz grafa Po=f(Re) odčitamo Po za posamezne Re in izračunamo P ter P·tm.

|  |  | N | tm | Re | Po | P | P·tm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | [s-1] | [s] | [/] | [/] | [Nm/s=W] | [Ws=J] |
| Rushton | CMC | 2,000 | 136 | 1,3 | 50 | 4,000 | 544,000 |
|  |  | 3,667 | 66 | 1,8 | 40 | 19,719 | 1301,422 |
|  |  | 5,333 | 40 | 2,2 | 30 | 45,511 | 1820,444 |
|  | VODA | 1,000 | 50 | 8163 | 5 | 0,050 | 2,500 |
|  |  | 1,833 | 32 | 14966 | 5 | 0,308 | 9,859 |
|  |  | 3,500 | 28 | 28571 | 5 | 2,144 | 60,025 |
| propeler | CMC | 3,667 | 250 | 1,7 | 30 | 2,960 | 740,020 |
|  |  | 5,333 | 76 | 2,1 | 27 | 5,636 | 428,365 |
|  |  | 7,000 | 42 | 2,4 | 20 | 7,192 | 302,075 |
|  | VODA | 1,000 | 60 | 7213 | 0,38 | 0,003 | 0,167 |
|  |  | 1,833 | 42 | 13224 | 0,38 | 0,009 | 0,394 |
|  |  | 3,500 | 40 | 25246 | 0,38 | 0,034 | 1,367 |

Grafe smo podali v obliki diagramov ločeno za CMC in vodo (in ne ločeno za različne tipe mešal, ker bi bila v takem primeru skala na abscisni osi prevelika in bi bil potek podatkov za CMC nerazviden).