Univerza v Ljubljani

Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo

Vaje iz biotehnologije

2. Vaja – PRENOS KISIKA V SISTEMU PLIN - KAPLJEVINA

Ljubljana, 29. 10. 2007

1. Naloga

V laboratorijskem stolpnem bioreaktorju določiti volumenski koeficient snovnega prestopa kisika kLa pri različnih linearnih hitrostih zraka vg z dinamično metodo absorpcije kisika iz zraka.

2. Osnove

Pri prenosu snovi gre za premik ene komponente v drugi, ki lahko poteka z difuzijo ali s konvekcijo. Difuzija poteka zaradi neenakomerne porazdelitve koncentracije snovi na fazni meji, konvekcija pa je vezana na turbolentno gibanje tekočine ob fazni meji z drugo snovjo. Vzporedno s konvektivnim prenosom snovi poteka tudi difuzija, vendar lahko le to zanemarimo, če gre za intenzivno konvekcijo, saj je v primerjavi z njo prispevek difuzije majhen.

kL je koeficient snovne prestopnosti pri prestopu neke snovi skozi film kapljevine ob fazni meji med plinom in kapljevino. Snovna prehodnost KL je definirana kot

Pri  ( velika)  velja  in

kLa se lahko napove po korelaciji:

kLa = b · vgn

Koncentracijo kisika v kapljevini merimo s kisikovo elektrodo z dinamično (razplinjevalno) metodo (koncentracija kisika v kapljevini se spreminja s časom) brez prisotnosti mikroorganizma. Odziv elektrode ima določeno zakasnitev, ki jo lahko eksperimentalno določimo v obliki kp – konstanta elektrode [s-1] (za predpostavljen odziv 1. reda), ki je obratna vrednost časa, ki je potreben za 63 % maksimalnega odziva.

Za dejansko spreminjanje konc. kisika v kapljevini zapišemo	,

za spremembo konc. kisika, ki jo beležimo preko elektrode pa	,

pri čemer je CP odziv elektrode.

V primeru, da je kLa > kp ima zakasnitev elektrode velik vpliv na potek merjene koncentracije kisika, če pa je kLa < kp je razlika med dejansko in merjeno koncentracijo kisika majhna.

3. Aparatura

4. Meritve in računi

d = 10 cm     r = 5 cm

h = 70 cm

S = πr2       vg=Φg/S

kp =  0,216242298 s-1

Meritev za kp smo ponovili dvakrat in tudi drugič dobili popolnoma enak rezultat kot prvič.

| Φg [L/h] | vg [m/s] | višina vode [m] | kLa [s-1] (dobljena eksperimentalno) | kLa [s-1] (izračunan po korelaciji) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 100 | 0,003536776 | 0,751 | 0,00703 | 0,00514 |
| 200 | 0,007073553 | 0,722 | 0,01620 | 0,00895 |
| 300 | 0,010610330 | 0,733 | 0,02480 | 0,01238 |
| 400 | 0,014147107 | 0,741 | 0,03630 | 0,01558 |

5. REZULTATI

Kot vidimo iz zgornjega grafa kLa linearno narašča z vg. Vidimo, da je kLa izračunana eksperimentalno večja od tiste izračunane po korelaciji kLa = b* vgn. S povečanjem pretoka zraka se je velikost mehurčkov malo spremenila, povečalo se je njihovo število in s tem specifična površina a oz. kLa.

# Text boxes

KL	snovna prehodnost [m/s]

kL	koeficient snovne prestopnosti za film kapljevine [m/s]

kG	koeficient snovne prestopnosti za film plina [kg/m2s Pa]

He	Henryjeva konstanta [Pa m3/kg]

wA	snovni tok komponente A [kg/s]

kLa	volumski koeficient snovnega prestopa [s-1]

a	specifična površina [m2/m3]

CA*	topnost komponente A v kapljevini [kg/m3]

CA	koncentracija komp. A v kapljevini [kg/m3]

vg	volumenski pretok zraka na enoto preseka reaktorja [m/s]

b	eksperimentalno določen koeficient za različne sisteme in 	je 0,47 za sistem voda-zrak v homogenem tokovnem 	režimu za distributor – obroč z luknjicami

n	eksperimentalno določen eksponent za različne sisteme  in 	je 0,8 za zgoraj opisani sistem

Legenda:

1 – jeklenki z dušikom in     zračnim kisikom

2 – merilec pretoka plinov z regulacijskim ventilom

3 – stolpni bioreaktor

4 – distributor plinov

5 – kisikova elektroda

6 – merilec kisika

7 – računalnik