3. VAJA: SIMULACIJA ŠARŽNEGA BIOPROCESA

Datum:	17.11.2006

- OSNOVE

Šaržni proces

{BATFERM}

{ BATCH GROWTH WITH PRODUCT FORMATION}

{ CONSTANTS}

(max

KS

(

(

YX/S

X0

S0

P0

UM=0.3

KS=0.1

K1=0.03

K2=0.08

Y=0.8

X0=0.01

S0=10

P0=0

{Initial Conditions}

INIT X=X0

INIT S=S0

INIT P=P0

{Mass Balances}

X'= RX   		;BIOMASS BALANCE

S'= RS			;SUBSTRATE BALANCE

P'= RP			;PRODUCT BALANCE

{Kinetics}

RX = U*X		;BIOMASS RATE EQUATION

U=UM*S/(KS+S)	;MONOD EQUATION

RS=-RX/Y		;SUBSTRATE RATE EQUATION

RP=(K1+K2*U)*X	;PRODUCT RATE EQUATION

Limit S>=0.0

Šaržni proces z napajanjem substrata

{FEDBAT; Fermentation with batch start up}

{Flow rate is initially zero. It can be switched on by

changing F1 to a value higher than 0.}

{constants}

UM=0.3

KS=0.1

K1=0.03

K2=0.08

Y=0.8

SF=10

F1=1.5

X1=0.01

S1=10

P1=0

tfeed=22.5

F=if time>=tfeed then F1 else 0 	{batch start up}

{Initial Conditions}			{Mass balances}

init V=1				d/dt(V)=F

init VX=V*X1  			d/dt(VX)=RX*V

init VS=V*S1  			d/dt(VS)=F*SF+RS*V

init VP=V*P1				d/dt(VP)=RP*V

{Calculation of concentrations}

X=VX/V

S=VS/V

P=VP/V

{Kinetics}

RX=U*X

U=UM*S/(KS+S)

RS=-RX/Y

RP=(K1+K2*U)*X

D=F/V 	{nominal dilution rate}

- NALOGA

Preučiti vpliv parametrov na potek bioprocesa s pomočjo računalniške simulacije:

- za šaržni proces: spreminjanjanje parametrov Ks, (max, YX/S ter ( in (; opazovati spremembe v poteku procesnih spremenljivk

- za proces z napajanjem substrata opazovati vpliv FV in SV na njegov potek

- APARATURA

Računalnik in program Berkeley Madonna.

- REZULTATI SIMULACIJ IN KOMENTARJI

ŠARŽNI PROCES

Začetni pogoji

(max

KS

(

(

YX/S

X0

S0

P0

Legenda

X = koncentracija biomase

S = koncentracija substrata

P = koncentracija produkta

Spreminjanje S0

1-2-3-4: S0= 5, 10, 15, 30

Komentar: Z zvečanjem začetne koncentracije substrata koncentracija biomase doseže stacionarno stanje kasneje, pri večji koncentraciji. Več kot je substrata na začetku, kasneje njegova koncentracija pade na nič. Če je začetna koncentracija substrata majhna, produkt začne nastajati prej, a ga je manj, kot če je S0 velika.

Spreminjanje (max

1-2-3-4-5: 0.01 – 0.1 – 0.2 – 0.3 – 0.4

Komentar: Z večanjem maksimalne specifične hitrosti rasti mikroorganizma (μmax) nastane večja količina biomase hitreje (kljub temu pa se maksimalna vrednost biomase ne spremeni), substrat se hitreje porabi in produkt hitreje nastaja.

Spreminjanje (max in S0

Komentar: Če hkrati zmanjšamo S0 (10(1) in povečamo μmax, ostanejo krivulje zelo podobne, le vse se zgodi prej: hitreje nastaja biomasa, zaradi tega se tudi hitreje porablja substrat.

Spreminjanje YX/S

1-2-3-4: 0.8 – 0.6 – 0.4 – 0.01

Komentar: Z manjšanjem YX/S nastane manj biomase in produkta, substrat se prej porabi.

Spreminjanje ( (K2) in ( (K1)

| Št. v legendi | K1 | K2 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 0.03 | 0.08 |
| 2 | 0.03 | 0.8 |
| 3 | 0.3 | 0.08 |

Komentar: Spreminjanje parametrov α in β ne vpliva na nastajanje biomase in porabo substrata, vpliva pa na nastajanje produkta. In sicer: če je α za dva reda velikosti večji kot β se naklon krivulje za produkt ne spremeni bistveno (modra glede na izhodno zeleno), če pa je β za dva reda velikosti večji kot α, tedaj se naklon krivulje za produkt bistveno poveča (oker glede na izhodno zeleno).

Spreminjanje KS

0.1 – 1 - 10

Komentar: S povečevanjem Ks biomasa nastaja počasneje (a v vseh treh primerih pride do iste maksimalne vrednosti), substrat se počasneje porablja in produkt počasneje nastaja (naklon pa je isti).

ŠARŽNI PROCES Z NAPAJANJEM SUBSTRATA

Začetni pogoji

4.7 Spreminjanje Fv (0.15, 1.5=začetni pogoji, 15) pri SV=konst

Na ENEM GRAFU (0.5 - 1.5 – 3 - 10):

Komentar: Z večanjem FV pri konstantnem SV biomasa po dodatku substrata (t=22,5 h) kasneje pride nazaj na maksimalno vrednost, dodani substrat se počasneje porablja, volumna biomase in substrata rasteta (zato se njuna koncentracija niža).

4.8 Spreminjanje SV (1, 10=začetni pogoji, 100) pri FV=konst

SV=2,7,10 (na istem grafu):

Komentar: Z večanjem Sv (vstopne koncentracije substrata) ob času t=22,5 h pri volumnu biomase ni bistvene spremembe, zato se tudi njena koncentracija bistveno ne spreminja. Zaradi večjega volumna substrata je Sv manjša.

4.9 Spreminjanje SV in FV, da bo SV · FV = konst = 15

| Št. v legendi | Fv | Sv | Fv·Sv |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1.5 | 10 | 15 |
| 2 | 1 | 15 | 15 |
| 3 | 15 | 1 | 15 |

( začetni pogoji

Komentar: Če držimo zmnožek SV · FV konstanten se zgodi naslednje: Če je SV člen, ki je bistveno večji, nastane več biomase, substrat prej izgine, VX in VS pa se ne spremenita bistveno. Obratno velja, če je bistveno večji člen Fv.