7. VAJA: ULTRAFILTRACIJA

Datum:		10.11.2006

- OSNOVE

Ultrafiltracija je membranska separacijska tehnika pri kateri koncentrat (retentat) ločujemo od permeata z membrano, ki ima pore določene velikosti in je običajno integrirana v modul (pri vaji smo uporabili ploščnega). Pri ultrafiltraciji s porami velikosti 10-100 Å ločujemo snovi z 300 < Mr < 500.000.

Iz sheme v točki 3 vidimo, da se napajalni tok loči na retentat (=koncentrat) in permeat. Fluks j preko membrane

ki ga poganja transmembranska tlačna razlika ,

povzroča, da vsak izmed tokov teče po svoji strani membrane in ima različno koncentracijo komponente, ki jo ločujemo. Definiramo lahko permeabilnost

in zadrževalni faktor,

ter naslednje parametre

koncentracijski faktor

dobitek permeata

dobitek neprepuščenega dela

- NALOGA

Na laboratorijski ultrafiltracijski napravi z vodnimi raztopinami PEG (polietilen glikol) in PVA (polivinil alkohol) različnih molekulskih mas pri različnih obratovalnih tlakih določiti zadrževalni faktor R, koncentracijski faktor α, dobitek permeata Δ in dobitek neprepuščenega dela Ф in izračunati povprečni upor membrane Rm.

- APARATURA

- MERITVE IN IZRAČUNI

| PEG | mprazne čaše(koncentrat): | 98.8054 | g | mkoncentrata+čaše: | 99.0741 | g |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | mprazne čaše(permeat): | 98.3071 | g | mpermeata+čaše: | 98.3443 | g |
| PVA | mprazne čaše(koncentrat): | 71.5796 | g | mkoncentrata+čaše: | 71.6468 | g |
|  | mprazne čaše(permeat): | 72.8768 | g | mpermeata+čaše: | 72.8872 | g |

| Površina membrane: | 0.01 | m2 |
| --- | --- | --- |
|  | ηvode: | 1 | mPas |

| voda |
| --- |
|  | p=0,5 | p | Δp=0,6 |
| V[ml] | t[s] | t[s] | t[s] | Δt[s] | t[s] | Δt[s] |
| 50 | 20 | 20 | 17 | 17 | 15 | 15 |
| 100 | 42 | 22 | 35 | 18 | 28 | 13 |
| 150 | 63 | 21 | 53 | 18 | 44 | 16 |
| 200 | 86 | 23 | 71 | 18 | 60 | 16 |
| 250 | 108 | 22 | 89 | 18 | 75 | 15 |
| 300 | 130 | 22 | 107 | 18 | 90 | 15 |
| 350 |  |  |  |  | 106 | 16 |
| Фp= | 8.2 | L/h | 10 | L/h | 12 | L/h |
| j= | 818.2 | L/hm2 | 1000.0 | L/hm2 | 1200.0 | L/hm2 |

| PVA |
| --- |
|  | p=1,7 | p | Δp=0,9 |
| V[ml] | t[s] | t[s] | t[s] | Δt[s] | t[s] | Δt[s] |
| 50 | 48 |  | 37 |  | 37 |  |
| 75 | 70 | 22 | 59 | 22 | 58 | 21 |
| 100 | 95 | 25 | 81 | 22 | 78 | 20 |
| 125 | 117 | 22 | 107 | 26 | 97 | 19 |
| 150 | 140 | 23 | 129 | 22 | 120 | 23 |
| 175 | 164 | 24 | 153 | 24 | 144 | 24 |
| 200 |  |  | 179 | 26 | 165 | 21 |
| 225 |  |  | 204 | 25 | 187 | 22 |
| 250 |  |  | 229 | 25 | 208 | 21 |
| Фp= | 3.8 | L/h | 3.6 | L/h | 4.1 | L/h |
| j= | 375.0 | L/hm2 | 360.0 | L/hm2 | 409.1 | L/hm2 |

| PEG |
| --- |
|  | p=1,0 | p |
| V[ml] | t[s] | t[s] | t[s] | Δt[s] |
| 50 | 31 |  | 36 |  |
| 75 | 45 | 14 | 55 | 19 |
| 100 | 61 | 16 | 75 | 20 |
| 125 | 78 | 17 | 94 | 19 |
| 150 | 94 | 16 | 116 | 22 |
| 175 | 112 | 18 | 134 | 18 |
| 200 | 129 | 17 | 150 | 16 |
| 225 | 145 | 16 |  |  |
| 250 | 162 | 17 |  |  |
| 275 | 180 | 18 |  |  |
| 300 | 197 | 17 |  |  |
| Фp= | 5.3 | L/h | 5.0 | L/h |
| j= | 529.4 | L/hm2 | 500.0 | L/hm2 |

|  | Δp [bar] | Фp [L/h] | j [L/hm2] |
| --- | --- | --- | --- |
| Voda | 0.50 | 8.20 | 818.20 |
|  | 0.55 | 10.00 | 1000.00 |
|  | 0.60 | 12.00 | 1200.00 |
| PVA | 1.70 | 3.80 | 375.00 |
|  | 1.35 | 3.60 | 360.00 |
|  | 0.90 | 4.10 | 409.10 |
| PEG | 1.00 | 5.30 | 529.40 |
|  | 1.35 | 5.00 | 500.00 |

- REZULTATI

|  | Mr | c0 [g/L] | cp [g/L] | cr [g/L] | R [ ] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PEG | 32000 | 10 | 1.488 | 10.748 | 0.862 |
| PVA | 72000 | 2.5 | 0.416 | 1.488 | 0.720 |

|  | p [bar] | t100ml [s] | V0 [L] | Vp [L] | Фp [L/h] | Фr [L/h] | Ф0 [L/h] | α [] |  [] | Ф [] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PVA | 1.70 | 8.9 | 6.27 | 0.90 | 3.80 | 40.45 | 44.25 | 1.094 | 0.086 | 0.544 |
| PEG | 1.35 | 9.5 | 7.00 | 0.85 | 5.00 | 37.89 | 42.89 | 1.132 | 0.117 | 0.950 |

Za vodo in PVA:

| naklon: | 3818 |  |
| --- | --- | --- |
| Rm= | 0.26 |  |
| = | 1.02E-03 | Pas |

Za PEG:

# Text boxes

j	fluks [L/m2h]

pretok permeata [L/h]

A	površina membrane [m2]

ΔP	transmembranska tlačna razlika [Pa, bar]

Pv	vstopni tlak [Pa]

Piz	tlak na izstopu [Pa]

Pp	zunanji tlak [Pa]

Poz	osmotski tlak [Pa]

P	permeabilnost [L/m2hPa]

viskoznost [Pas]

vsota hidravličnih uporov [m-1]

viskoznost permeata [Pas]	viso

vsota hidravličnih uporov na poti od koncentrata skozi 			membrano na stran permeata [m-1]

R	zadrževalni faktor [/]

Cp	koncentracija komponente, ki jo ločujemo, v permeatu [M]

Cr	koncentracija komponente, ki jo ločujemo, v retentatu [M]

pri čemer so:

V0	začetni volumen

C0	koncentracija napajalne razt.

pretok napajalne raztopine

Vr	volumen retentata

Cr	koncentracija v retentatu

pretoka retentata

Vp	volumen permeata

Cp	koncentracija v permeatu

pretok premeata

permeat

napajalni tok

retentat

Legenda:

1 – ultrafiltracijski modul, 	ki kaže Pv in Piz

2 – črpalka

3 – rezervoar za napajalno 	raztopino oz. koncentrat

4 – rezervoar za permeat