Stopenjska polimerizacija - naloge

1. Tekstilna tovarna v Kaduni (Nigerija) proizvaja najlon-6,6 iz heksametilendiamina in adipinske kisline. Na vsakih 8 ur naredijo eno šaržo. Reaktanti so na začetku v ekvimolarnem razmerju in konverzija po 8 urah je 98 %. Na koncu procesa maso ekstrudirajo in narežejo na peletke.

a.) Izračunajte številčno povprečje molskih mas.

b.) Kakšno je številčno povprečje molskih mas, če je delavec na začetku dodal 2 % prebitka adipinske kisline, konverzija pa je 98 %?

c.) V nočni izmeni je delavec zaspal in konverzija je dosegla 99 %, koliko je Mn tokrat?

d.) Kako naj inženirji zmešajo ti dve šarži, da bodo dobili Mn običajne šarže? Koliko bo Mw?

(R: a) =5650g/gmol, b) =30.45 c) =11300 g/gmol d) 0.75, 0.25)

2. Poliester ima številčno povprečje molskih mas 6000 in polidisperznost 2. Poliester frakcioniramo na dva vzorca z Mn (2000 in 10000). Iz teh dveh vzorcev pripravimo tretji vzorec tako, da ju zmešamo v ekvimolarnem razmerju.

a.) Koliko sta Mn in Mw za nov sistem?

b.) Kako se spremeni viskoznost za nova sistema (frakcionairanega in mešanega) glede na originalni (začetni) poliester?

(R: =6000 g/gmol, =8667 g/gmol; b) viskoznost naraste)

3. Polimerni kemik je pripravil najlon iz (-amino kapriotične kisline NH2-(CH2)5-COOH. Zaradi nepravilnega čiščenja reaktanta je potekla stranska reakcija, kar je vodilo do 5 % stehiometričnega neravnotežja (5 % prebitek ene od funkcionalnih skupin). Izračunajte:

a.) Številčno povprečje molskih mas, če je konverzija 98 %.

b.) Številčno povprečje molskih mas za maksimalno stopnjo polimerizacije.

(R: a) =2504 g/gmol, b) =4407 g/gmol)

4. Predpostavite naslednjo poliesterifikacijsko reakcijo:

a.) 1 mol dikarboksilne kisline in 1 mol glikola reagirata med seboj. Kakšna je stopnja polimerizacije, če je konverzija 0.5, 0.99 in 1.0?

b.) Predpostavite da reagira 101 mol glikola s 100 moli dikarboksilne kisline. Kakšna je maksimalna stopnja polimerizacije?

c.) Predpostavite, da vsebuje dikarboksilna kisina 2 mol % kislinskih (monofunkcionalnih) nečistot. Kakšna je maksimalna stopnja polimerizacije?

(R: a) 2, 100, ; b) 199, c) 49)

5. Sintezo poli(etilen tereftalata) iz tereftalne kisline in etilen glikola ustavimo pri 99 % konverziji. Izračunajte;

a.) Številčno povprečje stopnje polimerizacije.

b,) Masno povprečje stopnje polimerizacije.

c.) Verjetnost, da reakcijska zmes vsebuje trimere.

d.) Masno frakcijo trimerov.

(R: a) =9600; b) =19104, c) 9,8x10-3, d) 2.94x10-6)

6. Pripravo najlona lahko predstavimo z naslednjo shemo

H2N-(CH2)11-COOH  ( [NH-(CH2)11-CO-]n

Izračunajte masni delež n-merov v reakcijski mešanici, če je konverzija

a.) 10 %

b.) 90 %

za n=1 in 100. Komentirajte rezultate.

(R: za n=1 p=0.1, Wx=0.98

p=0.9, Wx=0.01

za n=100 p=0.1, Wx=8.1x10-98

p=0.9, Wx=2.95x10-5)

7. Koliko je številčno povprečje molskih mas najlona, če je zreagiralo 95 % funkcionalnih skupin?

-[-CO-(CH2)5-NH-]-100 	najlon 6

-[-CO-(CH2)4-CO-NH-(CH2)12-NH-]-100	najlon 6,12

Kakšen je masni delež monomerov v mešanici?

(R: najlon 6, =3260

najlon 12, =3240)

8. Izračunajte molski delež in masni delež sledečega polimera v reakcijskem mediju, če je zreagiralo 98 % funkcionalnih skupin.

-[CO-(CH2)5-CO-NH-(CH2)9-NH-]-100

Kolikšen je masni delež monomerov v mešanici?

(R: masni delež monomera=4.0x103)

9. Napišite reakcijsko shemo za polimerizacijo (-amino karboksilne kisline.

Za kondenzacijo 12-hidroksi stearinske kisline pri 433.5K smo dobili naslednje podatke. Vzorce smo jemali pri različnih časovnih intervalih in jih titrirali z etanolno raztopino natrijevega hidroksida.

| t (h) | [COOH] (mol/L) |
| --- | --- |
| 0 | 3,10 |
| 0,5 | 1,30 |
| 1,0 | 0,83 |
| 1,5 | 0,61 |
| 2,0 | 0,48 |
| 2,5 | 0,40 |
| 3,0 | 0,34 |

Določite konstanto reakcijske hitrosti in red reakcije. Ali je bil uporabljen katalizator ali ne?

Kakšna je konverzija po 1 uri oziroma po 5 urah?

(R: 2 red reakcije, s katalizatorjem, k=2.43x10-4 dm3mol-1s-1, po eni uri je p=0.731, po petih urah pa je p=0.931)

10. Izračunajte konverzijo funkcionalnih skupin, da dobimo poliester s številčnim povprečjem molskih mas 24000 g/mol iz monomera HO(CH2)14COOH. Pri izračunu zanemarite prispevek končnih skupin k molski masi polimera.

(R: p=0.99)

11. Poliamid smo sintetizirali s polimerizacijo v masi heksametilen diamina (9.22 g) in adipinske kisline (11.68 g) pri 280(C. Analiza celotnega reakcijskega produkta je pokazala, da vsebuje 2.6x10-3 molov skupine karboksilne kisline. Izračunajte številčno in masno povprečje molskih mas poliamida Mn in Mw, s predpostavko da je porazdelitev molskih mas najbolj verjetna.

(R: =75.9, =8.58 kg mol-1 in =17.07 kg mol-1)

12. Polikondenzacijska reakcija poteče med 1.2 mola dikarboksilne kisline, 0.4 mola glicerola (triol) in 0.6 mola etilen glikola (diol).

Izračunajte s pomočjo Floryjeve statistične teorije in Carothersove teorije kritično konverzijo za želiranje.

Komentirajte izmerjeno kritično vrednost konverzije 0.866.

(R: Flory pc=0.826, pc=0.917)

13. 1 kg poliestra s številčno povprečno molsko maso 10000 g/mol zmešamo z 1 kg drugega poliestra s številčno povprečno molsko maso 30000 g/mol. Zmes nato segrejemo na temperaturo kjer poteče transesterifikacija.

Ob predpostavki, da imata originalna poliestra in polimerni produkt po reakciji najbolj verjetno distribucijo malskih mas, izračunajte Mn in Mw za mešanico pred in po transesterifikaciji.

(R: pred reakcijo: =15000, =40000; po reakciji: =15000, =30000)