V ravni plošči se sprošča enakomeren toplotni tok size 12{ {S} cSup { size 8{ cdot } } \( W/m rSup { size 8{3} } \) } {} . Konvektivni pogoji na zunanji strani plošče so taki, da je temperatura pri stacionarnih pogojih na eni strani plošče T1 na drugi T2. Določi:
- enačbo za temperaturni profil
- enačbi za toplotni fluks pri x=0 in x=2L
- lego maksimalne temperature

T1	T2

0	2L

Kovinska palica kvadratnega preseka leži med dvema nosilcema, ki imata isto temperaturo (TL), ter se konvektivno ohlaja v okoliški zrak pri size 12{T rSub { size 8{ infinity } } } {} . Toplotna prestopnost h, prevodnost palice  ter dimenzije a, L so znane. Izpelji enačbo za temperaturno porazdelitev size 12{θ=f left (x right ),θ=T - T rSub { size 8{ infinity } } } {} , za primer ko je size 12{θ left (0 right )=θ rSub { size 8{1} } } {} in size 12{θ left (L right )=θ rSub { size 8{2} } } {}

a

L

0	x

1. Kisik raztapljamo v mešalnem pretočnem reaktorju, pri obratovalnih pogojih, ki zagotavljajo kLa=0,03s-1. Določi izstopno koncentracijo v vodi, ki vstopa v reaktor brez kisika, če so:
  1. topnost kisika size 12{C rSup { size 8{ * } } } {} =13g/m3
  2. pretok vode 100m3/h
  3. volumen reaktorja 1m3

Zapiši kriterijska števila, ki jih uporabljamo pri obravnavi problemov prenosa toplote!

Ravna plošča iz keramičnega materiala, ki jena eni strani toplotno izolirana (=1W/mK; L=0,1m) se ohlaja enostransko z zrakom pri pogojih, ko je povprečna toplotna prestopnost 20W/m2K. Določi njeno povprečno temperaturo po t=2h, če je T0=200°C in T1=20°C. Oceni maksimalno temperaturo in oceni toplotni tok s plošče v okolico v tem času! (=2500kg/m3; Cp=400J/kgK)

Izračunaj potrebno površino vertikalnega kondenzatorja na katerem na zunanji steni 1˝ cevi (L=1m; d=30mm) kondenzirajo hlapi heksana pri T=60°C. Hladimo z vodo TH2O=20°C, ki se pretaka po ceveh s hitrostjo 1m/s. Tok hlapov heksana je 500kg/h. Kondenzat zapušča kondenzator pri T=30°C. Upor stene jzanemari. Izračunaj izstopno temperaturo vode!

Zapiši kriterijska števila za snovni in toplotni prenos, oceni velikostni red kL za mehurček premera 2mm, ki se dviga s terminalno hitrostjo v vodi!

Zapiši diferencialno masno bilanco za splošni slučaj binarne stacionarne difuzije med dvema sferičnima koncentričnima ploskvama za kateri velja:
- r=r1, cA=cA1
- r=r2 , cA= cA2

Zapiši bilanco le za primer, ko difundira le komponenta A skozi mirujočo komponento B. Izpelji enačbo za porazdelitev koncentracije komponente A ter enačbo za snovni fluks NA,r,

Bakren cilinder katerega temperatura znaša 400°C se ohlaja z zrakom zaradi naravne konvekcije. Cilinder dolžine 1,5m in premera 2cm je postavljen vertikalno. Oceni toplotni tok med zrakom (T=20°C) in cilindrom pri 400°C ter čas v katerem se cilinder ohladi za 50°C!

Kisik absorbiramo v koloni s polnili iz 50% zmesi z dušikom. Pretok vode, ki vstopa brez kisika znaša 7000kg/h, pretok plinske zmesi 50m3/h. Topnost kisika v ravnotežju s 50% mešanico je 20mg/L. Presek kolone znaša 0,2m2, volumski koeficient snovne prestopnosti kLa=0,02s-1. Določi izstopno koncentracijo kisika v vodi, če je višina polnila 1m!

Izpelji enačbo za temperaturno porazdelitev v cilindru za stacionarne pogoje ob enakomernem sproščanju energije: T=TR pri r=R, size 12{ partial T/ partial r=0} {} pri r=0. Izpelji tudi enačbi za toplotni tok in fluks.

Ploščo iz nerjavnega jekla (2L=0,15m) ohlajamo z mineralnim oljem (T=20°C) ob pogojih, ko je toplotna prestopnost h=1000W/m2K. Oceni čas v katerem bo znašala temperatura središča ravnine 50°C, pri čemer je bila začetna temperatura T0=200°C. Kolikšen je v tem trenutku toplotni fluks na površini in v sredini plošče? Snovne lastnosti za ploščo so: =17W/mK, =7000kg/m3, cP=400J/kgK.

Amoniak izganjamo iz odpadne vode z zrakom v protitočno delujoči koloni, pri čemer je pretok zraka dvakrat večji od minimalnega. Vstopna koncentracija amoniaka znaša 1500mg/L, izstopna zahtevana je 10mg/L. Polnilo v koloni so Berlova sedla z efektivno površino 100m2/m3. Pretok odpadne vode znaša 10m3/h, snovna prehodnost Kca=337kmol/m3h. Parcialni tlak amoniaka nad 3% raztopino znaša 67 mmHg pri T=50°C (velja Henryjev zakon). Izračunaj višino polnilnih teles, pretok zraka in presek aparata, če je dopustna linearna hitrost 2m/s in je P=1bar!

Amoniak absorbiramo iz plinske zmesi yi=0,1 v vodo pri pogojih, ko je ravnotežje podano z enačbo y=1,25x (T=20°C). Premer kolone je 0,35m. Oceni potrebno višino polnilnih teles, ki omogočajo zmanjšanje kondenzacije Amoniaka na y2=0,003. Oceni yi in ga primerjaj z dejanskim. Koliko znaša koncentracija amoniaka v iztopni raztopini pri dejanskih obratovalnih pogojih?
- kG=10-3kmol/s bar m2
- kL=10-4m/s
- a=100m2/m3
- V=632m3/h
- L=666kg/h
- HG=0,022bar m3/kmol

V koloni s polnilnimi telesi (cA*=8g/m3,DAB=2*10-9m2/s, z=5m, ap=1,25cm, a=200m2/m3, =0,75) nasičujemo vodo s kisikom iz zraka pri čemer je pretok zraka 100 m2/m3h. Izračunaj izstopno koncentracijo kisika v vodi, če je obremenitev kolone s tekočo fazo 50000kg/m2 h. Izračunaj višino prestopne enote in število prestopnih enot!

Vodo nasičeno s toluenom (600mg/L) kontalitiramo s tokom zraka v desorbcijski koloni v kateri želimo znižati koncentracijo toluena v iztoku na 6mg/L. QH2O=1kg/s, Qzraka=5Vmin. Pogoji v koloni so taki, da je KLa=0,09s-1. Izračunaj višino polnila in izstopno koncentracijo toluena v zraku pri dejanskih pogojih. Izračunaj minimalni pretok zraka!

Pravokotno kovinsko rebro je navarjeno na cev, katere povprečna temperatura je 80°C. Rebro oddaja toploto v okoliški zrak (T=20°C) Določi:
- njegovo učinkovitost
- toplotni tok in toplotni fluks pri x=L/2
- temperaturo pri x=L
za sledeče podatke: =160W/mK
        =2500kg/m3
        cP=600J/kgK
        h=10w/m2K
        L=0,1m
        W=0,8m
        T=0,001m

Oceni maso vode, ki odhlapi v okolico s površine olimpijskega bazena (50m*15m, Tvode=22°C), če je povprečna hitrost vetra, ki piha pretežno paralelno s površino bazena vzdolž daljše osi s hitrostjo v=3m/s. Relativna vlažnost zraka je 50%. Parcialni tlak vode pri 22°C je 19,9mmHg.

Kolikšna bi bila hitrost odhlapevanja vode, če bi 2m globok bazen prezračevali s sistemom enakomerno razporejenih blazinastih pprezračevalnikov, za katere za katere je mogoče snovno prestopnost izračunati po naslednji enačbi: kLa=0,34(vG)0,2. Pretok zraka (RH 50%) znaša 45m3/s. Predpostavi tok zraka in popolno pomešanje v tekoči fazi.

Kondenzator etanola je sestavljen iz 21 steklenih cevi (dN=0,015m, dZ=0,02m, s=0,9W/mK) v horizontalni legi. Oceni velikost kondenzatorja (L), če je hitrost hladilne vode taka, da se le ta segreje iz 20 na 30°C in če je pretok kondenzata, ki se tvori na zunanjih površinah 200kg/h? Tvrel.=80°C, =1000kg/m3, =8,9*10-4Pas, cp=4187J/kgK, =0,608W/mK

Transport lesa poteka pogosto po rekah. Oceni vlažnost v centru bukovega debla (D=0,25m) po enem dnevu v centralni osi in 1cm pod površino, če je bila začetna vlažnost enakomerna in enaka 0,1kg vlage/kg suhega lesa (Ds=10-6m2/s) Maksimalna ravnotežna vlažnost znaša Y*=0,4.

Absorbcija kisika v vodo poteka v koloni s polnilnimi telesi iz toka zraka pri temperaturi 15°C pri kateri je topnost kisika določena s Henryjevo konstanto. Določi snovni tok kisika ter višino sloja polnilnih teles, ki omogoča 99% nasičenje, če voda vstopa brez kisika. Koncentracija kisika v zraku se vzdolž aparata le neznatno spremeni.
      V=50m3/h, S=1,1m2, H=3,64*104(y=Hx), kL=5*10-5m/s, a=100m2/m3

Cilinder iz bakra v katerem se sprošča 5*105W/m3 toplotne energije postavimo horizontalno v bazen napolnjen z vodo pri 20°C. Določi temperaturo površine cilindra, maksimalno temperaturo v njegovi notranjosti, če je njegov premer 0,05m.

Absorbcija iz čistega CO2 v vodno raztopino (=10-2Pas) pri 20°C poteka v omočeni cevi cilindra s premerom 0,1m in dolžine 5m. Oceni izstopno koncentracijo CO2, če je topnost pri tlaku 1 bar 1,7 kg/m3 in pretok vodne raztopine 5*10-5m3/s.

size 12{v rSub { size 8{x} } = { {ρ cdot g cdot "cos"ϕ cdot Y rSup { size 8{2} } } over {2 cdot η} } cdot left [1 - { {y rSup { size 8{2} } } over {Y rSup { size 8{2} } } } right ]} {}

Za kondenzacijo benzena uporabljamo šop bakrenih cevi. Benzen kondenzira na površini cevi, ki so v notranjosti hlajene z vodo. Vstopna temperatura vode je 20°C in hitrost 0,5m/s. Izračunaj maksimalno količino kondenzata na cev, če je dolžina cevi 3m. Benzen kondenzira pri 1bar in 80°C.

0,02m

0,025m

Oceni temperaturo v središču cilindra v katerem se sprošča enakomeren tok energije size 12{ {S} cSup { size 8{ cdot } } } {} (W/m3), če je cilinder hlajen z vodo, ki ob njem teče pravokotno na glavno os s hitrostjo v pri temperaturi T.
- Izpelji enačbo za porazdelitev temperature v samem cilindru
- Izračunaj toplotno prestopnost, temperaturo površine in temperaturo v središču za sledeče podatke: size 12{ {S} cSup { size 8{ cdot } } } {} =5*105W/m3, v=0,5m/s, T=20°C, D=0,05m

Kozarec marmelade steriliziramo z vročo vodo (100°C), ki obteka njegovo površino pri pogojih, ko je pomemben samo notranji upor. Izračunaj temperaturo v središču kozarca v času t=100s in t=2h, če so m=0,7W/mK, cP=3800J/kgK, =900kg/m3. Oceni temperaturo v globini 1mm pod površino v času t=100s. Začetna temperatura je bila T0=25°C.

Za primer stacionarne difuzije v krogelni geometriji zapiši diferencialno enačbo in jo reši za primer, ko sta koncentraciji:
CA=cA1; R=R1, 0,2m
CA=cA2; R=R2, 0,3m
Izračunaj snovni tok in snovni fluks pri R=R2, če je difuzivnost DAB=2*10-9m2/s in če sta koncentraciji cA1=0,2mol/L in cA2=0,1mol/L!

Kroglica naftalena (D0=1cm) je pri tlaku 1 bar in temperaturi 50°C postavljena v tok zraka, čigar hitrost je 0,4m/s. Difuzivnost naftalena je pri tlaku 1 bar 7*10-6m2/s, parni tlak 1mmHg. Oceni čas v katerem bi se masa kroglice zmanjšala na polovico; oceni začetni snovni tok! N=1150;MN=106

Izpelji enačbe za temperaturno porazdelitev, toplotni fluks in toplotni tok v krogli ob enakomernem sproščanju energije size 12{ {S} cSup { size 8{ cdot } } } {} za stacionarne pogoje pri konstantni temperaturi površine T=TR, r=R.

Absorbcija kisika s homogeno reakcijo prvega reda v razredčeno vodno raztopino sulfita poteka pri pogojih, ko so:
RA=-k1CA; CA=Cai, z=0; CA=0, z=
Izpelji enačbe za koncentracijsko porazdelitev in snovni fluks pri stacionarnih pogojih!

Oceni izstopno temperaturo vode, ki se pretaka v 100m dolgi horizontalni litoželezni cevi z linearno hitrostjo 0,5m/s. Cev zunanjega premera 0,126m, notranjega 0,1m je izpostavljena v zrak, katerega T=20°C, h=10W/m2K. Vstopna temperatura vode je 100°C.