# Enačbe, ki jih pogosto uporabljamo pri širjenju hrupa

Sinusno valovanje

y ( x = 0) =yo sin (ωt)

y (x, t)= yo sin ω (t – x/c)

Faza valovanja

φ =ω (t- x/c)

Longitudinalno gibanje

y (x,t)= yo sin ω(t –x/c)

Hitrost valovanja

Tekočine

Plini

Raven zvoka

Skupna raven hrupa

Seštevajo se jakosti ali intenzitete

j = j1 +j2 +j3 +…..+jn

Ekvivalentna raven

Sevanje v celotni prostorski kot  4 π

V polovico prostorskega kota 2 π

V prostorski kot π

Sevanje izvora v stičišču treh ploskev π/2

V splošnem dodamo koeficient usmerjenosti Q

Lwα je emisijska raven v smeri α

Lw je povprečna emisijska raven v celotni prostorski kot

Neusmerjen točkast izvor pri podvojeni razdalji

Linearni izvor pri podvojeni razdalji

## Linearen izvor

Če oddaja eno frekvenco

# Hrup v prostoru

Odmevni čas prostora Stephens & Bate

r = 	4 za govor

5 za orkester

6 za zbor

Sabinova formula

A= absorpcijska enota je α.S

S = površina sten prostora

Ustrezna raven L na opazovanem mestu v prostoru

Konstanta prostora

α je absorpcijski koeficient

Akustični polmer prostora

resonančna frekvenca

Meritve absorpcijskega koeficienta v prostoru

Oziroma po standardu

C=hitrost zvoka

# Zvočne pregrade

Zmanjšanje hrupa s pregrado je učinkovito takrat, kadar je pregrada velika v primeri z valovno dolžino hrupa. Pokazano je bilo, da je znižanje ravni hrupa:

v dB

kjer je sta H in Ds pokazana na sliki

Izpolnjeno mora biti, da je DL>>Ds Ds>H

Če razdalja DL od pregrade do poslušalca ni velika v primeri z Ds potem je potrebno računati:

Ti izračuni temeljijo na količini zvoka, ki je uklonjen zaradi pregrade. Pomembno je da pregrada sama ne prenaša zvoka. To pomeni, da mora biti izolativnost pregrade večja od efekta zaklanjanja. Luknje v ograji bi naredile zaklon neuporaben, čeprav je taka ograja lahko zelo lahka. Masa 20kg/m2 ponavadi zadostuje.

## Metoda Maekava

Formula, ki temelji na delu Maekave se lahko uporabi za določitev približnega dušenja, ki ga povzroči tanka toga pregrada med izvorom zvoka in sprejemnikom.

Dušenje,

kjer je λ valovna dolžina zvoka

in

δ = a+b-c, diferenca v dolžini poti zvoka okoli pregrade in direktno.

## Učinek drevja in grmovja

Dušenje zvoka, ki ga dosežemo z drevjem in grmovjem je samo obrobno. Meritve, ki so bile narejene v džungli so pokazale, da je dodatek k normalnem pojemanju zvoka z razdaljo minimalen.

Upoštevajoč minimalen prispevek k dušenju zvoka, drevesa in drevje niso ekonomičen način za dosego zvočne izolacije. Seveda je določen učinek absorpcije, ki ne bi bil dosežen, če bi bila tla tlakovana. Če uporabimo drevesa za zvočno izolacijo morajo biti listnata z različnimi velikostmi listov in gosta do tal. Dejstvo, ki je včasih spregledano je, da šelestenje listja včasih povzroča hrup do 50 dB (A).

## Absorpcija hrupa v zraku

Energija se absorbira, ko se zvok širi po zraku. Te izgube energije so posledica procesa sproščanja energije, ki je odvisna od količine vlage v zraku. To dušenje je približno sorazmerno kvadratu frekvence.

Dušenje na meter α, je bilo določeno kot:

kjer je k = 14,24 10-11

f= frekvenca v Hz

α2 je odvisna od vlažnosti.

Tipične vrednosti so okoli 3 dB na 100m pri 4000 Hz in padajo do 0,3 dB na 100m pri 1000 Hz. Zračno dušenje zvoka postane pomembno pri frekvencah ultrazvoka in je večje od 1 dB/m pri 100 Hz vendar ima majhen pomen pri gradbeni akustiki.

UREDBA

O HRUPU V NARAVNEM IN ŽIVLJENJSKEM OKOLJU

L = 20.log (p(t)/po) ,

p(t) - tlak zvočnega valovanja na kraju imisije

po - referenčni zvočni tlak po = 20 Pa.

kjer je

L(t) - izmerjena raven hrupa in

t0 - časovni interval, na katerega se ekvivalentna raven nanaša.

značilnih obremenitev okolja s hrupom na kraju imisije po enačbi:

,

kjer je:

Lr,i=Leq,i+K1,i+K2,i - ocena povprečne ravni, izračunana za čas i-te meritve obremenitve okolja zaradi hrupa;

Leq,i - ekvivalentna raven, izračunana v časovnem obdobju poteka i-te meritve;

K1,i in K2,i - popravka v izračunu ocene povprečne ravni Lr,i zaradi  izrazitih impulzov in poudarjenih tonov;

t0,i - časovni interval i-te meritve za izračun ekvivalentne ravni Leq,i, ki je enak času trajanja značilne obremenitve;

TN - čas trajanja dnevnega obdobja, za katerega velja izračun ocenjene ravni hrupa Lr,TN.

Povprečna raven v hrupa LAI,pov je za določeno časovno obdobje t0 časovno povprečje ravni hrupa, ki je izmerjena z dinamično nastavitvijo merilnika hrupa na "I" (impulz). Izračuna se po enačbi:

kjer je:

t0 - časovno obdobje meritve hrupa, ki je enak času trajanja značilne obremenitve okolja s hrupom z izrazitimi impulzi;

LAI(t) - s filtrom "A" in z dinamično nastavitvijo merilnika na "I" (impulz) izmerjena raven hrupa.

Dnevna raven se izračuna po enačbi:

,

kjer sta:

Lr,T1 in Lr,T2 - ocenjeni ravni za časovni obdobji dneva T1 in T2.

Nočna raven se izračuna po enačbi:

Ln = Lr,T3 ,

kjer je:

Lr,T3 - ocenjena raven za časovno obdobje dneva T3.

Dnevno raven se izračuna po enačbi:

Nočno raven se izračuna po enačbi:

ali

,

na podlagi določb za izračun dnevne in nočne ravni iz priloge 1 te uredbe, točka f, kjer je Lr,TN,celotna ocenjena raven celotne obremenitve posameznega območja, izračunana po enačbi:

Lr,TN,celotna=10.log(100,1.Lr,TN,1+100,1.Lr,TN,2+100,1.Lr,TN,3...+100,1.Lozadje)

Označbe z indeksi 1, 2, 3 ... se nanašajo na ocenjene ravni hrupa vsakega od različnih virov hrupa, ki prispevajo k celotni obremenitvi posameznega območja s hrupom.

# Text boxes

Poslušalec

DL

H

Izvor

Ds