Zbirka izpitnih vprasanj za studente VTVS 
prof. dr. Janez Bonca 
Ljubljana, 24.5.2001

Gibanje

   Zapisite enacbo za enakomerno gibanje. Narisite krivuljo, ki predstavlja pot v odvisnosti od casa.

   Zapisite enacbo za enakomerno pospeseno gibanje. Narisite krivuljo, ki 
predstavlja hitrost v odvisnosti od casa v primeru, ko je zacetna 
hitrost negativna, pospesek pa pozitiven.

   Kako se iz grafa x(t) odcita hitrost? Kako se iz grafa v(t) odcita pot?

   Izrcunajte hitrost in pospesek v primeru, ko se pot spreminja s 
casom po sledeci krivulji: x(t)=x_0 + v_0 t + a t^2/2 + b t^3.

   Kamen vrzemo navpicno navzgor z zacetno hitrostjo 3m/s. Po 
koliksnem casu pade na tla in s koliksno hitrostjo. (Pri racunu 
zanemarite zracni upor).

   Zapisite casovno odvisnost krajevnih koordinat kamna pri 
posevnem metu. Podatki so zacetna hitrost in kot, pod katerim 
zalucamo kamen.

   Zapisite casovno odvisnost smeri hitrosti (glede na 
vodoravnico) pri posevnem metu.  Podatki so zacetna hitrost in kot, 
pod katerim zalucamo kamen.

   Kako se pri enakomernem krozenju spreminja kot. Podatek: 
obhodni cas.

   Zapisite zvezo med radialnim pospeskom, kotno hitrostjo in 
radijem. Kako radialni pospesek pri enakomernem krozenju vpliva na 
hitrost?

   Kako se kot, ki ga oklepa celotni pospesek z radijem (skica) pri 
enakomerno pospesenem krozenju spreminja s casom? Podatki: radij 
krozenja, kotni pospesek, zacetna kotna hitrost naj bo nic.

   Koliksna je kotna hitrost vrtenja zemlje okoli lastne osi?

Dinamika

   Zapisite vse tri Newtonove zakone. Zapisite drugi Newtonov 
zakon za sistem vec teles.

   Zapisite pogoje za mirovanje togega telesa.

   Narisite vse sile na telo, ki zaradi lepenja miruje na klancu.

   Narisite vse sile, ki delujejo na telo, ki brez trenja drsi 
po klancu. Koliksen je pri tem pospesek gibanja?

   Definicija tezisca sistema.

   Zapisite izrek o gibalni kolicini za eno telo, 
vec teles. Kdaj se gibalna kolicina ohranja?

   Zapisite izrek o kineticni in potencialni energiji.

   Katere kolicine se ohranjajo pri a) proznem in b) neproznem 
trku? Katero telo pri proznem trku odnese vec celotne kineticne energije a) 
lazje ali b) tezje.

   Zapisite Newtonov zakon za vrtenje.

   Cemu je enak sunek navora in kdaj se ohranja vrtilna 
kolicina.

   Kako se pri sinusnem nihanju spreminjajo pot, hitrost in 
pospesek ko funkcije casa. Podatki: amplituda in nihajni cas.

   Ali je duseno nihanje sinusno nihanje? Kako se amplituda in nihajni cas 
pri dusenem nihanju spreminjata s casom.

   Zapisite enacbo, ki opisuje razteg  togega nosilca. Kako je 
razteg povezan s precno skrcitvijo.

Hidrostatika, hidrodinamika

   Zapisite enacbo za hidrostaticni tlak v tekocini. Kako 
visoka bi bila atmosfera, ce bi bila gostota zraka neodvisna od 
visine in temperature? Gostota zraka je 1kg/m^3.

   Zapisite Bernoullijevo enacbo. Zapisite vsaj en nacin 
merjena hitrosti tekocine ali plina  s pomocjo Bernoullijeve enacbe.

   Kaksna je razlika med linearnim in kvadratnim zakonom upora 
(zapisite enacbi za primer krogljice 
in nastejte bistvene razlike med obema primeroma).

   Katerega od nastetih zakonov bi uporabili za racun upora za 
primer laminarnega toka okoli ovire?

Valovanje

   Kaksna je razlika med transferzalnim in longitudinalnim valovanjem?

   Kako se odmik sredstva spreminja s krajem in casom pri 
potujocem valovanju? Podatki: 
amplituda, valovna dolzina in hitrost.

   Enako kot zgoraj, le za stojece valovanje. Kako nastane 
stojece valovanje?

   Izracunajte prvi dve najnizji lastni frekvenci stojnega 
valovanja zraka v na eni strani odprti piscali. Hitrost zvoka je 
330m/s, dolzina piscali pa je 10 cm.

   Kaj se zgodi z valovanjem, ki naleti na mejo dveh sredstev 
kjer sta hitrosti valovanja razlicni?

   Pod katerimi koti pride do ojacitve valovanj, ki izvirajo iz 
dveh izvirov na razdalji d, ki nihata socasno.

   Kaj je disperzija?

Toplota

   Kako je definirana temperature v Kelvinovi skali. Na osnovi 
katere zveze, ki velja za idealni plin je definirana?

   Zapisite encbo za temperaturno raztezanje tekocin in 
trdnin. Koliksen je temperaturni koeficient beta za  idelalni plin?

   Skicirajte priblizno ploskev stanj za vodo. Na njem oznacite 
kriticno tocko in trojno crto.

   Zapisite prvi zakon termodinamike. Kako se izracuna delo pri 
krozni spremembi. Kdaj je pozitivno (negativno)?

   Od cesa je odvisna notranja energija idealnega plina?

   Kako izracunamo razliko specificnih toplot za idealni plin?

   Zapisite, kako se spreminjajo termodinamske kolicine 
(p,V,T,W_n,A,Q) pri a) Izohorni, b) Izobarni, c) Izotermni in d) 
Adiabatni spremebi idealnega plina.

   Zapisite enacbo, ki opisuje prevajanje toplote v primeru 
planarne (ravne) geometrije. Kako upostevamo vpliv vec izolacijskih 
slojev?

   Izkoristek Carnotovega toplotnega stroja. (skicirajte p-V 
diagram in izpeljite enacbo za izkoristek).

Geometrijska optika

   Opisite dva poizkusa, s katerimi bi pokazali, da je bela 
svetloba sestavljena iz vec razlicnih valovnih dolzin.

   Zapisite enacbo za ukrivljeno zrcalo. Kaksna je zveza med 
velikostjo slike in predmeta.

   Narisite potek zarkov in sliko za primer, ko se predmet nahaja pred 
konkavnim zrcalom med goriscem in radijem.

   Zapisite enacbo lece. Kje se za konveksno leco seka snop zarkov, ki so 
predno vpadejo na leco vzporedni z opticno osjo.

   Kaksno dioptrijo bi predpisali cloveku, ki vidi ostro 
predmete, ki so od njega oddaljeni  najvec do enega metra? Kje nastane 
slika v ocesu kratkovidnega cloveka, ko opazuje neskoncno oddaljene 
predmete (simbolna skica).