Fizika

s = pot /m

t = čas /s

1m/s = 3,6 km /h

premočrtno gibanje :

- enakomerno gibanje hitrost je stalna

- neenakomerno gibanje hitrost ni stalna – neenakomerno pospešeno gibanje

je povprečna hitrost, je hitrost,s katero bi se telo moralo gibati                                                                                   enakomerno, da bi v enakem času napravilo enako dolgo pot, kot če              .         se giblje neenakomerno :

v    = ½ (vo + v )

Enakomerno pospešeno gibanje: vo=0

m /s2 = ms-2

začetna hitrost

vo		v

Enakomerno pospešeno gibanje: vo≠ 0 začetna hitrost se prišteva,

pospešek je stalen ; hitrost se enakomerno povečuje.

Pospešek prostega pada

g = 9,81 ms-2

vo= 0

vo≠ 0

Gravitacija :

gravitacijska konstanta k = 6,67 * 10-11 N m2 kg-2

m1 , m2  sta masi teles, r pa je razdalja med telesoma.

Sila

F = m*a 	N = kg m s-2

Delo

A= F*s 	J = Nm = kg m2 s-2

### Kinetična energija

J

Gibalna količina

G = m v

Teža telesa potopljenega v tekočino, je manjša za izpodrinjeno težo tekočine.

Potencialna energija

Wp =m g h

J

Sila trenja

Ftr = ktr * m * g (na ravni podlagi )

Sila zračnega upora

### Moč

P= A / t

P= F * s / t = F * v

#### Tlak ali pritisk

p = F / S 	Pa = N / m2 = kg /m s2	1bar = 105 Pa

m = V * ρ		m = Φv * t * ρ  ═ > V = Фv * t		Фv  pretok vode    m3 / s

Pri pretoku vode :

Za višino spremembe pri spremembi gostote tekočine areometra

Manometer – razlika pritiska in pri različni tekočini

Izkoristek

η = A / W

P = Po * η    Po – potrebna moč motorja

#### Toplota

Q / J

kalorije

cal ≈ 4,2 J

1 kcal ≈  4200 J

K – kelvin je osnovna enota po ISO = - 273 ¨C

Reaumoir

1¨R = 1,25¨C

Fahrenheit

T / ¨C = 5/9 (T /¨F – 32 )

T / ¨F = 9/5 (T /¨C ) + 32

Q = m c ΔT      c = specifična toplota snovi 	  J / kg K   nam pove koliko toplote moramo dovesti , da kg snovi segrejemo za 1 K.

ΔT = T - To

P = Q / t  toplotni tok je množina toplote prenesena v časovni enoti. ( W )

ΔW = A + Q

Q = P * t =  η * W    →

Izparilna toplota

q izp = Izparilna toplota pove koliko toplote moramo dovesti 1 kg tekočine s temperaturo vrelišča , da dobimo 1 kg pare s temperaturo vrelišča.

q izp 	J / kg

Q = q izp * m

Kurilna toplota

Q = m qk η

qk 	J / kg  ali MJ / kg koliko uporabne toplote dobimo če pokurimo 1 kg kuriva.

ZA PLINE :

Q = Vp qk η		J /m3 ali MJ/ Nm3

Plinska konstanta

R = splošna plinska konstanta    J mol –1 K-1

M = molska masa      g / mol

n = število molov plina    mol ( m / M )

ρ = specifična gostota    g / m3

R = 8,314 J / mol K		Vm =22,4 l / mol = 22.4 m3 /kmol

n * Vm = n * 22,4 l / mol

Vm = molarni volumen plina

Pri stalnem tlaku se zaradi spremembe temperature spreminja volumen plina.

Gay-Lussacov zakon

Pri stalnem volumnu pa velja

oziroma

Pri stalni temperaturi – izotermni procesi

p1 * V1 = p2 * V2

hidrostatični tlak

p = ρ * g * h

DINAMIKA KAPLJEVIN

zakon vezne posode

ρ1 * h1 = ρ2 * h2

Arhimedov zakon vzgona

Fvzg = V * ρ * g      ( volumen izpodrinjene tekočine ) . Teža telesa v tekočini je manjša za silo vzgona.

Volumen in pritisk sta v vsaki točki prostora konstantna

S1 * v1 = S2 * v2

Pri spremembi prereza cevi se spremeni hitrost in tlak

bernoulijeva enačba :

Toricellijeva enačba:

v2 = 2 * g * h

Gostota toplotnega toka     j

S = površina

λ toplotna prevodnost 	W / m K     1 W / m K = 0,86 kcal / h m K

Δl debelina stene

#### Elektrika

### A s - Coulomb

e – električni naboj , ki priteče po žici v določenem času. Električni tok je lahko vsako gibanje nabitih delcev.

### , U = I * R Ohmov zakon

l = dolžina žice

S = presek žice

ρR = specifična upornost  	   Ωm

V stroki ρR = specifična upornost     Ωmm2 / m = 10-6 Ωm

C = 1 / ρR kapa je specifična prevodnost in je obraten pojem od upornosti

MOČ

#### Vezava uporov

##### Zaporedna ali serijska

U1=R1* I

U2=R2* I

U3=R3* I

Napetost U pada , tok ostane isti. Pri zaporedni vezavi upornikov je tok, ki teče skozi upornike pri vseh enak, medtem, ko je napetost na vsakem izmed upornikov drugačna. Vsota posameznih napetosti na upornikih pa daje skupno, napajalno napetost.

Iz tega je vidno, da velja za zaporedno vezane upornike zakon :

R=R1+R2+...+Rn

Ug = U1+ U2+ U3

Upornosti se seštevajo

R = R1+ R2+ R3

Vzporedna vezava

Tok pada , napetost ostaja ista. Pri vzporedni vezavi, pa je napetost na vseh enaka in je tok, ki teče skozi upornike, na vsakem izmed upornikov drugačen. Vsota vseh posameznih tokov pa daje skupen tok.

I = I1+ I2+ I3

in za vzporedno vezane upornike zakon :