2. pisni izpit iz Fizike za Praktično matematiko

06.06.2005

- Vreteno na vrhu vodnjaka ima obliko valja s premerom 15 cm in maso 5 kg. Nanj je z lahko vrvico obešeno vedro, ki ima maso 3 kg.  Čez koliko časa pade vedro 10 m globoko, če ga spustimo?

- Za koliko se poveča polmer okroglega balona, če se balon na soncu segreje za 10 K? Na začetku je v balonu 5 l zraka (M = 27 kg) pri temperaturi 25 oC in tlaku 1,2 b. Privzemi, da se tlak v balonu ne spremeni.

- S kolikšno močjo sveti žarnica v vezju na sliki? Upor žarnice je 20 , U1 = 9 V, U2 = 4,5 V, R1 = 9 , R2 = 3 .

- Reflektor, ki ima moč 100 W, je pričvrščen na navpično steno, 2 m nad delovni pult, in sveti enakomerno v polovico prostora. Kolikšna je osvetljenost na desnem robu (glej skico) pulta, če je pult širok 1,5 m?

# Text boxes

reflektor

1,5 m

2 m

R2

R1

U2

U1

pult