3. pisni izpit iz Fizike za Praktično matematiko

08.09.2004

- Kolesar vozi s hitrostjo 6 km/h v hrib z naklonom 10% (ekvivalentno tan =0,1). V 20 min pride z dna na vrh in se takoj odpelje navzdol s sedemkrat večjo hitrostjo. S kolikšno povprečno hitrostjo prevozi celotno pot? S kolikšno močjo vozi po klancu navzgor, če lahko silo upora zanemariš? Masa kolesarja s kolesom vred je 80 kg.

- Zračni mehurček se z globine 5 m, kjer ima prostornino 4 cm3, dvigne na vodno gladino. Kolikšnen je polmer mehurčka tik pod vodno gladino? Temperatura vode je 15 oC. Zanemari površinsko napetost in privzemi, da je mehurček okrogel. Gostota vode je 1 kg/l.

- Na baterijo z gonilno napetostjo 6 V sta vzporedno priključena upor 10  in kondenzator s kapaciteto 5 nF. Koliko naboja se po dolgem času vsako sekundo pretoči v bateriji?

- Z vzporednim curkom svetlobe z valovno dolžino 590 nm posveti pravokotno na uklonsko mrežo. Drugi uklonjeni curek se za mrežo širi pod kotom 45o. Koliko rež na milimeter ima uklonska mreža?