2. kolokvij iz Fizike za Praktično matematiko

15.01.2004

- S kolikšno močjo mora motor poganjati avto, ki vozi s hitrostjo 100 km/h? Avto ima v preseku površino 2 m2, koeficient zračnega upora je 0,22, gostota zraka je 1,2 kg/m3. Trenje zanemari!

- Cevka z obliko črke U ima notranji polmer levega kraka 1 cm, notranji polmer desnega pa je 1 mm. V cevki je voda. Koliko je gladina v desnem kraku nad gladino v levem kraku? Koliko je nivo vode v desnem kraku nad nivojem vode v levem kraku, če v levi krak dolijemo 10 cm3 olja z gostoto 900 kg/m3? Površinska napetost vode je 0,07 N/m, voda steno cevke popolnoma omoči.

- Kje na zveznici med Luno in Zemljo, se njuna gravitacijska privlaka izenačita? Razdalja od Lune do Zemlje je 3,82×108 m. Masa Zemlje je 5,98×1024 kg, Lune pa 7,36×1022 kg.

- Po dolgem klancu z naklonom 20o spustimo homogen valj s premerom 10 cm in maso 1 kg. Pred 3 s smo z istega mesta spustili enak valj, le da ima ta valj skozi simetrijsko os izvrtano luknjo s premerom 5 cm. Čez koliko časa valja trčita? Oba valja se po klancu kotalita brez spodrsavanja.