3. kolokvij iz Fizike za Praktično matematiko
04.04.2005

Avto vozi po ravnem s konstantno hitrostjo. S kolikšno močjo mora avtomobilski motor premagovati zračni upor pri hitrosti 40 km/h in s kolikšno pri 120 km/h? Gostota zraka je 1,2 kg/m3, avto ima koeficient upora 0,3 in prečni presek 1,5 m2. Reynoldsovo število je v obeh primerih dovolj veliko, da lahko uporabite kvadratni zakon upora.

V balonu je 12,45 g plina. Temperatura plina je 25 oC. Balon ima prostornino 5,00 l. Tlak v balonu je 1,40 b. Kolikšna je kilomolska masa plina v balonu? Plinska konstanta je 8300 J/K.

V kozarec z 2 dl tople vode (60 oC) vržemo kocko ledu, ki ima 0oC. Kolikšna mora biti masa ledu, da bo na koncu v kozarcu ostala samo voda pri 0oC? Kozarec je toplotno izoliran. Specifična toplota vode je 4,2 kJ/kg K, talilna toplota ledu je 3,33×105 J/kg, gostota vode je 1000 kg/m3.

Struna je vpeta na obeh koncih. Struna niha tako, da sta med koncema še dva vozla, tako kot kaže slika. Kolikšna je hitrost valovanja v struni, če je frekvenca, s katero niha struna, enaka 300 Hz in je struna dolga 50 cm?