# TEMPERATURA
size 12{ {overline {W rSub { size 8{n} } }} =N { {3} over {2} } ital "kT"} {}	povpr. translacijska energija
size 12{ {overline {W rSub { size 8{n} } }} =N { {5} over {2} } ital "kT"} {}	za dvoatomno molekulo
size 12{ {overline {W rSub { size 8{n} } }} =3 ital "kT"} {}	za večatomno molekulo
size 12{ {overline {v}} = sqrt { { {2 {overline {W}} } over {μ} } } } {}	povprečna hitrost molekul
size 12{v rSub { size 8{0} } = sqrt { { {2 ital "kT"} over {μ} } } } {}	najverjetnejša hitrost molekul
size 12{W rSub { size 8{n} } = ital "mcT"} {}	notranja energija ( size 12{c= { {3k} over {2 ital "Mu"} } } {} )
da = adT	raztezek v željeni dimenziji
l = l.T	linearni raztezek
V = V.T	prostorninski razt. (=3)
V = Vp	 - stisljivost snovi
size 12{p=E { {Δl} over {l} } } {}	tlak (E je prožnostni modul)
size 12{p= { { ital "nR"} over {V} } T} {}	tlak, če je V stalen (posoda)
A = -pV	delo tlaka
size 12{c rSub { size 8{p} } =c rSub { size 8{v} } + { {pΔV} over {mΔT} } } {}	cp pri volumnu,cv pri tlaku
C = mcp	toplotna kapaciteta
PLINSKI ZAKONI
pV = NkT	enačba stanja (N št. Molekul)
size 12{ { {p} over {ρ} } = { {R} over { ital "Mkg"} } T} {}	enačba stanja (ko rabimo )

# ELEKTRIČNO POLJE
F=e E
U=E d
E=CU
U=V	V el.potencial
A= Fe s
A=Ee(h2-h1)
A=e(V2-V1)
V=Eh
w=	gostota el. energije
F=eE
size 12{F= { {e rSub { size 8{1} } e rSub { size 8{2} } } over {4 ital "πε" rSub { size 8{o} } r rSup { size 8{2} } } } } {}	električna sila
jakost električnega polja okoli točke / potencial

v homogenem el. polju
2 plošči
size 12{E= { {σ} over {2ε rSub { size 8{0} } } } } {}	v okolici 1 ravne plošče
size 12{σ= { {e} over {S} } } {}	ploskovna gostota naboja
size 12{E= { {E rSub { size 8{0} } } over {ε} } } {}	oslabljeno polje v snovi
A = eEh = eU	v homogenem el. polju
size 12{C= { {e} over {U} } = ital "εε" rSub { size 8{0} } { {S} over {d} } } {} kapaciteta kondenzatorja
We = size 12{ { {e rSub { size 8{1} } e rSub { size 8{2} } } over {4 ital "πε" rSub { size 8{0} } r} } } {}	električna potenc. energija
size 12{W rSub { size 8{e} } = { { ital "CU" rSup { size 8{2} } } over {2} } } {}
size 12{a= { { ital "eE"} over {m} } } {}	pospešek el. delca
F = 6rv	 viskoznost zraka
*I =
# ELEKTRIČNI TOK
e=I t
Rn= size 12{ { {U rSub { size 8{g} } - U} over {I} } } {}
U = RI
I=n e0
e0=1,6*10-19 As
1 size 12{ %OMEGA { { ital "mm" rSup { size 8{2} } } over {m} } ="10" rSup { size 8{ - 6} } %OMEGA m} {}
size 12{ { {ΔR} over {R} } =αΔT} {}
size 12{R=ξ { {l} over {S} } } {}	 - električna upornost
size 12{R= { {U rSub { size 8{v} } R rSub { size 8{v} } } over {I rSub { size 8{A} } R rSub { size 8{v} } - U rSub { size 8{v} } } } } {}	V vzp. na R; A zap. na oba
size 12{R= { {U rSub { size 8{v} } } over {A rSub { size 8{A} } } } - R rSub { size 8{A} } } {}	V vzporedno na R in A
## size 12{R=R rSub { size 8{v} } \( { {U} over {U rSub { size 8{0} } } } - 1 \) } {} predupornik za voltmeter
size 12{R=R rSub { size 8{A} } { {I rSub { size 8{0} } } over {I - I rSub { size 8{0} } } } } {}	predupornik za ampermeter
I=jS
A = UIt	električno delo
P = UI = RI2 = size 12{ { {U rSup { size 8{2} } } over {R} } } {}	elekrtična moč
Q = Pt = I2Rt	Joulova toplota
size 12{ΔT= { {ξΔt} over {ρc} } \( { {I} over {S} } \) rSup { size 8{2} } } {}	temperatura žičke
size 12{j= { {I} over {S} } } {}	gostota el. toka
## Vzporedna vezava kondenzatorjev
C= size 12{ Sum {C rSub { size 8{i} } } } {}
U=U1 = U2

Vzporedna vezava uporanikov
size 12{R= { {R rSub { size 8{1} } R rSub { size 8{2} } } over {R rSub { size 8{1} } +R rSub { size 8{2} } } } } {} | I = I1 + I2 + I3 |
size 12{ { {I rSub { size 8{1} } } over {I rSub { size 8{2} } } } = { {R rSub { size 8{2} } } over {R"" lSub { size 8{1} } } } } {} U=U1 = U2

Zaporedna vezava kondenzatorjev
size 12{ { {1} over {C} } = Sum { { {1} over {C rSub { size 8{i} } } } } } {}
U=U1 + U2
Zaporedna vezava uporanikov
I = I1 = I2
U = U1 + U2	R = R1 + R2
size 12{ { {U rSub { size 8{1} } } over {U rSub { size 8{2} } } } = { {R rSub { size 8{1} } } over {R rSub { size 8{2} } } } } {}

DELO IN ENERGIJA (Meh = Wp&Wk) alignl { stack { size 12{W rSub { size 8{k} } = { { ital "mv" rSup { size 8{2} } } over {2} } } {} # W rSub { size 8{p} } = ital "mgh" {} # W rSub { size 8{ ital "pr"} } = { { ital "kx" rSup { size 8{2} } } over {2} } {} } } {}

Gibalna količina
size 12{ΔG=FΔt} {}
G=mv
1.Neprožni trk: G0=G1; Wk0Wk1
1.1 popolnoma neelastičen (se odpeljeta skupaj)
2.Prožni trk: G0=G1; Wk0=Wk1

HIDRODINAMIKA
F=Sv2

SOD, Z LUKNJICO

ZAKONA UPORA

NIHANJE
x=x0 sint
vmax=x00
amax=-x002
size 12{t rSub { size 8{0} } =2π sqrt { { {m} over {k} } } } {} (vzmet)
size 12{ω rSup { size 8{2} } = { {g} over {l} } } {}
size 12{t rSub { size 8{0} } =2π sqrt { { {l} over {g} } } } {} (matematično nihalo)
size 12{t rSub { size 8{0} } =2π sqrt { { { ital "ml" rSub { size 8{T} rSup { size 8{2} } } +J rSub { size 8{T} } } over { ital "mgl"} } } } {}
size 12{t rSub { size 8{0} } = sqrt { { {l} over {6g} } } } {} (palica na koncu)
Kroženje
size 12{ω= { {ϕ} over {t} } } {}
alignl { stack { size 12{ϕ=ωt} {} # size 12{a rSub { size 8{r} } =ω rSup { size 8{2} } R= { {v rSup { size 8{2} } } over {R} } } {} # v=ωR {} # ω=2 ital "πγ" {} # t rSub { size 8{0} } = { {t} over {N} } {} # γ= { {N} over {t} } {} # γ= { {1} over {t rSub { size 8{0} } } } {} } } {}
Pospešeno kroženje:
alignl { stack { size 12{ω=ω rSub { size 8{0} } +αt} {} # ϕ=ω rSub { size 8{0} } t+ { { ital "at" rSup { size 8{2} } } over {2} } {} } } {}
alignl { stack { size 12{a rSub { size 8{t} } =αR} {} # a= sqrt {a rSub { size 8{t} rSup { size 8{2} } } +a rSub { size 8{r} rSup { size 8{2} } } } {} } } {}
size 12{α= { {ω} over {t} } } {}
(t)= 0+0t+ size 12{ { {αt rSup { size 8{2} } } over {2} } } {}
NAVOR IN VZTRAJNOSTNI MOMENT

M = F sin(alfa) r
A=M
P=M
Wk= size 12{ { {Jω rSup { size 8{2} } } over {2} } } {}
J=mr2	(masna točka na koncu vrvi dolžilne r)
J= size 12{ { { ital "ml" rSup { size 8{2} } } over {3} } } {}	(palica dolžine l, vpeta na koncu)
size 12{J= { { ital "mR" rSup { size 8{2} } } over {2} } } {} (poln valj vpet po osi)
size 12{J= { {2} over {5} } ital "mR" rSup { size 8{2} } } {} (krogla)
size 12{J= { { ital "ml" rSup { size 8{2} } } over {"12"} } } {} (palica vpeta v težišču)
size 12{a= { {g"sin"ϕ} over {1+ { { size 8{J} } over { size 8{ ital "mr" rSup { size 6{2} } } } } } } } {} (kotaljenje po klancu)

VRTILNA KOLIČINA
=J*=G*r
p= size 12{ { {M} over {Γ} } } {}