# Text boxes

mov r1, r4, LSL #2    ; r1=r4*4

ali r1, r4, LSR #2 ; r1=r4/2^2

PSP:

sub r14,r14,#4

stmfd r13!, {r0-r3,r14}

ldr r0,=NIZ

ldr r1,=NIZ1

ldr r3,=N

ldr r2,[r3]

bl CHANGE

ldr r0,=NIZ1

ldr r3,=N

ldr r2,[r3]

bl SND_DMA

ldr r0,=NIZ

ldr r3,=N

ldr r2,[r3]

RCV_DMA

ldr r0, =AIC_BASE

str r0, [r0, #AIC_EOICR]

ldmfd r13!, {r0-r3,pc}^

INIT_DBGU:

stmfd sp!,{r0-r1,lr}

ldr r0,=DBGU_BASE

mov r1, #1 << 11

/* normalen način delovanja, */

str r1,[r0,#DBGU_MR]

/* brez parnosti */

mov r1,#26

str r1,[r0,#DBGU_BRGR]

/* hitrost na 115200 baud */

mov r1,#0b01010000

str r1,[r0,#DBGU_CR]

/* omogoči TX in RX */

mov r1, #1

str r1, [r0, #DBGU_IER]

/* 26=MCK/(16*BAUD_RATE) .... MCK=48Mhz=48*10^6, BAUD_RATE=115200 */

Potrebni koraki za nastavitev UART:

1. Nastavi način delovanja (normal mode) in parnost z vpisom v DBGU_MR

2. Nastavi hitrost prenosa z vpisom v DBGU_BRGR

vrednost, ki jo vpišemo izračunamo po formuli MCK/(16*BAUD_RATE)

3. Omogoči oddajnik in sprejemnik z vpisom 1 v bita TXEN in RXEN v DBGU_CR

Sprejem / oddaja znakov preko UART:

-  ob sprejemu znaka se na 1 postavi bit RXRDY v DBGU_SR

- znak preberemo v spodnjih 8 bitih DBGU_RHR

- znak, ki ga želimo poslati, vpišemo v spodnjih 8 bitov DBGU_THR in sicer takrat, ko je oddajnik pripravljen na oddajo (bit TXRDY v DBGU_SR postavljen na 1)

Potrebni koraki za zaznavanje prehodov števca 0xFFFF -> 0x0000:

1. Števcu omogoči urin signal z vpisom na ustrezno mesto v PMC_PCER

2. Izberi frekvenco urinega signala z vpisom v spodnje 3 bite TCx_CMR

3. Omogoči uro z vpisom 1 v CLKEN (bit 0 v TCx_CCR)

4. Sproži števec z vpisom 1 v SWTRG (bit 2 v TCx_CCR)

5. Čakaj na zastavico COVFS (bit 0 v TCx_SR)

Potrebni koraki za štetje do vrednosti v RC:

1. Števcu omogoči urin signal z vpisom na ustrezno mesto v PMC_PCER

2. Izberi frekvenco urinega signala z vpisom v spodnje 3 bite TCx_CMR

3. Z vpisom WAVE in WAVSEL (1 in npr. 10) nastavi delovanje števca*

4. Zapiši ustrezno mejo v RC*

5. Omogoči uro z vpisom 1 v CLKEN (bit 0 v TCx_CCR)

6. Sproži števec z vpisom 1 v SWTRG (bit 2 v TCx_CCR)

7. Čakaj na zastavico CPCS*

Potrebni koraki za krmiljenje izhoda:

1. vpiši 1 na ustrezno mesto v PER (določimo način delovanja kot vhod/izhod)

2. vpiši 1 na ustrezno mesto v OER (nastavimo kot digitalni izhod)

3. določi stanje izhoda s pisanjem v  SODR / CODR (nastavljamo na 1/0)

INIT_LED:

stmfd sp!,{r0-r1,lr}

ldr r0, =PIOC_BASE

mov r1, #1 <<1

str r1, [r0, #PIO_PER]

/* Priključek C1 krmili PIO */

str r1, [r0, #PIO_OER]

/* Omogoči izhod na C1 */

ldmfd sp!,{r0-r1,lr}

LED_ON:

stmfd sp!,{r0-r1,lr}

ldr r0, =PIOC_BASE

mov r1, #1 <<1

str r1, [r0, #PIO_CODR]

/* Na priključek C1 zapiši stanje 0 */

ldmfd sp!,{r0-r1,pc}

INIT_TC0_PSP:

stmfd r13!,{r0-r1,r14}

ldr r0,=PMC_BASE

mov r1,#1<<17

str r1,[r0,#PMC_PCER]

ldr r0,=TC0_BASE

ldr r1,=0x7004

str r1,[r0,#TC_CMR]

ldr r1,=10000

str r1,[r0,#TC_RC]

mov r1,#1

str r1,[r0,#TC_CCR]

mov r1,#1<<2

str r1,[r0,#TC_CCR]

mov r1, #16

str r1,[r0,#TC_IER]

ldmfd r13!,{r0- */

INIT_AIC:

stmfd r13!, {r0-r2,r14}

ldr r0, =AIC_BASE

mov r1, #1 << 17

mov r2, #4

/* high level sensitive, PRIOR=4 */

str r2, [r0, #AIC_SMR17]

ldr r2, =ENABLE_IRQ

str r2, [r0, #AIC_SVR17]

/* set interrupt vector for IS17 */

str r1, [r0, #AIC_IECR]

/* enable interrupt for IS17 */

str r0, [r0, #AIC_EOICR]

/* slepo pisanje v EOICR */

ldmfd r13!, {r0-r2,pc}INIT_TC0_PSP:

stmfd r13!,{r0-r1,r14}

RCV_DMA:

stmfd sp!,{r0-r2,lr}

adr r0, N

ldr r1, [N]

ldr r0, =polje

cmp r1, #1

movlt r1, #70

cmp r1, #80

movgt r1, #70

ldr r2,=DBGU_BASE

str r0, [r2, DMA_RPR]

str r1, [r1, DMA_RCR]

mov r1,#1

str r1,[r0,#DMA_PTCR]

ldmfd sp!,{r0-r2,pc}

SND_DMA:

stmfd sp!,{r0-r2,lr}

ldr r2,=DBGU_BASE

str r0, [r2, DMA_TPR]

str r1, [r2, DMA_TCR]

mov r1, #1<<8

str r1, [r2, DMA_PTCR]

ldmfd sp!,{r0-r2,pc}

ENABLE_IRQ:

stmfd r13!, {r0, r14}

mrs r0, cpsr

and r0,r0,#127

/* Omogoci prekinitve */

msr cpsr_c,r0

ldmfd r13!, {r0, pc}

a) asinhronski prenos

Vsak prenos 32-bitov traja 2 urini periodi

t0 = 1/100 MHz = 10 ns

B = 4B/2t0 = 4B / (2*10ns) = 200 MB/s

b) eksplozijski prenos

Tu za vsako vrstico potrebujemo 4 urine periode + 1 začetna = 5

B = 16B/5t0 = 16B / (5*10ns) = 320 MB/s

c) protokolski eksplozijski prenos

Za prenos vseh vrstic potrebujemo 16*16/4 urinih period + 1 začetna = 65

B = 256B/65t0 = 256B / (65*10ns) = 393,85 MB/s

393,85/200 = 1,97 protokolski eksplozijski prenos je za 97% hitrejši od asinhronskega