# 1 Uvod

# 2 Entropija

## Vezana entropija											5

Imamo par diskretnih naključnih spremenljivk. Vezana entropija je enaka

H( X , Y ) = - ∑i ∑j pij * log( pij )

## Pogojna entropija											6

Imamo par diskretnih naključnih spremenljivk. Pogojna entropija je enaka

H( X | Y ) = ∑j pj * H( X | Y=yj )

pri čemer je

H( X | Y=yj ) = - ∑i pi|j * log( pi|j )

## Ali je lahko entropija negativna in kdaj?							9

Entropija je lahko negativna, ko imamo opravka z zveznimi naključnimi spremenljivkami.

H( X ) = - ∫φ fX( x ) * logd ( fX( x ) ) * dx

Če je gostota pozitivna in njena vrednost  večja od 1, potem je lahko entropija tudi negativna. Gostota je odvod porazdelitvene funkcije.

## Vezana entropija zveznih naključnih spremenljivk					11

H( X1 , … , Xn ) = - ∫φn f( x1 , … , xn ) * logd( f( x1 , … , xn ) ) * dx1 * … * dxn

# 3 Informacija

## Izrazi medsebojno informacijo z entropijo!						13

I( X ; Y ) = H( X ) – H( X | Y )

## Vennovi diagrami za entropije								14

H( X , Y ) sta oba kroga skupaj

H( X ) je en krog

H( Y ) je drug krog

H( X | Y ) je tisto kar je v prvem krogu in ni v drugem

H( Y | X ) je tisto kar je v drugem krogu in ni v prvem

I( X ; Y ) je presek obeh krogov

# 4 Diskretni vir informacije

## Definicija diskretnega kanala									18

Diskretni kanal je dinamičen naključen sistem, ki oddaja znake v diskretnem času na osnovi neke verjetnostne porazdelitve.

Opišemo ga lahko na 2 načina:

- množica nizov: vsakemu nizu z dolžino n iz množice nizov An pripada verjetnost P(An)

- časovni proces: sekvenca naključnih spremenljivk in verjetnost, da vir oddaja določeno sekvenco P( x1 , … , xn )

## Ergodični viri												19

Vir je ergodičen, če je njegovo statistično povprečje enako časovnemu povprečju. Vsak niz Y dolžine m v nizu X dolžine n ima relativno pogostost enako P(Y), ko n→∞.

Ergodični viri imajo en sam način delovanja.

Za vse ergodične vire velja AEL. Nize, ki jih vir oddaja lahko tako razdelimo v dve množici – tipično in atipično.

## Tipični in atipični nizi										21

Število tipičnih nizov je enako P = 2-nH.

## Kaj je lastnost Markovskih procesov?							22

Vir Markovova spada pod vire s spominom. Zadnji oddani znak je odvisen od predhodnega, torej je

P( Xn=xj | X1=xk , … , Xn-1=xi ) = P( Xn=xj | Xn-1=xi ) = qij

Matrični zapis je v tem primeru

Pn = QT * Pn-1

oziroma kadar imamo opravka z stacionarnimi viri

P = QT * P

## Entropija Markovega vira									23

Entropija vsakega stanja je enaka entropiji vrstice

Hi = - K * ∑j q i j * log d( q i j )

Entropija Markovovega vira je torej

H = ∑i p i * Hi

# 5 Kodiranje vira informacij

## Kraftov izrek												27

Potreben in zadosten pogoj za obstoj trenutnega koda:

∑i b-ni ≤ 1

b – velikost kodirne abecede

ni – dolžine kodnih zamenjav

Velja tudi obratno: če dolžine zadoščajo neenačbi, je možno najti trenutni kod.

## I. Shannonov teorem (kompresijski teorem)						27

Za diskretni stacionarni vir brez spomina velja:

Obstajajo kodi (gospodarni) kodi z enoznačno možnostjo dekodiranja, katerih povprečna dolžina ñ je določena z:

H1                                     H1

--------------------------------                                             -------------------------------

K * logd( b )    ≤    ñ    <    K * logd( b )  +  1

oziroma če je K = 1, d = b = 2:

H1    ≤    ñ    <    H1 + 1

Entropija vira brez spomina za niz dolžine 1:

H1 = - ∑i pi * log( pi )

Kadar s krajšimi kodami opišemo bolj verjetne vrednosti naključnih spremenljivk, govorimo o podatkovni kompresiji. Njena limita je entropija.

Optimalen kod je tisti izmed gospodarnih kodov, ki ima najmanjšo povprečno dolžino ñ.

Najmanjša dolžina ñ je določena z:

H1

--------------------------------

ñ = K * log d( b )

iz tega sledi ( če je K = 1, d = b = 2 ):

ni = - log b( pi )

kar imenujemo tudi Shannonov kod, saj določa optimalne dolžine kodnih zamenjav.

## Shannon-Fanojev izrek										28

Shannonov kod ni vedno optimalen zaradi zaokroževalnih napak pri računanju posameznih dolžin kodnih zamenjav. Shannon-Fanojev izrek pravi, da se, če namesto posameznih znakov kodiramo bloke dolžine r, približamo spodnji meji za ñ.

Entropija blokov za vir brez spomina je enaka:

H( X1 , … , Xr ) = r * H1

Če sedaj to ugotovitev vpeljemo v 1. Shannonov teorem o gospodarnih kodih:

r * H1                                 r * H1

--------------------------------                                               -------------------------------

K * logd( b )    ≤    ñr    <    K * logd( b ) + 1

H1                 ñr                 H1             1

--------------------------------                  ------                  -------------------------------           ------

K * logd( b )    ≤    r    <    K * logd( b )  +  r

ker velja ñ = ñr / r

1

------

H1    ≤    ñ    <    H1 +  r

Iz tega sedaj sledi Shannon-Fanojev izrek:

ñr            H1

-----          -------------------------------

limr→∞ r  =  K * logd( b )

oziroma če je K = 1 in d = b = 2

limr→∞ ñ = H1

Gospodarnost kodov se povečuje s podalševanjem blokov znakov, ki jim prirejamo kodne zamenjave.

# 6 Komunikacijski kanal

## Kako je definiran diskretni komunikacijski kanal?					33

Diskretni komunikacijski kanal je definiran s trojčkom < U, Pk, V >.

U – množica vhodnih znakov

V – množica izhodnih znakov

Pk – verjetnostna matrika kanala

Verjetnostna matrika kanala ima člene aij = P( yj | xi ) = pij / pi.

## Kapaciteta kanala											35

Definirana je kot C = max{ I( X ; Y ) }.

Zgornja meja je določena z Cmax = K * logd( u ), spodnja meja pa je Cmin = 0.

u – število vrstic

Simetrični kanali imajo kapaciteto enako C = K * log d( v ) + K * ∑i ri * logd( ri ).

ri  – verjetnosti v vrsticah

v – število stolpcev

## Za določen binarni kanal povej kapaciteto kanala!					35

Če je simetričen, glej zgornjo enačbo. Če ni simetričen, je treba velik računat.

# 7 Kodiranje/dekodiranje kanala

## Koliko napak lahko odkrijemo in koliko popravimo?				?

Odkrijemo lahko E = dmin – 1.

Popravimo lahko e = E / 2.

Pri čemer je dmin minimalna Hammingova razdalja.

## Optimalno dekodiranje										43

Funkcija odločanja g( y ) lahko izbere x na dva načina

- Na osnovi največje verjetnosti pravilne odločitve

P ( x | y ) = max { P( xi | y ) }

Velja Bayesov teorem, zato je iskanje največje P( xi | y ) enakovredno iskanju največje P( y | xi ), s čimer pridemo do naslednjega načina.

- Na osnovi največje aposteriorne verjetnosti

P ( y | x ) = max { P( yi | x ) }

Če so vhodni vektorji enako verjetni P( xi ) = 1 / M, sta obe funkciji odločanja enaki. Tedaj govorimo o idealni funkciji odločanja.

## Bayesov teorem											43

P( xi ) * P( y | xi )

-----------------------------------------------

P( xi | y ) =           P( y )

Torej je iskanje največje P( xi | y ) enakovredno iskanju največje P( y | xi ).

## Idealna funkcija odločanja									43

Glej "Optimalno dekodiranje".

## Hammingov pogoj											44

Hammingonov pogoj določa dolžino n kodnih zamenjav, ki omogočajo pri znanih M in e idealno funkcijo odločanja na strani dekodirnika (torej upošteva dmin):

2n

----------------------------------

∑i=0e ( ni )    ≥    M

n – dolžina kodne zamenjave

e – povprečno število napak v kanalu

M – število različnih blokov ( M ≤ bk )

## II. Shannonov teorem (kanalski kodni teorem / eksistenčni teorem)		45

Govori o DK brez spomina in C > 0 ter o pogojih, pod katerimi je možno brez napak določiti poslano informacijo po kanalu s šumom.

0    <    R    <    C

Pmax    ≤    δ + d-ρn

limn→∞ Pmax    →    0

M    ≤    dnR

R – hitrost koda

C – kapaciteta kanala

n – dolžina koda

δ , ρ – poljubno majhni pozitivni števili

Pmax – povprečje največjih verjetnosti napak kodov preko vseh K( n , k )

M – število kodnih zamenjav v množici K

d – osnova logaritma

## Kaj je G in njena relacija z H?									54

G je generatorska matrika, s pomočjo katere lahko definiramo kodne zamenjave.

Relacijo med G in H opisuje G * HT = 0. Iz te enačbe sledita relaciji

H = [ Im | B ] ( G = [ BT | Ik ]

G = [ Ik | A ] ( H = [ AT | Im ]

Velja tudi zveza med g( p ) in h( p )

g( p ) * h( p ) = pn + 1

# 8 Kriptologija

# 9 Signali in sistemi

## Kdaj je sistem linearen?										76

Linearni sistemi izpolnjujejo princip superpozicije. Če ga ne izpolnjuje, potem je sistem nelinearen.

Sistem je linearen, če velja

y( k ) = χ{ α1 * x1 ( k ) + α2 * x2 ( k ) } = α1 * y1 ( k ) + α2 * y2 ( k )

pri čemer je

y1 ( k ) = χ{ x1 ( k ) }

y2 ( k ) = χ{ x2 ( k ) }

## Kdaj je sistem časovno invarianten?							77

Za TI sisteme je značinlo, da se parametri s časom ne spreminjajo.

Če velja:

y( k ) = χ{ x( k ) }

potem mora veljati tudi

y( k – n ) = χ{ x( k – n ) }

## Odziv na impulz											79

Sistem lahko določimo z odzivom na elementarni testni signal (enotin pulz δ( t ) ).

Sistem je kavzalen ali izvedljiv, če njegov odziv ne prehiteva vhoda, ki ga povzroča, torej je h( k ) = 0 ; k < 0.

Vhodni enotin pulz v času i δ( k – i ) povzroči pri kavzalnem TI sistemu odziv v obliki skevence v času i h( k – i ). Pri TV sistemu bi povzročil h( k , i ).

Vzamemo poljubno sekvenco x( k ), ki vztopa v sistem in povzroči izhod y( k ). Zveza med  vhodom x( k ), odzivom na enotin pulz h( k ) in y( k ):

x( k ) = ∑ i x( i ) * δ( k – i )	; vhod

y( k ) = ∑ i x ( i ) * h( k – i )	; izhod

## Kako je definirana stabilnost?								82

Sistem je stabilen, če omejen vhod povzroči omejen izhod.

Pogoj za stabilnosti LTI sistema je:

∑ i | h( i ) |  <  ∞

# 10 Fourierova in Laplaceova transformacija

## Dirichletovi pogoji											84

To so pogoji, katerim mora zadoščati periodična funkcija f( t ), da jo lahko razvijemo v Fourierovo vrsto.

- Je enoznačna, za vsak t ima eno samo vrednost.

- Je povsod končna, oz. če je kje neskončna, je tam integrabilna (npr. δ( t )).

- Je absolutno integrabilna v periodi oz. ∫ 0T | f( t ) | * dt  <  ∞.

- V eni periodi ima končno število ekstremov.

- Ima končno število nezveznosti v eni periodi.

Pri Fourierovi transformaciji so pogoji še ostrejši, saj imamo opravka z neskončnim intervalom

∫-∞∞ | f( t ) | * dt  <  ∞

## Območje konvergence pri Laplaceu							86

Območje konvergence je pomembno pri inverzni Laplaceovi preslikavi.

Inverzni Laplaceov transform je enak

1

----------------

f( t ) = 2*π*j   ∫c-j∞c+j∞ F( s ) * est * ds

V tej enačbi mora c ležati v območju konvergence, kjer velja

∫-∞∞ | f( t  * e-ωt) | * dt  <  ∞

# 11 Sistemska prenosna funkcija

## Kaskadna in paralelna prenosna funkcija						89

Prenosno funkcijo lahko zapišemo v eni ali drugi obliki.

Kaskadna oblika:

∏i (s – βi)

-------------------------------

H( s ) =  ∏i (s – αi)

αi  - pol

βi  - ničla

Paralelna oblika:

Ri

-------------------

H( s ) = ∑i (s – αi)

αi  - pol

Ri  - residuum pri polu αi

## Cauchyjev integralski teorem									91

Integral analitične (odvedljive) funkcije f(z) po krivulji c (sklenjena, ne gre skozi noben pol αi) v z-ravnini je enak vsoti residuumov funkcije f(z) pri polih αi znotraj c:

∫c f(z) * dz = 2πj * ∑i res f(z) pri polih αi

Poli αi so znotraj c.

Uporabimo ga nad inverzno Laplaceovo transformacijo (residualna metoda).

# 12 Vzorčenje in Z-transformacija

## III. Shannonov teorem (semplirni teorem)						95

Podaja spodnjo mejo vzorčenja.

Če je pasovno omejen signal f( t ) sempliran s frekvenco ωs  ≥  2 * ωh, potem semplirne vrednosti vsebujejo vso infromacijo iz zveznega signala. To pomeni, da lahko rekonstruiramo f( t ) in f( kT ) s formulo:

sin( ωs * ( t - kT )/2 )

----------------------------------------------------------

f( t ) = ∑k f( kT ) *       ωs * ( t - kT )/2

Minimalno semplirno frekvenco imenujemo tudi Nyquistova frekvenca za opazovani zvezni signal.

Idealna semplirna funkcija omogoča zapis semplirne funkcije.

δT( t ) = ∑k δ( t – kT )		(veriga enotinih pulzov)

## Nariši impulzni modulator									96

┌─────────────┐

f( t ) →│impulzni modulator│→ f*( t )

└─────────────┘

↑

δT( t )

## Residualna metoda in Z transformacija							100

Residualna metoda se uporablja za izračun inverzne Z transformacije.

Formula za pozitivne sekvece je

f( k ) = Z-1{ F( z ) } = ∑res{ F( z ) * zk-1 } pri polih F( z ) * zk-1 znotraj c

Formula za negativne sekvece je

f( k ) = Z-1{ F( z ) } = - ∑res{ F( z ) * zk-1 } pri polih F( z ) * zk-1 znotraj c