OSNOVE RAČUNALNIŠKE ARHITEKTURE II					       Pisni izpit 5.9.2005

1. Računalnik s predpomnilnikom ima CPI = 6, če v predpomnilniku ni zgrešitev. V primeru zgrešitve

je za zamenjavo bloka v predpomnilniku potrebnih 10 urinih period pri branju in 18 urinih period

pri pisanju. Za vsak ukaz je v povprečju potrebno 1,8 pomnilniškega dostopa, pri tem pa je 75%

bralnih dostopov.

- Kolikšen je realni CPI, če je verjetnost zadetka v predpomnilniku 95%?

- Kolikšen je realni MIPS tega računalnika, če je frekvenca ure 2 GHz?

- Koliko časa (v sekundah) traja v povprečju izvajanje enega ukaza, če v predpomnilniku ni zgrešitev in koliko če upoštevamo zgrešitve?

2. Procesor ima 32-bitni pomnilniški naslov in dolžino pomnilniške besede 1B. Dodati mu želimo set-

asociativni predpomnilnik velikosti 512KB z velikostjo bloka 128B, ki bo razdeljen na 1024 setov.

- Kolikšna je stopnja asociativnosti tega predpomnilnika?

- Kako velik je pomnilniški del tega predpomnilnika?

- Kateri biti v pomnilniškem naslovu določajo naslov seta in kateri biti pomnilniškega naslova se preslikajo v kontrolni del?

3. Računalnik ima navidezni pomnilnik z ostranjevanjem in enonivojsko preslikavo navideznih

naslovov v fizične. Čas dostopa do glavnega pomnilnika je 40ns. Velikost strani je 32KB,

verjetnost napake strani je 10-6. Izračunajte povprečni dostopni čas kot ga vidi CPE, če je čas

dostopa do navideznega pomnilnika 9ms, hitrost prenosa med navideznim pomnilnikom in glavnim

pomnilnikom pa 16MB/s. (Čas tB je vsota dostopnega časa in časa, ki je potreben za prenos

strani)

4. Napišite podprogram TBLSUM, ki izračuna 16-bitno vsoto 8-bitnih nepredznačenih števil v tabeli.

Podprogram sprejme dva parametra: v IX dobi naslov tabele, v akumulatorju A pa dolžino tabele.

Rezultat naj bo v registru D. Če podprogram poženemo na naslednji način:

TABELA 	FCB		232,46,35,71,245,86,154

…

LDX		#TABELA

LDAA		#7

BSR		TBLSUM

mora biti na koncu v registru D vrednost 869.

5. Za spodnji program za mikrokrmilnik 68HC11 ugotovitev naslednje:

- Kakšna je vrednost spremenljivk VAR1 in VAR2 po izvajanju programa (tik preden se izvede ukaz NOP)? K vsakemu ukazu dopišite kratek komentar, kaj ta ukaz naredi, da bo razvidno, kako ste prišli do rezultatov.

- Koliko urinih period traja izvajanje programa (brez ukaza NOP)?

ORG		$2000

VAR1		FCB		10

VAR2		FDB		VAR1

ORG		$E000

START	LDD		VAR1

SBA

BPL		KONEC

NEGA

KONEC	STAA		VAR1

NOP

Točke: Vse naloge so enakovredne.

Rezultati bodo objavljeni v torek 6.9.2005, ustni izpiti bodo v četrtek 8.9.2005