# ORA II

## CPE

### Vrste digitalnih vezij:

- Kombinatorična vezja

Stanje izhodnih signalov je odvisno samo od vhodnih signalov

Primer:

- negator

- konjunkcija

- disjunkcija

- Sekvenčna digitalna vezja

SDV imajo pomnilnik in s tem možnost polnjenja.

Izhodni signali so odvisni od vhodnih signalov in od zgodovine (kaj se je prej dogajalo v vezju, pomnilniku).

### Diagram poteka delovanja CPE:

Prevzem ukaza:

- Dostop do pomnilnika

- Prenos ukaza iz pomnilnika v CPE

- **

Izvrševanje ukaza:

- analiza ukaza

- Prenos operandov v CPE*

- Izvedba operacije

- Shranjevanje rezultata

- **

* Če so operandi že v registru v CPE ta korak odpade

** PC ( PC + 1

PSP – Prekinitveni servisni program

### CPE ura – urin signal

Periodični signal:

tCPE – Perioda (čas v katerem se ponovi enako stanje)

fCPE – Frekvenca (število period v 1 sekundi)

Stanje CPE se lahko spremeni ob spremembi sanja ure.

0 ( 1		pozitivna fronta

1 ( 0		negativna fronta - motorola

### Hipotetični računalnik

CPE:

- Podatkovna enota:

  - ALE

  - Registri

    - Programsko dostopni

    - Programsko nedostopni

- Kontrolna enota

Lastnosti:

- 32-bitni računalnik

- Registrsko-registrski

- 3-operandi računalnik

- RISC arhitektura

- Vsi ukazi enako dolgi – 32 bitov (4 bajti)

- Dolžina pomnilniške besede – 8 bitov (1 bajt)

- Dolžina pomnilniškega naslova 32 bitov

  - Velikost naslovnega prostora pomnilniških naslovov

  - Največja velikost glavnega pomnilnika 4G

- 32-bitna ALE (računanje z največ 32-bitnimi operandi v fiksni vejici)

- 32 splošno namenskih registrov (programsko dostopnih) dolžine 32-bitov (oznake R0-R31)

- Vrste pomnilniških operandov

  - Numerični operandi v fiksni vejici dolžine 8, 16 ali 32 bitov.

  - Sestavljeni pomnilniški operandi (16 ali 32 bitov) so v pomnilniku zapisani po pravilu debelega konca.

  - S predznakom v dvojiškem komplementu.

- Načini naslavljanje (za pomnilniške operande)

  - Takojšnje naslavljanje – 16 bitni takojšni operand

  - Posredno naslavljanje – bazno s 16 bitnim odmikom

- Dostop do pomnilnika samo z ukazoma LOAD/STORE

- Ukazi za pogojne in brezpogojne skoke uporabljajo posredno naslavljanje PC-relativno.

Skočni naslov (naslov ukaza) := PC + odmik

Odmik = število s predznakom v dvojiškem komplementu

# Prekinitve in pasti

Prekinitev:

CPE prekine izvajanje tekočega programa in začne izvajati drug program = PSP (prekinitveni servisni program)

PSP:

Je kratek program, ki izvede točno določeno nalogo – servisira prekinitveno zahtevo

Prekinitvena zahteva:

Zahteva pride lahko:

- od V/I naprave

- od drugega dela računalnika

Past (trap):

Posebna vrsta prekinitve, katere izvor je v CPE.

Možni izvori pasti v CPE:

- izvor v programu

- v delovanju CPE:

  - deljenje z 0

  - prevzem neobstoječega ukazu (strojni)

  - aritmetična prekoračitev (preliv)

Dogajanja ob prekinitvah (pasteh):

- Izvrševanje ukazov tekočega programa

- Shranjevanje trenutnega stanja v CPE ( vsebina vseh registrov)

- Izvrševanje ukazov PSP dokler PSP ni končan

- Obnovitev na stanje (CPE) pred prekinitvijo

1. Kdaj CPE reagira na prekinitveno zahtevo?

- najenostavneje in najpogosteje po končanem izvrševanju tekočega ukaza

- nadzor nad prekinitvami (možnost blokiranja prekinitvenih zahtev. CPE prekinitvene zahteve ignorira)

Nadzor nad prekinitvami:

bit v registru zastavic (ali več bitov)

- prekinitvena maska

68HC11:

|  |  |  | I | N | Z | V | C |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

I – interrupt bit -> CCR register

Pentium:

|  |  | IF |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

-> Register eflags

IF – interrupt flag

- Programsko določanje stanja I-bita

| 68HC11 | CLI | I ( 0 – prekinitve omogočene |
| --- | --- | --- |
|  | SEI | I (1 – prekinitve onemogočene |

- Avtomatsko postavljanje I-bita

Prekinitve so avtomatsko omogočene:

- po resetu (68HC11 I (1)

- po sprejetju prekinitvene zahteve

2. Kako zagotoviti nevidnost (transparentnost) prekinitev?

Po vrnitvi iz PSP se mora nadaljevati, kot da ne bi bilo prekinitve.

- shraniti vsebino pc (naslov naslednjega ukaza prekinjenega programa)

- Shraniti vsebino programsko dostopnih registrov

Kam shraniti?? ( v SKLAD v pomnilnik

3. Kje dobi CPE naslov PSP?

PC ( naslov 1 ukaza PSP

- pasti – izvor je v CPE – CPE ima informacijo o naslovu PSP

- prekinitve – izvor je zunaj CPE:

  - CPE mora prepoznati prekinitveno zahtevo (od kje je zahteva)

  - CPE ima več prekinitvenih vhodov in na vsakem vhodu ena naprava

  - CPE ima en sam prekinitveni vhod – na katerega je priključenih več naprav:

- programsko izprasevanje (prepoznavanje) – polling

- strojno prepoznavanje (marjetična veriga)

- vektorske prekinitve

Kako delujejo ugnezdene zanke prekinitev:

V sklad se shrani podatek od zadnje zagnane prekinitve in se nalaga v sklad, potem pa obratno pobira dol iz sklada.

Programsko izpraševanje – en sam naslov PSP:

Tista naprava katera najprej CPE prebere (izvrši) tisto najprej dovoli prekinitev.

Vektorske prekinitve

Naprava, ki je generira prekinitveno zahtevo v prekinitvenem prevzemnem ciklu v CPE pošlje prekinitveni signal ali število prekinitvenega vektorja – CPE izračuna pomnilniški naslov.

Prekinitveni vektor je pomnilniški naslov, kjer je shranjen naslov PSP.

4. Kako določiti prioriteto pri več istočasnih prekinitvenih zahtevah?

- več prekinitvenih vhodov

Če pride prekinitev v CP se številka prekinitve zapiše v register v CPE. Zahteva je sprejeta, če je njena prioriteta višja kot prioriteta v CPE, kjer je bila sprejeta prekinitvena zahteva.

- en prekinitveni vhod – programsko izpraševanje

Prioriteta določa vrstni red pregledovanja naprav.

Tistega, ki najprej CPE prebere in ima potem najvišjo prioriteto ga CPE izvede.

- en prekinitveni vhod – strojno določanje prioritete

CPE zazna samo 1 prekinitev (čeprav sta 2)

5. Potrjevanje prekinitvene zahteve!

- Programsko potrjevanje

Dostop do enega izmed registrov v V/I napravi

- Strojno potrjevanje

# Text boxes

Kombinatorično

Digitalno

vezje

Vhodni

signali

Izhodni

signali

Izhodni

signali

Vhodni

signali

Kombinatorično

Digitalno

vezje

Pomnilnik

INT 2

PSP3

PSP 2

PSP 1

CLI

CLI

CLI

INT 1

Stanje CPE 1

Stanje CPE 2

Če je več prekinitev.

LIFO – last in, fist out

INT 3

INT

CPE

MD

DVD

del PSP

za MD

del PSP

za DVD

Katera naprava

DVD

MD

naslov psp 0

naslov psp 1

naslov psp 2

Pomn. naslov

Prekinitveni vektor

n = 0

DVD

MD

CPE

INT