B

OSNOVE RAČUNALNIŠKE ARHITEKTURE	 kolokvij 12. 1. 2005

- Zapišite 8-bitni predznačeni števili –33(minus 33) in 55 v:

  - predstavitvi z odmikom,

  - predstavitvi s predznakom in velikostjo,

  - v eniškem komplementu

  - v dvojiškem komplementu.

Vse rezultate pod a,b,c in d zapišite dvojiško, desetiško in šesnajstiško.

Števili zapisani v dvojiškem komplementu tudi seštejte in vsoto zapišite dvojiško, desetiško in šesnajstiško.

- Napišite zaporedje ukazov za 68HC11, ki v spremenljivko TABELA vpiše prvih osem sodih števil (2, 4, 6,…,16). Obvezna je uporaba programske zanke in indeksnega naslavljanja! Spremenljivka TABELA je definirana kot:

TABELA	RMB	8

- Pri prenosu deluje vodilo s frekvenco ure 66 MHz. Vsak prenos traja dve urini periodi, širina podatkovnega dela vodila pa je 64 bitov. Izračunajte kapaciteto vodila v bajtih na sekundo (1M = 106)

- Povprečno trajanje in dinamična pogostost posameznih vrst operacij na računalniku s frekvenco ure 1,25 GHz (1GHz = 109 Hz) je pri izvajanju dveh različnih programov P1 in P2 naslednje:

| Vrsta operacije | Trajanje (urine per.) | Pogostost operacij |
| --- | --- | --- |
|  |  | P1 | P2 |
| Prenos podatkov | 6 | 30% | 35% |
| ALE | 4 | 20% | 40% |
| Kontrolne | 5 | 10% | 12% |
| Vhodno-izhodne | 8 | 35% | 10% |
| Sistemske | 3 | 5% | 3% |

- Izračunajte povprečni CPI in MIPS pri izvajanju vsakega programa posebej.

- Izvajanje katerega programa (P1 ali P2) je hitrejše?

- Koliko časa traja ena urina perioda pri tem računalniku?

- V katero skupino bi uvrstili procesor MOTOROLA 68HC11?

a)    Po Flynnovi klasifikaciji,

- Glede na število eksplicitnih operandov v strojnih ukazih.

Točke: 1 – 25; 2 – 20; 3 – 30; 4 – 20; 5 – 15

Rezultati bodo objavljeni do 19.1.2005