avditorne1_04.pdf

- Miniracunalniki,...

  - 2^18 = 2^8 x 2^10 = 256K

  - 256 KB

  - 18 (za vsak naslovni signal en bit)

  - Vodilo povecamo za 3 bite (2^3), programski stevec za 3 bite (2^3), naslovna polja spremeniti tako, da bi lahko naslavljali cez cel naslovni prostor

- Desetisko...

  - Zapis s predznakom in velikostjo (primer: 10000001= 1|0000001 =  -1),

med (-127 ... +128)

Pretvorba v binarno

-25:				33:

25:2=12 1			33:2=16	1

12:2=6   0			16:2=8		0

6:2=3     0			8:2=4		0

3:2=1     1			4:2=2		0

1:2=0     1			2:2=1		0

1:2=0		1

-25 = 1001 1001 (2) = 99(16)

33 = 0010 0001 (2) = 21(16)

  - Predstavitev z odmikom

0 .... 255

.         .

.         .

- 128 ...+127

-25 = -25 + 128 = 103 = 0110 0111 (2) = 67 (16)

33 =  33 + 128 = 161 = 1010 0001 (2) = A1 (16)

Pretvorba v binarno:

-25:				33:

103:2=51	1		161:2=80	1

51:2=25	1		80:2=40	0

25:2=12	1		40:2=20	0

12:2=6		0		20:2=10	0

6:2=3		0		10:2=5		0

3:2=1		1		5:2=2		1

1:2=0		1		2:2=1		0

1:2=0		1

  - Predstavitev z eniskim komplementom (zamenjamo nicle in enice)

(-127...+127)

Primer: 0|000 0001 = 1

1|111 1110 = -1

25 (10) = 0001 1001 (2)

-25 (10) = 1110 0110 (2) = E6 (16)

33 (10) = 0010 0001 (2) = 21 (16)

  - Predstavitev z dvojiskim komplementom (najprej naredimo eniski komplement in nato pristejemo 1)

25 (10) = 0001 1001 ( 1110 0110 + 1 (eniski plus ena) = 1110 0111 (dvojiski komplement)

[torej:  -25 (10) = 1110 0111 (2) = E7 (16)]

33 (10) = 0010 0001 (2) = 21 (16)

- Primerjajte lastnosti...

  - Računalnik z enim akumulatorjem

LOAD		B

ADD		C

STORE	A

Trije ukazi v zbirnem jeziku.

Op. Koda ¦ naslov

8bit			       16bit

Vsak ukaz je dolg 24 bitov = 3 bajte, ker imamo 3 ukaze je program dolg 9baj.

3x dostopamo do ukazov, 3x dostopamo do operandov.

Skupaj imamo 6 dostopov.

Prenos: prenesli smo 9 bajtov za program plus vsi operandi, torej trije prenosi

po 32 bitov = 4 bajte, torej 3x4= 12 bajtov. Skupaj 21 bajtov.

  - --- se ne uporablja vec, nismo analizirali ---

- Pomnilnisko pomnilniski racunalnik

ADD 	B, C, A

En ukaz v zbirnem jeziku.

Op. Koda ¦ naslov 1 ¦ naslov 2 ¦ naslov 3

8bit	       16bit	     16bit	    16bit

Ukaz je dolg 56 bitov = 7 bajtov. Program je dol 7 bajtov

1x dostop za ukaz, 3x dostop za operande.

Skupaj 4 dostope.

Prenos: 7 bajtov za program in 12 bajtov za podatke, 19 prenesenih bajtov.

- Registrsko registrski racunalnik

LOAD		R1,B			18bit

LOAD		R2,C			18bit

ADD		R3,R1,R2		20bit

STORE	R3,A			18bit

Stirje ukazi v zbirnem jeziku.

LOAD/STORE ukazi:

Op. Koda ¦ naslov ¦ naslov registra

8bit	                 16bit                          4bit

ADD ukazi:

Op. Koda ¦ naslov registra ¦ naslov registra ¦ naslov registra

8bit	           4bit                       4bit   	      4bit

Program je dolg 104bit = 13 bajtov

4x dostop za ukaze in 3x za podatke

Skupaj 7 dostopov.

Prenos: 13 bajtov za program in 12 bajtov za podatke, skupaj 25 bajtov.

- Primerjati zelimo...

  - MIPS

CPI(R1) = ∑CPI(i(R1)) x P(i(R1)) =

= 6 x 0,16 + 8 x 0,1 + 3 x 0,66 = 4,54

CPI(R2) =  -- || -- =

= 20 x 0,16 + 32 x 0,1 + 66 x 0,8 + 3 x 0,66 = 12,67

MIPS(R1) = (400 x 10^6) / (4,54 x 10^6)   = 88,1

MIPS(R2) = (400 x 10^6) / (12,67 x 10^6) = 31,57

  - CPE cas izvajanja za program z 12.000 ukazov

CPE(R1) = CPI(R1) x 12.000 x t(0(CPE)) =

= (CPI(R1) x 12.000) / f(CPE) =

= 12.000 / (MIPS(R1) x 10^6) = 136,2 x 10^-6 s

CPE(R2) = CPI(R2) x 12.000 x t(0(CPE)) =

= (CPI(R2) x 12.000) / f(CPE) =

= 12.000 / (MIPS(R2) x 10^6) = 380,1 x 10^-6 s

  - Pri kaksni mesanici ukazov pri programu sta oba racunalnika enaka

Ce bi uporabljali samo ukaze, ki ne uporabljajo plavajoce vejice.

- Na racunalniku...

Frekvenca = 250 MHz

CPI = 5

MIPS = fCPE / (CPI x 10^6) = 50

MIPS se zmanjsa za 0,12% to je ( 50x10^6 x 0,0012 = 0,06 je manjsi MIPS

0,06 x 10^6 x CPI = 0,06 x 10^6 x 5 = 0,3 x 10^6 = 3 x 10^5 izgubljenih urinih period na sekundo (skupno)

Stevilo prekinitev = zgubljen cas / cas na prekinitev = 3 x 10^5 / (48+27) = 4000 v sek

Cas prekinitev = 1/stevilo prekinitev = 1/4000 = 0,25 ms.

- Delovanje racunalnika zelimo pohitriti...

Uporabili bomo Amdahlov zakon.

Skupna pohitritev sistema S(N) = N / ( 1 + ( N - 1 ) x f )

(f – nepohitren del, torej ukazi ki ne delajo s plavajoco vejico. Mi iscemo 1-F, torej delez operacij ki se pohitrijo)

Enacbo premecemo in dobimo:

1 – f  =

1 – [ (N – S(N)) / S(N) x (N-1) ] =

1 – [ (20 – 2,5) / (2,5 x 19) ] = 0,63

Ta enota se mora uporabljati 63% da bo delovanje racunalnika 2,5x hitrejse.