ORA I					AMDAHLOV ZAKON:

- N=20

S(N)=2

## f=delež, ki ga ne pohitrimo

1-f=? delež, ki ga pohitrimo

S(N)=N÷(1+(N-1)×f) ( f=(N-S(N))÷(S(N)×(N-1))=(20-2)÷(2×19)=0,473

1-f=1-0,473=0,526 ( 52,6%

Hitrejša enota se mora uporabljati v 52,6% računalniškega časa, da bo skupno povprečje hitrosti 2-kratno.

- Delovanje računalnika želimo pohitriti s predpomnilnikom, ki je 10-krat hitrejši kot glavni pomnilnik. V kolikšnem procentu celotnega računalniškega časa se mora uporabljati predpomnilnik, da bo skupno povečanje hitrosti računalnika 6-kratno?

N=10

S(N)=6

## f=delež, ki ga ne pohitrimo

(1-f)=? delež, ki ga pohitrimo

S(N)=N÷(1+(N-1)×f) ( f=(N-S(N))÷(S(N)×(N-1))=(10-6)÷(6×9)=0,074%

1-f=1-0,074=0,926 ( 92,6%

Predpomnilnik se mora uporabljati v 92,6% računalniškega časa, da bo skupno povečanje hitrosti 6-kratno.

PREDSTAVITEV ŠTEVIL V FIKSNI VEJICI:

- Kateri sta največji in najmanjši desetiški števili, ki ju lahko predstavimo z 12-biti v dvojiškem zapisu s fiksno vejico?

- Pri predstavitvi s predznakom in velikostjo:

011111111111 + 2047 ( največje desetiško število

(

000000000000 + 0

100000000000 – 0

(

111111111111 – 2047 ( najmanjše desetiško število

- Pri predstavitvi v eniškem komplementu:

011111111111 + 2047 ( največje desetiško število

(

000000000000 + 0

111111111111 -  0

(

100000000000 – 2047 ( najmanjše desetiško število

- Pri predstavitvi v dvojiškem komplementu:

011111111111 + 2047 ( največje desetiško število

(

000000000000 + 0

111111111111 -  1

(

100000000000 -  2048 ( najmanjše desetiško število

- Imamo desetiško število –7. Predstavite ga s fiksno vejico v dolžini 8-bitov. To storite na vse možne načine.

- Predznak in velikost:

10000111                                               MSB (bit 7) predznak +0, -1

- Z odmikom:

+2n-1=+27=+128

128-7=121

I.  01111001                                             -7+2n-1=-7+128=121; n=8

II. 01111000                                             -7+(2n-1-1)=-7+127=120

- Eniški komplement:

0000111 +7                                  (invertiramo bite pozitivnih števil)

(

0000000 + 0

1111111 -  0

(

1111000 -  7

- Dvojiški komplement:

+7 ( 00000111 ( 11111000

1

11111001=-7

- Katero je najmanjše in največje predstavljivo desetiško število, ki je predstavljeno s 16-biti?

- Eniški komplement:

0111111111111111 + 32767

(

0000000000000000 + 0

1111111111111111 -  0

(

1000000000000000 -  32767

- Predznak in velikost:

0111111111111111 + 32767

(

0000000000000000 + 0

1000000000000000 -  0

(

1111111111111111 -  32767

- Dvojiški komplement:

0111111111111111 + 32767

(

0000000000000000 + 0

1111111111111111 -  1

(

1000000000000000 -  32768

VELIKOSTI PROGRAMSKEGA ŠTEVCA, POMNILNIKOV, NASLOVNIH PROSTOROV, POMNILNIŠKIH BESED:

- Mikroprocesor INTEL 80486 ima 32 naslovnih signalov.

- Koliko bitov je dolg njegov programski števec?

PC – dolžine 32 bitov

- Kako velik pomnilnik lahko neposredno naslovi ta mikroprocesor, če je dolžina pomnilniške besede 1 bajt?

Velikost pomnilnika 232×1bajt=4GB

- Mikroračunalniki v osemdesetih letih so imeli 18 naslovnih signalov in 18-bitno naslovno vodilo.

- Kolikšen je bil naslovni prostor teh računalnikov?

218=210×28=1K×256=256K

- Kolikšen je največji možni pomnilnik teh računalnikov v bajtih, če je bila pomnilniška beseda dolga 2 bajta?

218 pomnilniških besed=2×218B=2×28×210=512KB

- Kako dolg je bil programski števec teh računalnikov?

18 bitov

- Mikroprocesor INTEL 8086 ima 20 naslovnih signalov A0-A19 in 8-bitno (1 bajt) pomnilniško besedo.

- Kolikšen je naslovni prostor tega procesorja?

220 naslovov=1M naslovov

- Kolikšen je največji direktno naslovljiv pomnilnik v bajtih?

220×1B=1MB ali 1M pomnilniških besed

- Kolikšna je najmanjša dolžina programskega števca?

Minimalno 20 bitov ( naslov ukaza

PROGRAMI, UKAZI, OPERANDI IN OPERACIJE:

- Izraz A=B-C+D:

- prevedite v strojni jezik,

- napišite dolžino programa v bajtih za:

- računalnik z enim akumulatorjem,

- pomnilniško-pomnilniški računalnik s tremi operandi (vsi trije operandi so lahko v pomnilniku),

- registrsko-registrski računalnik (load/store) s tremi operandi in 32 registri (vsi trije operandi so v registrih, razen pri ukazih LOAD in STORE).

Pri vseh treh računalnikih je pri strojnih ukazih operacijska koda dolga 8 bitov, pomnilniški naslov 16 bitov, številka oziroma naslov registra pa 8 bitov. Uporabite strojne ukaze LOAD, STORE, ADD in SUB, ter upoštevajte, da so operandi A, B in C v pomnilniku.

- Računalnik z enim akumulatorjem:

LOAD		B	ACC ( B

SUB		C	ACC ( ACC – C

ADD		D	ACC ( ACC + D

STORE		A

4×8+4×16=4×1bajt+4×2bajta=12bajtov

- Pomnilniško-pomnilniški računalnik:

SUB	A, B, C	A ( B – C

ADD	A, A, D	A ( A + D

2×8+6×16=2×1+6×2=14bajtov

- Registrsko-registrski računalnik:

LOAD		R1, B

LOAD		R2, C

SUB		R3, R1, R2

LOAD		R4, D

ADD		R5, R3, R4

STORE		A, R5

6×8+4×16+10×8=6×1bajt+4×2bajta+10×1bajt=24bajtov

- Primerjava različnih računalnikov med seboj:

- Računanje A=B+C,                (A, B in C so operandi v pomnilniku),

- Zgradba:

- 8-bitna operacijska koda,

- 16-bitni pomnilniški naslov,

- 3-bitni naslovni register,

- 32-bitni operandi,

- Hitrost prenosa CPE ( pomnilnik=320Mbitov/s=40MB/s.

- Eno-operandni računalnik:

LOAD		B

ADD		C

STORE		A

3×8+3×16=72bitov=9bajtov=9B

- Število dostopov do pomnilnika:

3-krat ukazi+3-krat operand

(

(2-krat branje+1-krat pisanje)

- Število prenesenih Bajtov CPE ( pomnilnik

9B+3×32bitov=9B+12B=21B

- Čas prenosa v [(s]:

40MB/s=40×106B/s (število bajtov)÷(40×106B/s)=21÷40=

=0,525×10-6 [s]

- Skladovni računalnik:

(sklad je struktura, ki se obnaša po vnaprej določenih pravilih)

PUSH		C

PUSH		B

ADD

POP		A

4×8+3×16=4×1bajt+3×2bajta=4+6=10bajtov=10B

- Število dostopov do pomnilnika:

4-krat ukazi+3-krat operandi

- Število prenesenih Bajtov CPE ( pomnilnik:

10B+12B=22B

- Čas prenosa:

št. bajtov÷(40×106B/s)=22÷(40×106)=0,555×10-6 [s]

- Pomnilniško-pomnilniški 3-operandni računalnik:

ADD	A, B, C

1×8+3×16=1×1bajt+3×2bajta=1bajt+6bajtov=7bajtov

- Število dostopov do pomnilnika:

1-krat ukaz+3-krat operand

- Število prenesenih Bajtov CPE ( pomnilnik:

7B+12B=19B

- Čas prenosa v [(s]:

št. bajtov÷(40×10-6B/s)=19÷(40×10-6)=0,475×10-6 [s]

- Registrsko-registrski 3-operandni računalnik:

LOAD		R2, B

LOAD		R3, C

ADD		R1, R2, R3

STORE		A, R1

4×8+3×16+6×3=98bitov=13B

- Število dostopov do pomnilnika:

4-krat ukaz+3-krat operand

- Število prenesenih Bajtov CPE ( pomnilnik:

13B+12B=12B

- Čas prenosa v [(s]:

25÷40=0,625×10-6 [s]

CENTRALNO PROCESNA ENOTA:

- Računalnik ima CPE, ki deluje s frekvenco urinega signala 133MHz in potrebuje v povprečju 5 urinih period za vsak ukaz. Izračunajte CPE čas izvajanja programa z 200 000 ukazi za naslednja dva primera:

- CPE izvaja samo ta program,

- CPE izvaja ta program in sprejema prekinitve vsake 0,2 ms, za vsako prekinitev pa porabi dodatnih 50 period.

REŠITEV:

tCPE=1÷fCPE=1÷(0,133×10+9)=7,52×10-9 [s] =7,52 [ns]

- CPEČAS=N×CPI×tCPE=2×105×5×7,52×10-9 [s] =

=0,00752=7,52 [ms]

- št. prekinitev/sek.=1÷tp=1÷(0,2×10-3)=5000 prekinitev/sek.

št. period porabljenih za prekinitve=5000×50=

=250 000 prekinitev/sek

MIPS=fCPE÷(CPI×106)=(133×106)÷(5×106)=26,6

Zmanjšanje MIPS-ov zaradi prekinitve:

MIPS1=MIPS-(250 000)÷(5×106)=26,6-0,05=26,55

CPI1=fCPE÷(MIPS1×106)=(133×106)÷(26,55×106)=5,009

CPEČAS1=N×CPI1×tCPE=2×105×5,009×7,52×10-9 [s] =

=7,53 [ms]

- PC:	LOOP:NOP	3 urine periode

(

JMP LOOP	15 urinih period

2 ukaza		18 urinih period

Povprečno število ciklov za ukaz: CPI=18÷2=9

fCPE=166MHz=166×106Hz

MIPS=fCPE÷(CPI×106)=(166×106)÷(9×106)=18,44

Računalnik v eni sekundi izvede 18 milionov 44 ukazov.

- LOOP:DIV BX		165 urinih period

(

JMP LOOP		15 urinih period

2 ukaza			180 urinih period ( CPI=90

fCPE=166MHz

MIPS=fCPE÷(CPI×106)=(166×106 [Hz]) ÷(90×106)=1,84

- Program-1620 ukazov:

i	vrsta ukaza		št. urinih period (CPIi)	dinamična pogostost (pi)

1	prenos podatkov	8				31%

2	ALE			5				48%

3	kontrolni ukazi	6				21%

- CPI=?

CPI=3(i=1 CPIi×pi=8×0,31+5×0,48+6×0,21=6,14 povprečno število urinih period za en ukaz

- MIPS pri fCPE=200MHz

MIPS=fCPE÷(CPI×106)=(200×106)÷(6,14×106)=32,57

- CPE-čas tega programa

CPE=št. ukazov×CPI×tCPE=št. ukazov÷(MIPS×106)=1620÷(32,57×106)=49,74×10-6 [s] = =49,74 [(s]

MIPS=1÷(CPI×tCPE×106) ( CPI×tCPE=1÷(MIPS×106)

- -fCPE=90MHz

-CPI=6

-zmogljivost se zaradi prekinitev zmanjša za 0,1% MIPS-ov

-za vsako prekinitev porabi CPE 45 urinih period

-povprečni čas med dvema prekinitvama=?

- MIPS=fCPE÷(CPI×106)=(90×106)÷(6×106)=15

- 0,1% MIPS-ov=0,001×15=0,015

Zaradi prekinitev izvede CPE 15 000 ukazov manj v sekundi.

- število izgubljenih ciklov: 15 000×CPI=15 000×6=90 000 vsako sekundo

- število prekinitev v sekundi: x×45=90 000 ( x=90 000÷45=2000

- povprečen čas med dvema prekinitvama: tp=1÷št. prekinitev v sek.=

=1÷2000 prekinitev/sek.=0,5×10-3 [s] =0,5 [ms]

- Računalnik ima CPE s frekvenco 200 MHz in potrebuje v povprečju 4 urine periode za ukaz. Pri vsaki prekinitvi mora prekinitveno-servisni program ohraniti stanje treh registrov. Shranjevanje vsebine enega registra na sklad traja 10 urinih period, enako dolgo traja tudi branje iz sklada. Za klic prekinitveno-servisnega programa porabi CPE dodatnih 30 urinih period, za vračanje iz njega pa 20 urinih period. Kolikšen je CPI tega računalnika, če:

- CPE ne sprejme nobene prekinitve,

- CPE sprejme prekinitev vsakih 500×10-6 sek.?

REŠITEV:

tCPE=1÷fCPE=1÷(0,200×109)=5×10-9 [s] =5 [ns]

- CPI=4 urine periode

- ???

- Imamo računalnik s frekvenco, fCPE=100MHz. Povprečno traja ukaz 5 urinih period. Shranjevanje registra v pomnilnik in branje trajata 10 urinih period. Klic in vračanje iz prekinitveno-servisnega programa trajata 30 urinih period. V eni sekundi se zgodi 1000 prekinitev. Ob prekinitvi pa se shranijo trije registri (njih vsebina). Koliko se zaradi tega podaljša trajanje povprečnega ukaza? Koliko % zmogljivosti računalnika zasedejo prekinitve?

- Najprej izračunamo trajanje ene prekinitve:

3×10+30+3×10=90 urinih period			3×10 ( shranjevanje registrov

30 ( trajanje prekinitvenega programa

3×10 ( obnova začetnega stanja

- Ker se v eni sekundi zgodi 1000 prekinitev, v tem času pa prekinitve zahtevajo 90 urinih period×1000=90 000 urinih period v eni sekundi.

- Izračunamo MIPS-e pri delovanju računalnika brez prekinitev:

MIPS=fCPE÷(CPI×106)=(100×106)÷(5×106)=20

- Izračunamo še MIPS-e pri delovanju računalnika s prekinitvami:

fCPE IRQ=100×106-90 000=99,91×106

MIPSIRQ=(fCPE IRQ)÷(CPI×106)=(99,91×106)÷(5×106)=19,982

CPIIRQ=fCPE÷(MIPSIRQ×106)=(100×106)÷(19,982×106)=5,0045

- Trajanje ukaza se poveča za: CPIIRQ÷CPI=5,0045÷5=1,0009; približno 0,9%.

- Prekinitve zasedejo ravno toliko časa, kolikor se zmanjša MIPS:

MIPSIRQ÷MIPS=19,982÷20=0,9991

Prekinitve zasedejo približno 0,9% zmogljivosti našega računalnika.

- Imamo računalnik z naslednjimi lastnostmi:

- fCPE=90MHz

- CPI1=6

- CPI2=45

- če pride do prekinitev, se MIPS zmanjša za 10%.

Kolikšen je čas med dvema prekinitvama?

- MIPS1=fCPE÷(CPI1×106)=(90×106)÷(6×106)=15

MIPS2=0,9×MIPS1=13,5

(

(ker se MIPS zmanjša za 10%)

- Izračunamo povprečni CPI:

CPI=fCPE÷(MIPS2×106)=(90×106)÷(13,5×106)=6,66

CPI=(x×CPI1+(1-x)×CPI2)

x=(CPI-CPI2)÷(CPI1-CPI2)=(6,66-45)÷(6-45)=-38,33÷-39=0,983

Približno 98,3% ima CPI=6 in približno 1,7% ukazov ima CPI=45 zaradi prekinitev.

- Izračunamo na koliko % ukazov se zgodi ena prekinitev, da bomo lahko izračunali še čas med dvema prekinitvama.

98,3…1,7

x…1		 x=98,3÷1,7=57,82

Ena prekinitev se v povprečju zgodi na 57,82 ukazov.

- Čas med dvema prekinitvama je enak času v katerem se izvrši 57,82 ukazov.

tp=št. ukazov×CPI1×tCPE=57,82×6×(1÷90×106)=3,85 [s]

Med dvema prekinitvama mine približno 3,85 [s].

TEORIJA

- Napišite dva osnovna načina realizacije kontrolne enote in razložite katere so prednosti in slabosti teh dveh načinov realizacije!

- Trdo ožičena logika:

- je hitrejša,

- spreminjanje je težje,

- Mikroprogramska:

- spreminjanje je enostavno

- je pa počasnejša v primerjavi s trdo ožičeno.

- Pri naslovnem prostoru za registre V/I krmilnikov se uporablja več različnih rešitev.

- Naštejte vsaj dva načina in podajte kratek opis:

- Pomnilniško preslikan vhod/izhod:

- registri krmilnikov so v pomnilniškem naslovnem prostoru

- gledano iz CPE so videti enako kot pomnilniške besede

- za branje in pisanje lahko uporabimo vse ukaze za dostop do pomnilnika

- Ločen vhodno/izhodni prostor:

- registri krmilnikov so v posebnem naslovnem prostoru, ki je ločen od pomnilniškega

- za dostop do registrov so potrebni posebni vhodno/izhodni ukazi

- med izvajanjem CPE aktivira signal, ki pove da se naslavlja vhodno/izhodni naslovni prostor

- Posredno preko vhodno/izhodnih procesorjev:

- registri so v posebnem naslovnem prostoru, vendar ta prostor iz CPE ni neposredno dostopen

- do njega imajo dostop V/I procesorji

- CPE sporoča zahteve V/I procesorjev, ki poskrbijo za podrobnosti pri izvrševanju prenosov podatkov

- Kakšna rešitev je uporabljena pri mikroprocesorju 6802?

- Pomnilniško preslikan V/I.

- Ali je vrsta rešitve odvisna od procesorja?

- Je odvisna in sicer zato, ker nima posebnih V/I ukazov in signala, da bi »povedal« kdaj naslavlja V/I registre.

- Računalnike smo razdelili glede na število eksplicitnih operandov v strojnem ukazu, v pet skupin.

- V katero skupino bi uvrstili Motorolo 6802?

- eno-operandni računalniki

- Opišite osnovne lastnosti te skupine!

- so računalniki, ki imajo v CPE za shranjevanje operandov en sam (ali včasih dva) akumulator-ja.

- AC ( AC+OP

PC ( PC+1

- eden od operandov se vedno nahaja v akumulatorju, zato zadošča en eksplicitni operand

- Pomnilniška hierarhija! 	(str. 290)

Pomnilniška hierarhija je zaporedje pomnilnikov  v katerem vsak pomnilnik komunicira samo s svojim sosedom. Sestavljajo jo pomnilniki M1, M2,…, Mn. Vsa informacija je vedno shranjena samo na najvišjem nivoju Mn. Predstavljamo si jo lahko kot zamenjavo za glavni pomnilnik.

- CPE-cevovod-5 segmentov:

- Kolikokrat večja je hitrost, kot pri necevovodni CPE?

- Pri idealno uravnoteženi cevovodni CPE z N-stopnjami je zmogljivost N-krat večja, kot pri necevovodni CPE,

- hitrost je 5-krat večja.

- Kakšni so vzroki, da te hitrosti ni možno doseči?

- Strojne narave,

- paralelnost ukazov ( čakalne periode.