PISNI IZPIT RKO, RK 9.6.2000

1. Naloga:   Na Ethernet vodilo imamo priključene štiri delovne postaje. Verjetnost dostopa do vodila v danem časovnem intervalu za posamezno postajo je po vrsti 0.2, 0.3, 0.4, 0.5. Koliko časa v povprečju je vodilo prazno? Koliko časaje vodilo v posameznem časovnem intervalu zaradi trkov neuporabno?

2.Naloga:    a.) Odločimo se, da bomo pismo prijatelju podpisali z elektronskim podpisom s pomočjo algoritma MIT-RSA. Pri tem je naš javni ključ (7,33) in privatni (3,33). Prejemnik nam je dobrohotno sporočil javni (5,51) in privatni (13,51) ključ. Kot osnovo za podpis uporabimo geslo KUNDERA (12 ,22 ,15 ,5 ,6 ,18 ,1). Simulirajte postopek podpisovanja na zgornjem geslu in izračunajte elektronski podpis!

b.) S pomočjo prisluškovanja nam je uspelo odkriti fragmente iz kriptografskega sistema MIT-RSA in sicer smo izvedeli: n = 84773093 in z = 84754668. Ali nam ta informacija omogoča globji vpogled v vrednosti javnega oz. privatnega ključa uporabnika., odgovor utemeljite!

3. Naloga:    Za protokol definirajte popolno drevo globalnih stanj. Ce je potrebno spremenite robne pogoje in protokol, da bo deloval brez napak.

4.Naloga:   Podano imamo omrežje z vozlišči A, B, C, D, ki so povezana v obroč (v navedenem zaporedju); povezave so tipa 'fullduplex' kapacitete 14400 bitov/sek. Znanaje matrika končnega prometa. Povprečna velikost paketaje 128 bitov. Razdalje med vozlišči so |AB| je 6 enote, |BC| 3 enote, |CD| je 1 enota in |AD| 2 enoti. Poišcite usmerjevalno tabelo, čeje uporabljeno usmerjanje po najkrajši poti (v primeru, da sta poti enako dolgi vzamemo tisto z manj skoki)

|  | A | B | C | D |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A |  | 4 | 3 | 3 |
| B | 4 |  | 2 | 4 |
| C | 3 | 2 |  | 1 |
| D | 3 | 4 | 1 |  |

Izračunajte:   a.) Kaksna je povprečna zakasnitev v omrežju in kolikšen je odziv praznega omrežja?

b.) Kolikšnoje povprečno število skokov?

c.) Kakšen je faktor Kmax za to omrežje?