|  | A | B | C | D | E |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | - | ACB (1000) | AC | ACD (100) | ACE (500) |
| B | BCA (1000) | - | BC | BCD (800) | BCE (2000) |
| C | CA | CB | - | CD | CE |
| D | DCA (100) | DCB (800) | DCA | - | DCE (1000) |
| E | ECA (500) | ECB (2000) | EC | ECD | - |

2.naloga pisni izpit 2.9.2002

Usmerjanje:

A                                    C                                    B

D                                   E

|  | λi | Ci [bit/s] | µCi [bit/s] | Ti=(1/µCi* λi) [s] | (λi*Ti) | ki=(µCi/λi) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AC | 1600 | 80 000 000 | 80 000 | 0,000012755 | 0,02041 | 50 |
| BC | 3800 | 80 000 000 | 80 000 | 0,000013123 | 0,04987 | 21,05 |
| CD | 1900 | 80 000 000 | 80 000 | 0,000012804 | 0,02433 | 42,1 |
| CE | 3500 | 800 000 000 | 800 000 | 0,000001255 | 0,00439 | 228,57 |
|  | Σ10800 |  |  |  | Σ 0,099 |  |

γ =5 400

Povprečna zakasnitev: T=(1/γ) * Σ (λi*Ti)

T=(1/5400) * 0,099 = 0,0000183 [s] ; ker je matrika simetrična je potrebno pomnožiti z 2.			0,0000367 [s] = 0,0367 [ms]

Povprečno število skokov: n = (λ/γ) = (10 800 / 5400) = 2	skoka

Kmax = 21,05

3.naloga pisni izpit 2.9.2002

p = 7 , q = 3

a.) n = p * q = 7 * 3 = 21	z = (p-1) * (q-1) = 6 * 2 = 12

d = 7 (nesme imeti nobene skupne lastnosti z z-jem)

e*d mod z = 1  e * 7 mod 12 =1   => e = 19

b.) (d,e) = (5, 5)   => 5 * 5 mod z = 1   25 mod z = 1  => z = 24

z = (p-1) * (q-1)   => 24 = 6 * 4;   p-1=6  => p=5; q-1=4  => q=3 (p in q sta praštevili)

n=p*q=3*5=15

e=5; n=15

kriptiranje: 105 mod 15= 10

dekriptiranje (za preverjanje): 105 mod 15 = 10

c.) (d,e) = (5, 17)   => 5 * 17 mod z = 1   85 mod z = 1  => z = 84

z = (p-1) * (q-1)   => 84 = 6 * 14;   p-1=6  => p=5; q-1=14  => q=13 (p in q sta praštevili)

n=p*q=13*5=65

e=17; n=65

kriptiranje: 1017 mod 65 = (109  * 108) mod 65= (25 * 35) mod 65 = 30

dekriptiranje (za preverjanje): 305 mod 65 = 10