5. junij 1998

Izpit pri predmetu

UPORABNIŠKI VMESNIKI

l. Naštej komponente glavnega okna aplikacije kot jih predlagajo navodila za

načrtovanje grafičnih uporabniških vmesnikov in razloži njihove funkcije.

2. Razloži koncept direktne manipulacije pri objektno usmerjenih uporabniških

vmesnikih.

3. Sediš za računalnikom z imenom miki. Napiši in razloži vse potrebne sistemske ukaze za delo z X grafično aplikacijo, ki je na oddaljenem računalniku z imenom pluton. Na katerem od obeh računalnikov je strežnik in na katerem odjemalec ?

4. V okolju Motif napiši grafični vmesnik za risanje trikotnikov. Vmesnik naj

temelji na podobi za risanje DrawingArea dimenzije 300 X 400 pikslov. Trije

zaporedni kliki (katerakoli tipka na miški) v polju za risanje predstavljajo

ogljišča trikotnika. Vsak naslednji trikotnik naj se nariše po vsakem tretjem

kliku.

5. V okolju Motif napiši grafični vmesnik, ki temelji na upravniku tipa RowColmn in vsebuje štiri stikala tipa RadioButton ter en gumb tipa PushButton.	Stikala in gumb morajo biti razvrščeni v eno vrstico, najprej stikala, nato gumb. Stikala naj ponujajo ekskluzivno izbiro ene od štirih možnosti. Gumb naj v ukazno okno izpiše stanje stikal v danem trenutku. Stikala naj nosijo oznake Ena, Dva, Tri in Stiri, gumb pa oznako Preveri.

Napotki za 4. in 5. nalogo:

Pri main() funkciji napiši le tiste ukaze, ki se nanašajo na sestavljene nize, kreiranje in upravljanje podob, postavljanje lastnosti (resursov) podob, inštalacijo odzivnih funkcij za podobe, klice funkcij knjižnice Xlib (če jih uporabljaš), realizacijo aplikacije in predajo nadzora nad aplikacijo (delo z dogodki) Xt notranjim funkcijam.

Napiši tudi deklaracije vseh spremenljivk, ki jih uporabljaš. Jasno komentiraj katere spremenljivke so lokalne in katere globalne. Odzivne funkcije napiši v celoti.

Naloge so enakovredne.