UNIVERZA V LJUBLJANI

Fakulteta za strojništvo

ZAGONSKA SKLOPKA

Strojni elementi I – 6. vaja

Miha Zibelnik

Ljubljana, 2005

KAZALO

# Definicija naloge:

Za zagonsko sklopko s tornimi segmenti je potrebno teoretično določiti osnovne obratovalne karakteristike in jih primerjati z eksperimentalno dobljenimi rezultati (poteki). Zagonska sklopka je montirana v transmisijo moči tako, da je njen notranji del (rotor) pritrjen na štrcelj elektromotorja, njen zunanji del (plašč) pa prevzema vlogo jermenice za pogon s ploščatim jermenom EKSTREMULTUS.

Podatki:

- koeficient trenja med utežjo in utorom:	b = 0.24
- koeficient trenja med utežjo in plaščem sklopke:	up = 0.42
- torna obloga:	azbest TIP A-400
- podatki o masi sklopke:
- masa sklopke brez uteži:	mskl = 15684 g
- masa ene uteži s torno oblogo:	mu = 140,93 g
- število uteži:	nu = 14
- premer jermenice na sklopki:	d1 = 165 mm
- premer jermenice na vztrajniku:	d2 = 147,4 mm
- prestavno razmerje jermenskega prenosa:	i = d2/d1 = 0.893
- težiščni polmer uteži:	Ru = 51.3 mm
- notranji polmer odgonskega bobna:	R = 65.0 mm
- število vrtljajev elektromotorja:	nm,max = 1480 min-1
- debelina jermena:	2 = 2 mm
- širina jermena:	b = 70 mm
- toplotna prevodnost jermena:	size 12{λ rSub { size 8{2} } =0 "." "16" { {W} over { ital "mK"} } ,} {}
- toplotna prestopnost:	size 12{α rSub { size 8{1} } =α rSub { size 8{2} } ="25" { {W} over {m rSup { size 8{2} } K} } ,} {}
- najvišja dovoljena temperatura plašča sklopke:	size 12{ϑ rSub { size 8{ ital "dop"} } ="45" rSup { size 8{0} } C} {} .

# Zahteve naloge:

V sklopu naloge je potrebno:
-	Opisati potek meritev karakteristik zagonske sklopke na preskuševališču in komentirati dobljene rezultate.
-	Narisati shemo preskuševališča s pripadajočimi opisi sestavnih delov
-	Izpeljati enačbo za izračun koeficienta trenja μ v odvisnosti od obratovalnih pogojev in vplivnih geometrijskih karakteristik sklopke za tri fizikalne modele.
-	Narisati diagrame karakteristik sklopke Mtr(t), Mkor (t), Mpo(t), skl(t), EM(t), diagram zdrsa kot funkcijo časa s(t), diagram koeficienta trenja kot funkcijo časa μ(t), diagram koeficienta trenja kot funkcijo zdrsa μ(s), diagram moči trenja kot funkcijo časa Ptr(t) in diagram moči pospeševanja kot funkcijo časa Ppos(t).
-	Z uporabe ene od metod numerične integracije izračunati delo trenja Wtr in delo pospeševanja Wpos.
- Teoretično izračunati najvišjo temperaturo na plašču sklopke po končanem prvem zagonu ter potreben čas ohlajanja, da bo temperatura sklopke size 12{υ rSub { size 8{ ital "skl"} } =υ rSub { size 8{ ital "ok"} } +5 rSup { size 8{0} } C} {} . Temperatura okolice je 20ºC.
- Izračunati minimalni potrebni čas med dvema zaporednima vklopoma, da temperatura ne naraste preko dovoljene meje (dop).
- Dimenzionirati je potrebno zagonsko sklopko, ki omogoča zagon in obratovanje naprave z naslednjimi pogoji:

Podatki 14:

Jcel = 10 kgm2
n0 = 1000 min-1
Mkor = 15 Nm
S = 2,5
dop = 45 °C

# Opis preizkuševališča in potek preizkusa:

Zagonska sklopka je montirana na os elektromotorja in poganja jermen, ki prenaša moment na vztrajnik. Med jermenicama na sklopki in pri vztrajniku imamo določeno prestavno razmerje i.

Na merilnem mestu 3 (točke so označene na skici preizkuševališča) smo merili koristen navor, na mestu 4 pa celoten navor, na mestu 1 število vrtljajev motorja, na mestu 2 število vrtljajev sklopke. Vse te signale smo preko odjemne glave (pozicija 11) in merilne verige odpeljali v osebni računalnik, kjer smo jih obdelali.

Ko smo si ogledali preizkuševališče, smo naredili preizkus. Ko smo prvič zagnali elektromotor, nam je spodrsnil jermen, ker je bil od prejšnjih skupin preveč segret. Ko ga je laborant znova nastavil, smo poizkusili še enkrat in tokrat smo dobili rezultate, ki so vidni v diagramih. Ko je sklopka prijela in gnala vztrajnik s hitrostjo elektromotorja, smo z zavoro zaustavili vztrajnik.

1,2 – merilnika hitrosti
3,4 – senzorja za momenta z
5 – elektromotor
6 – sklopka
7 – jermen
8 – ležaj
9 – ojačevalnik
10 – zavora
11 – odjemna glava
12 – vztajnik
13 – multiplikator
14 – A/D pretvornik
15 – digitalni števec
16 – računalnik
# Izpeljave in preračuni po preikusu:

## Izpeljava koeficienta trenja:

1. model

alignl { stack { size 12{ - F rSub { size 8{N} } rSup { size 8{*} } +F rSub { size 8{C} } - F rSub { size 8{N1} } cdot μ rSub { size 8{b} } - F rSub { size 8{N2} } cdot μ rSub { size 8{b} } =0" " \( 1 \) } {} # F rSub { size 8{N1} } - F rSub { size 8{N2} } - F rSub { size 8{N} } rSup { size 8{*} } cdot μ rSub { size 8{ ital "sp"} } =0" " \( 2 \) {} # F rSub { size 8{N2} } =F rSub { size 8{N1} } - F rSub { size 8{N} } rSup { size 8{*} } cdot μ rSub { size 8{ ital "sp"} } {} # - F rSub { size 8{N} } rSup { size 8{*} } +F rSub { size 8{C} } - F rSub { size 8{N1} } cdot μ rSub { size 8{b} } - \( F rSub { size 8{N1} } - F rSub { size 8{N} } rSup { size 8{*} } cdot μ rSub { size 8{ ital "sp"} } \) cdot μ rSub { size 8{b} } =0" " \( 2 rightarrow 1 \) {} # F rSub { size 8{N1} } = { {F rSub { size 8{N} } rSup { size 8{*} } cdot \( - 1+μ rSub { size 8{ ital "sp"} } cdot μ rSub { size 8{b} } \) +F rSub { size 8{C} } } over {2 cdot μ rSub { size 8{b} } } } " " \( 3 \) {} # F rSub { size 8{N} } rSup { size 8{*} } cdot μ rSub { size 8{ ital "sp"} } cdot h - F rSub { size 8{N1} } cdot \( h - s \) +F rSub { size 8{N1} } cdot μ rSub { size 8{b} } cdot b - F rSub { size 8{C} } { {b} over {2} } +F rSub { size 8{N} } rSup { size 8{*} } cdot { {b} over {2} } =0" " \( 4 \) {} # F rSub { size 8{N} } rSup { size 8{*} } cdot \( μ rSub { size 8{ ital "sp"} } cdot h+ { {b} over {2} } \) + { {F rSub { size 8{N} } rSup { size 8{*} } cdot \( - 1+μ rSub { size 8{ ital "sp"} } cdot μ rSub { size 8{b} } \) +F rSub { size 8{C} } } over {2 cdot μ rSub { size 8{b} } } } cdot \( μ rSub { size 8{b} } cdot b+s - h \) - F rSub { size 8{C} } { {b} over {2} } =0" " \( 3 rightarrow 4 \) {} # F rSub { size 8{N} } rSup { size 8{*} } =F rSub { size 8{C} } { {h - s} over {μ rSub { size 8{ ital "sp"} } cdot μ rSub { size 8{b} } cdot \( h+s+μ rSub { size 8{b} } cdot b \) +h - s} } " " \( 5 \) {} # M rSub { size 8{ ital "tr"} } =R cdot μ rSub { size 8{ ital "sp"} } cdot n rSub { size 8{u} } cdot F rSub { size 8{C} } cdot { {h - s} over {μ rSub { size 8{ ital "sp"} } cdot μ rSub { size 8{b} } cdot \( h+s+μ rSub { size 8{b} } cdot b \) +h - s} } " " \( 6 \) {} # μ rSub { size 8{ ital "sp"} } cdot \( M rSub { size 8{ ital "tr"} } cdot μ rSub { size 8{b} } cdot \( h+s+μ rSub { size 8{b} } cdot b \) +R cdot n rSub { size 8{u} } cdot F rSub { size 8{C} } cdot \( s - h \) \) =M rSub { size 8{ ital "tr"} } cdot \( s - h \) {} # F rSub { size 8{C} } =m rSub { size 8{u} } cdot ω rSub { size 8{m} } rSup { size 8{2} } cdot r {} # {} # μ rSub { size 8{ ital "sp"} } = { {M rSub { size 8{ ital "tr"} } cdot \( s - h \) } over {M rSub { size 8{ ital "tr"} } cdot μ rSub { size 8{b} } cdot \( h+s+μ rSub { size 8{b} } cdot b \) +R cdot n rSub { size 8{u} } cdot m rSub { size 8{u} } cdot ω rSub { size 8{m} } rSup { size 8{2} } cdot r cdot \( s - h \) } } " " \( 7 \) {} } } {}
2. model:

alignl { stack { size 12{ - F rSub { size 8{N} } rSup { size 8{*} } +F rSub { size 8{C} } +F rSub { size 8{N1} } cdot μ rSub { size 8{b} } +F rSub { size 8{N2} } cdot μ rSub { size 8{b} } =0" " \( 1 \) } {} # F rSub { size 8{N1} } - F rSub { size 8{N2} } - F rSub { size 8{N} } rSup { size 8{*} } cdot μ rSub { size 8{ ital "sp"} } =0" " \( 2 \) {} # F rSub { size 8{N2} } =F rSub { size 8{N1} } - F rSub { size 8{N} } rSup { size 8{*} } cdot μ rSub { size 8{ ital "sp"} } {} # - F rSub { size 8{N} } rSup { size 8{*} } +F rSub { size 8{C} } +F rSub { size 8{N1} } cdot μ rSub { size 8{b} } + \( F rSub { size 8{N1} } - F rSub { size 8{N} } rSup { size 8{*} } cdot μ rSub { size 8{ ital "sp"} } \) cdot μ rSub { size 8{b} } =0" " \( 2 rightarrow 1 \) {} # F rSub { size 8{N1} } = { {F rSub { size 8{N} } rSup { size 8{*} } cdot \( 1+μ rSub { size 8{ ital "sp"} } cdot μ rSub { size 8{b} } \) - F rSub { size 8{C} } } over {2 cdot μ rSub { size 8{b} } } } " " \( 3 \) {} # F rSub { size 8{N} } rSup { size 8{*} } cdot μ rSub { size 8{ ital "sp"} } cdot h - F rSub { size 8{N1} } cdot \( h - s \) - F rSub { size 8{N1} } cdot μ rSub { size 8{b} } cdot b - F rSub { size 8{C} } { {b} over {2} } +F rSub { size 8{N} } rSup { size 8{*} } cdot { {b} over {2} } =0" " \( 4 \) {} # F rSub { size 8{N} } rSup { size 8{*} } cdot \( μ rSub { size 8{ ital "sp"} } cdot h+ { {b} over {2} } \) - { {F rSub { size 8{N} } rSup { size 8{*} } cdot \( 1+μ rSub { size 8{ ital "sp"} } cdot μ rSub { size 8{b} } \) +F rSub { size 8{C} } } over {2 cdot μ rSub { size 8{b} } } } cdot \( μ rSub { size 8{b} } cdot b+h - s \) - F rSub { size 8{C} } { {b} over {2} } =0" " \( 3 rightarrow 4 \) {} # F rSub { size 8{N} } rSup { size 8{*} } =F rSub { size 8{C} } { {s - h} over {μ rSub { size 8{ ital "sp"} } cdot μ rSub { size 8{b} } cdot \( h+s - μ rSub { size 8{b} } cdot b \) +s - h} } " " \( 5 \) {} # M rSub { size 8{ ital "tr"} } =R cdot μ rSub { size 8{ ital "sp"} } cdot n rSub { size 8{u} } cdot F rSub { size 8{C} } cdot { {s - h} over {μ rSub { size 8{ ital "sp"} } cdot μ rSub { size 8{b} } cdot \( h+s - μ rSub { size 8{b} } cdot b \) +s - h} } " " \( 6 \) {} # μ rSub { size 8{ ital "sp"} } cdot \( M rSub { size 8{ ital "tr"} } cdot μ rSub { size 8{b} } cdot \( h+s - μ rSub { size 8{b} } cdot b \) +R cdot n rSub { size 8{u} } cdot F rSub { size 8{C} } cdot \( h - s \) \) =M rSub { size 8{ ital "tr"} } cdot \( h - s \) {} # F rSub { size 8{C} } =m rSub { size 8{u} } cdot ω rSub { size 8{m} } rSup { size 8{2} } cdot r {} # {} # μ rSub { size 8{ ital "sp"} } = { {M rSub { size 8{ ital "tr"} } cdot \( h - s \) } over {M rSub { size 8{ ital "tr"} } cdot μ rSub { size 8{b} } cdot \( h+s - μ rSub { size 8{b} } cdot b \) +R cdot n rSub { size 8{u} } cdot m rSub { size 8{u} } cdot ω rSub { size 8{m} } rSup { size 8{2} } cdot r cdot \( h - s \) } } " " \( 7 \) {} } } {}

3. model:

alignl { stack { size 12{F rSub { size 8{N} } rSup { size 8{*} } =F rSub { size 8{C} } } {} # M rSub { size 8{ ital "tr"} } =F rSub { size 8{C} } cdot R cdot μ rSub { size 8{ ital "sp"} } cdot n rSub { size 8{u} } {} # μ rSub { size 8{ ital "sp"} } = { {M rSub { size 8{ ital "tr"} } } over {m rSub { size 8{u} } cdot ω rSub { size 8{m} } rSup { size 8{2} } cdot r cdot R cdot n rSub { size 8{u} } } } {} } } {}

## Diagrami karakteristik sklopke:

### Vrtilni momenti:

Na tem diagramu so prikazana spreminjanja momenta sklopke Mskl, koristnega momenta Mkor in moment pospeševanja Mpos v odvisnosti od časa.

Mpos (t) = Mskl (t) – Mkor (t)

Diagram vrtilnih momentov

### Vrtilne hitrosti:

Diagram predstavlja spreminjanje kotne hitrosti elektromotorja in sklopke v času zagona:

Diagram kotnih hitrosti
### Diagram zdrsa:

Zdrs je definiran kot relativna normirana razlika med nm in nskl:
size 12{S= { {n rSub { size 8{m} } - n rSub { size 8{ ital "skl"} } } over {n rSub { size 8{m} } } } } {}
Diagram poteka zdrsa v odvisnosti os časa:

Diagram zdrsa (slipa)

### Diagram moči:

Moč trenja je definirana kot:
size 12{P rSub { size 8{ ital "tr"} } =M rSub { size 8{ ital "tr"} } \( t \) cdot \[ ω rSub { size 8{m} } \( t \) - ω rSub { size 8{ ital "skl"} } \( t \) \] } {} ,
moč pospeševanja pa kot:
size 12{P rSub { size 8{ ital "pos"} } =M rSub { size 8{ ital "pos"} } \( t \) cdot ω rSub { size 8{ ital "skl"} } } {}

Diagram moči
### Diagram koeficienta trenja:

Koeficient trenja sem že prej izpeljal po treh modelih. Za vsak model sem nato izrisal grafa, prvi koeficient trenja v odvisnosti od časa tr(t), drugi pa v odvisnosti od slipa tr(s):

1.

Koeficient trenja v odvisnosti od časa

2.

Koeficient trenja v odvisnosti od zdrsa

## Ostali preračuni:

### Delo trenja in pospeševanja:

Delo trenja in pospeševanja sem izračunal s trapezno formulo:

alignl { stack { size 12{W rSub { size 8{ ital "tr"} } = Sum cSub { size 8{i=1} } cSup { size 8{N} } { { {P rSub { size 8{ ital "tr",i} } +P rSub { size 8{ ital "tr",i+1} } } over {2} } cdot \( t rSub { size 8{i+1} } - t rSub { size 8{i} } \) } } {} # W rSub { size 8{ ital "pos"} } = Sum cSub { size 8{i=1} } cSup { size 8{N} } { { {P rSub { size 8{ ital "pos",i} } +P rSub { size 8{ ital "pos",i+1} } } over {2} } cdot \( t rSub { size 8{i+1} } - t rSub { size 8{i} } \) } {} } } {}
Rezultata sta:

Wtr = 74,18 kJ
Wpos = 77,596 kJ

### Toplotni preračun sklopke:

Po enačbi:	size 12{W rSub { size 8{ ital "tr"} } =Q= ital "mc" \( ϑ rSub { size 8{"max"} } - ϑ rSub { size 8{ ital "ok"} } \) } {}	izračunam max:

size 12{ϑ rSub { size 8{"max"} } =ϑ rSub { size 8{ ital "ok"} } + { {Q} over { ital "mc"} } } {} , kjer je:

m – masa plašča sklopke (prebral sem jo iz sestavne skice v predlogi);
m = 10,9 kg.
c – specifična toplota jekla (prebral iz strojniškega priročnika);
c = 460 J/kgK.
Q – pri zagonu nastala toplota, ki pa je enak delu trenja;
Q = Wtr = 74,18 kJ
ok – temperatura okolice;
ok = 20 °C.

Tako dobim:	max = 34,8 °C.
Sprememba temperature pri enem zagonu je:	 = 14,8 °C.

Pri preizkusu v laboratoriju se nam je sklopka segrela iz 39,7 °C na 48,7 °C, tako da je sprememba temperature bila le 9 °C.

Da bi določil čas ohlajanja enega zagona do temperature ok + 5 °C, potrebujem formulo:
size 12{ - ital "mc" cdot { {dτ} over { ital "dt"} } = \( k rSub { size 8{1} } cdot A rSub { size 8{1} } +k rSub { size 8{2} } cdot A rSub { size 8{2} } \) cdot τ} {} , kjer je:

 = ( - ok),
k1 = 1 = 25 W/m2·K - toplotna prehodnost pod površino A1,
k2 = size 12{ { {1} over {α rSub { size 8{2} } } } + { {δ rSub { size 8{2} } } over {λ rSub { size 8{2} } } } } {} = 12,54 W/m2·K - toplotna prevodnost pod površino A2,
A1 = size 12{π cdot d rSub { size 8{1} } cdot D rSub { size 8{1} } - A rSub { size 8{2} } +π cdot \( \( { {d rSub { size 8{1} } } over {2} } \) rSup { size 8{2} } - \( { {d rSub { size 8{2} } } over {2} } \) rSup { size 8{2} } \) } {} = 0,07306 m2,
A2 = size 12{ { {1} over {2} } cdot π cdot d rSub { size 8{1} } cdot b} {} = 0,01814 m2,
d1 = 165 mm,
d2 = 80 mm,
D1 = 125 mm.

Sledi da je:

alignl { stack { size 12{ Int cSub { size 8{τ rSub { size 6{"max"} } =Δτ} } cSup {5°C} { - ital "mc" cdot { {dτ} over {τ} } } size 12{ {}= Int cSub {0} cSup {t \( "25"°C \) } { \( A rSub {1} size 12{ cdot k rSub {1} } size 12{+A rSub {2} } size 12{ cdot k rSub {2} } size 12{ \) ital "dt"}} }} {} # size 12{ - ital "mc" cdot "ln" \( { {5°C} over {Δτ} } \) = \( A rSub { size 8{1} } cdot k rSub { size 8{1} } +A rSub { size 8{2} } cdot k rSub { size 8{2} } \) cdot t \( "25"°C \) } {} # t \( "25"°C \) ="2648","19"s="44","14""min" {} } } {}

Počakati moramo 44 minut in 9 sekund, da se sklopka pri enem zagonu ohladi na 25 °C. Če pa imamo sklopko segreto na mejo dovoljene temp. (dop = 45 °C), pa moramo počakati za ponovni zagon toliko časa, da se sklopka ohladi za :

alignl { stack { size 12{ Int cSub { size 8{τ rSub { size 6{ ital "dop"} } - "20"°C} } cSup {τ rSub { size 6{ ital "dop"} } - Δτ - "20"°C} { - ital "mc" cdot { {dτ} over {τ} } } size 12{ {}= Int cSub {0} cSup {t rSub { size 6{ ital "ohl"} } } { \( A rSub {1} size 12{ cdot k rSub {1} } size 12{+A rSub {2} } size 12{ cdot k rSub {2} } size 12{ \) ital "dt"}} }} {} # size 12{ - ital "mc" cdot "ln" \( { {"10",2°C} over {"25"°C} } \) = \( A rSub { size 8{1} } cdot k rSub { size 8{1} } +A rSub { size 8{2} } cdot k rSub { size 8{2} } \) cdot t rSub { size 8{ ital "ohl"} } } {} # t rSub { size 8{ ital "ohl"} } ="2187","21"s="36","45""min" {} } } {}

# Preračun lastne sklopke:

Moji dani podatki so:

Jcel = 10 kgm2
n0 = 1000 min-1
Mkor = 15 Nm
S = 2,5
dop = 45 °C

Celotni moment ali moment motorja:

Mcel = Mem = S·Mkor = 37,5 Nm

Iz tega lahko sedaj izračunam moč motorja:

Pem = Mem·n0·/30 = 3927 W

Motor, ki ga bom uporabljal, bo moral imeti vsaj 4 kW.

Da lahko izračunam čas pospeševanja, potrebujem moment pospeševanja:

Mpos = Mcel - Mkor = 22,5 Nm

Iz tega lahko sedaj izračunam kotni pospešek po enačbi:

Mpos = Jcel·   = size 12{ { {M rSub { size 8{ ital "pos"} } } over {J rSub { size 8{ ital "cel"} } } } } {} =2,25/s2

Sledi izračun časa pospeševanja:

k = z + ·tpos ,	k = ·n0/60,	z = 0,
tpos = size 12{ { {ω rSub { size 8{k} } } over {α} } } {} = 46,54 s

Sedaj moram dimenzionirati velikost in plašč sklopke, da bo dovolj hitro odvajala toploto za vsaj dva zagona zaporedoma, da ne bo presegla dopustne temperature, ki je 45 °C. Pomagal si bom s toplotnim preračunom.

Podatki:

d1 = 200 mm
d2 = 130 mm
d3 = 170 mm
l = 170 mm
c = 110 mm
b = 70 mm
Ostali podatki so enaki kot prej.
Ker me zanima maksimalna temperatura pri enem zagonu, uporabim enačbo:

size 12{W rSub { size 8{ ital "tr"} } =Q= ital "mc" \( ϑ rSub { size 8{"max"} } - ϑ rSub { size 8{ ital "ok"} } \) } {}  size 12{ϑ rSub { size 8{"max"} } =ϑ rSub { size 8{ ital "ok"} } + { {Q} over { ital "mc"} } } {}

Zanima me masa sklopke, ki je iz jekla:

mskl = j·Vskl	j = 7850 kg/m3

Izračunati moram volumen celotne sklopke:

Vskl = size 12{ { {1} over {4} } cdot π cdot \( d rSub { size 8{1} } rSup { size 8{2} } - d rSub { size 8{2} } rSup { size 8{2} } \) cdot \( D rSub { size 8{1} } - D rSub { size 8{2} } \) + { {1} over {4} } cdot π cdot \( d rSub { size 8{1} } rSup { size 8{2} } - d rSub { size 8{3} } rSup { size 8{2} } \) cdot D rSub { size 8{2} } } {} = 0,00205 m3

mskl = Vskl·j = 16,07 kg

Sedaj moram izračunati toploto, ki jo sklopka odda ob zagonu:

Q = Wtr = size 12{ Int cSub { size 8{0} } cSup { size 8{t rSub { size 6{ ital "pos"} } } } {P rSub { size 8{ ital "tr"} } cdot ital "dt"} = Int cSub {0} cSup {t rSub { size 6{ ital "pos"} } } {M rSub { ital "cel"} size 12{ \( ω rSub { ital "EM"} } size 12{ - α cdot t rSub { ital "pos"} } size 12{ \) cdot ital "dt"={}}} size 12{M rSub { ital "cel"} } size 12{ \( ω rSub { ital "EM"} } size 12{ cdot t rSub { ital "pos"} } size 12{ - α cdot { {t rSub { ital "pos"} rSup {2} } over { size 12{2} } } } size 12{ \) }} {} =
= 91385 W

Tako lahko sedaj izračunam toploto, ki jo bo oddala sklopka ob enem zagonu:

size 12{ϑ rSub { size 8{"max"} } =ϑ rSub { size 8{ ital "ok"} } + { {Q} over { ital "mc"} } } {} = 32,36 °C
 = 12,36 °C

To pomeni, da lahko sklopko zaženemo:

n = size 12{ { {ϑ rSub { size 8{ ital "dop"} } - ϑ rSub { size 8{ ital "ok"} } } over {Δϑ} } } {} = 2,02 krat,	da ne presežemo dopustne temperature: dop = 45 °C.

Zanima še čas, ko se bo sklopka po enem zagonu ohladila na ok + 5 °C. Uporabim:

size 12{ - ital "mc" cdot { {dτ} over { ital "dt"} } = \( k rSub { size 8{1} } cdot A rSub { size 8{1} } +k rSub { size 8{2} } cdot A rSub { size 8{2} } \) cdot τ} {}

k1 = 1 = 25 W/m2
k2 = size 12{ { {1} over {α rSub { size 8{2} } } } + { {δ rSub { size 8{2} } } over {λ rSub { size 8{2} } } } } {} = 12,54 W/m2·K
A1 = size 12{π cdot d rSub { size 8{1} } cdot D rSub { size 8{1} } - A rSub { size 8{2} } +π cdot \( \( { {d rSub { size 8{1} } } over {2} } \) rSup { size 8{2} } - \( { {d rSub { size 8{2} } } over {2} } \) rSup { size 8{2} } \) } {} = 0,12951 m2,
A2 = size 12{ { {1} over {2} } cdot π cdot d rSub { size 8{1} } cdot b} {} = 0,02199 m2,

alignl { stack { size 12{ Int cSub { size 8{τ rSub { size 6{"max"} } =Δτ} } cSup {5°C} { - ital "mc" cdot { {dτ} over {τ} } } size 12{ {}= Int cSub {0} cSup {t \( "25"°C \) } { \( A rSub {1} size 12{ cdot k rSub {1} } size 12{+A rSub {2} } size 12{ cdot k rSub {2} } size 12{ \) ital "dt"}} }} {} # size 12{ - ital "mc" cdot "ln" \( { {5°C} over {Δτ} } \) = \( A rSub { size 8{1} } cdot k rSub { size 8{1} } +A rSub { size 8{2} } cdot k rSub { size 8{2} } \) cdot t \( "25"°C \) } {} # t \( "25"°C \) ="1904","46"s="31","74""min" {} } } {}

Na koncu pa še izračun časa med dvema vklopoma po dop:

size 12{t= { { - ital "mc" cdot "ln" \( { {τ rSub { size 8{ ital "dop"} } - τ rSub { size 8{ ital "ok"} } - Δτ} over {τ rSub { size 8{ ital "dop"} } - τ rSub { size 8{ ital "ok"} } } } \) } over { \( A rSub { size 8{1} } cdot k rSub { size 8{1} } +A rSub { size 8{2} } cdot k rSub { size 8{2} } \) } } } {} = 1435,16 s = 23,92 min.

# Zaključek:

Po teoretični razlagi delovanja sklopke ter predstavitvijo merilnega sistema (merjeni podatki) smo zagnali elektromotor. V prvem poizkusu nam je spodrsel jermen, ker je bil od prejšnjih skupin preveč segret. Ko ga je laborant namestil smo drugič uspešno zagnali elektromotor. Delovanje sklopke je bilo takoj opaziti, motor se je vrtel z veliko večjimi vrtljaji kot sklopka, jermen in vztrajnik. V nekaj sekundah sta se elektromotor in sklopka vrtela z istimi vrtljaji. Sledilo je izklop elektromotorja ter prisilno zaviranje vztrajnika zaradi njegove velike vztrajnostne mase.
Pri merjenju temperature plašča sklopke je prišlo do odstopanja, ker se toplota širi tudi po gredi ne le v plašč sklopke.
Pri hitrosti motorja se med zagonom zelo dobro vidi, kako hitrost motorja ˝počepne˝, preden jo ujame hitrost sklopke.
Nihanja v rezultatih so tudi vpliv okolice na preizkuševališče.
Pri toplotnem preračunanju sem upošteval, da je kot  = 180, čeprav ni čisto tak kot, vendar ni velike napake.

# Literatura:

1 Listi iz vaj (Zagonska sklopka)
2 Bojan Kraut: Krautov strojniški priročnik; Tehniška založba Slovenije, Ljubljana 2000