Dinamika togega telesa
1)Kdaj je telo togo in koliko podatkov potrebujemo za opis njegovega gibanja?
-pod vplivom zunanjih sil se ne deformira.Za opis potrebujemo 6 podatkov 3 translacije in 3 rotacije.
2)Kako pridemo iz opisa sistema točkastih teles na opis togega telesa?
Množico masnih točk združimo v celot ,ki ima vsoto notranjih sil na posamezno točko enako nič.Čim močnejše so notranje sile bolj togo je telo.
3)Definicija težišča togega telesa?
alignl { stack { size 12{m cdot r rSub { size 8{c} } = Int { { {r}} cdot ital "dm" \( r \) } } {} # r rSub { size 8{c} } = { { Int { { {r}} cdot ital "dm" \( r \) } } over {m} } {} } } {}

4)Kako opišemo prostorsko in površinsko porazdelitev sil?
alignl { stack { size 12{ ital "površina"} {} # size 12{F=σ cdot d { {s}}} {} # size 12{ ital "dF"= { {p}} cdot d { {S}}} {} # size 12{p= { { ital "dF"} over { ital "dS"} } = { {N} over {m rSup { size 8{2} } } } = ital "Pa"} {} # { {V}}= left ( { {σ rSub { size 8{x} } ,σ rSub { size 8{ ital "xy"} } } over {σ rSub { size 8{ ital "yx"} } ,σ rSub { size 8{y} } } } right ) {} } } {} alignl { stack { size 12{ ital "volumen"} {} # size 12{Δ ital "Fi"αΔ ital "Vi"} {} # size 12{ { {Δ ital "Fi"} over {Δ ital "Vi"} } =f \( r rSub { size 8{i} } \) - ital "gostotasile"} {} # { {f}} rSub { size 8{ \( ital "ri" \) } } = { {d { {F}} rSub { size 8{ \( r \) } } } over { ital "dV" rSub { size 8{ \( r \) } } } } = { { ital "dF"} over { ital "dV"} } = left [ { {N} over {m rSup { size 8{3} } } } right ] {} # { {T}}= { {g}} cdot Δm=g cdot ρ cdot ital "dV" {} # { {Δ { {T}}} over {ΔV} } =ρ cdot { {g}}= { {γ}} {} } } {}

5)Kdaj je telo v mehanskem ravnovesju?
alignl { stack { size 12{ Sum cSub { size 8{i=1} } cSup { size 8{M} } { ital "Fi"=0} } {} # Sum cSub { size 8{i=1} } cSup { size 8{M} } { ital "Mi"=0} {} } } {}

6)Izpelji enačbo za komponento vrtilne količine v smeri stalne osi pri vrtenju togega telesa.
alignl { stack { size 12{ { {r}}= { {r}} rSub { size 8{1} } + { {r}} rSub { size 8{2} } } {} # { {v}}= { {ω}} times { {r}}=ω times \( { {r}} rSub { size 8{1} } + { {r}} rSub { size 8{2} } \) drarrow ω times { {r}} rSub { size 8{1} } {} # { {Γ}}= { {Γ}} rSub { size 8{1} } + { {Γ}} rSub { size 8{2} } {} # d { {Γ}}=r times d { {g}}=r cdot { {v}} cdot ital "dm" {} # = { {r}} rSub { size 8{1} } cdot x { {v}} ital "dm"+ { {r}} rSub { size 8{2} } times { {v}} ital "dm" {} } } {}

7)Definicija vztrajnega momenta togega telesa ter povezava med kotnim pospeškom in vrtilnim momentom.Kako določimo vztrajnostni moment glede na os,ki ne gre skozi težišče?
alignl { stack { size 12{ { {r}}= { {r}} rSub { size 8{c} } + { {ρ}}} {} # { {r}}= { {r}} rSub { size 8{c1} } + { {ρ}} rSub { size 8{1} } {} # J= Int {r rSub { size 8{1} } rSup { size 8{2} } ital "dm"= Int {r rSub { size 8{1} } cdot r rSub { size 8{1} } ital "dm"= Int { \( r rSub { size 8{c1} } +ρ rSub { size 8{1} } \) \( r rSub { size 8{c1} } +ρ rSub { size 8{1} } \) ital "dm"={}} } } {} # Int { \( r rSub { size 8{c} } rSup { size 8{2} } +2ρ rSub { size 8{1} } ital "rc" rSub { size 8{1} } +ρ rSub { size 8{1} } rSup { size 8{2} } \) ital "dm"={}} r rSub { size 8{c1} rSup { size 8{2} } } Int { ital "dm"+2} r rSub { size 8{c1} } Int {ρ rSub { size 8{1} } ital "dm"} + Int {ρ rSub { size 8{1} } rSup { size 8{2} } ital "dm"} {} # J=r rSub { size 8{c} } rSup { size 8{2} } m+ Int {ρ rSub { size 8{1} } rSup { size 8{2} } ital "dm"} {} } } {} alignl { stack { size 12{d { {Γ}} rSub { size 8{1} } = { {r}} rSub { size 8{1} } + { {v}} ital "dm"} {} # d { {Γ}} rSub { size 8{1} } =r rSub { size 8{1} } ital "vdm"=ω cdot r rSub { size 8{1} rSup { size 8{2} } } ital "dm" rightarrow d { {Γ}} rSub { size 8{1} } = { {ω}} cdot r rSub { size 8{1} rSup { size 8{2} } } ital "dm" {} # { {Γ}} rSub { size 8{1} } = Int {d { {Γ}} rSub { size 8{1} } = { {ω}} cdot Int cSub { size 8{0} } cSup { size 8{r} } {r rSub { size 8{1} rSup { size 8{2} } } ital "dm"} } =J cdot { {ω}} {} # J= Int cSub { size 8{0} } cSup { size 8{r} } {r rSub { size 8{1} rSup { size 8{2} } } ital "dm"} {} # { {d { {Γ}}} over { ital "dt"} } = { {M}} rSub { size 8{1} } =J cdot { {d { {ω}}} over { ital "dt"} } =J cdot α rightarrow M=J cdot α {} } } {}

{}

8)Izpelji izraz za pospešek homogenega valja ,ki se brez podrsavanja kotali po strmini.Kdaj začne valj podrsavati in kako opišemo gibanje tedaj?
alignl { stack { size 12{ ital "Spodrsavanje"} {} # size 12{ ital "Fp" >= ital "Fl"} {} # size 12{ { {1 ital "mg" cdot "sin"φ} over {3} } >= k rSub { size 8{t} } cdot ital "mg" cdot "cos"φ} {} # ital "tg"φ >= 3k rSub { size 8{t} } - ital "začetek" - ital "spodrsavanja" {} # ital "enačba" - ital "za" - ital "spodrsavanje" {} # ital "Fp"=k rSub { size 8{l} } cdot "cos"φ {} # a=g \( "sin"φ - k rSub { size 8{l} } cdot "cos"φ \) {} # α= { {R cdot F} over {J rSub { size 8{c} } } } = { {2 cdot k rSub { size 8{l} } cdot g} over {R} } cdot "cos"φ rightarrow α - ital "pada" - z - ital "večanjem" - ital "kota" {} } } {} alignl { stack { size 12{ ital "ma"= ital "mg" cdot "sin"φ - ital "Fp"} {} # size 12{j cdot α= ital "Fp" cdot r rightarrow Sum { ital "Mi"=0} } {} # size 12{a=r cdot α rightarrow α= { {a} over {r} } } {} # size 12{ ital "Fp"= { {J cdot α} over {r} } = { {J cdot a} over {r rSup { size 8{2} } } } } {} # ital "ma"= ital "mg""sin"φ - { {J cdot a} over {r rSup { size 8{2} } } } {} # a cdot left [m+ { {J} over {r rSup { size 8{2} } } } right ]= ital "mg" cdot "sin"φ {} # a= { { ital "mg" cdot "sin"φ} over {m+ { {J} over {r rSup { size 8{2} } } } } } = { {g cdot "sin"φ} over {1+ { {J} over { ital "mr" rSup { size 8{2} } } } } } "=↔" \( J= { { ital "mr" rSup { size 8{2} } } over {2} } \) "↔=" { {2g cdot "sin"φ} over {3} } {} # ital "Fp"= { {J} over {r rSup { size 8{2} } } } = { { ital "mg" cdot "sin"φ} over {m+ { {J} over {r rSup { size 8{2} } } } } } {} } } {}

9)Pojasni precesijo vrtavke in izpelji izraz za kotno hitrost precesije.
-Procesija vrtavke nastopa le pod določenimi pogoji. Vrtavko zavrtimo okrog njene geometrijske osi z veliko vrtilno količino Γ=J· ω in jo z njenim spodnjim koncem postavimo na vodoravno podlago. Na začetku vrtavka procesira okrog geometrijske osi in tudi rotira –spreminja se kot med geometrijsko osjo in navpično osjo,nato pa se to zaduši in vrtavka le še procesira. Nanjo deluje v tej legi stalen moment teža vrtavke ki je m·g·L·sinφ pri čemer je m masa vrtavke ,L pa razdalja od vrtišča do težišča. Ta vrtilni moment kaže pravokotno na trenutno smer vrtilne količine Γ. Zaradi M vrtilnega momenta se Γ v času dt spremeni za dΓ=Mdt in os vrtavke se zasuče za kot dφ.
alignl { stack { size 12{ω= ital "konst"= { {dϕ} over { ital "dt"} } = { { ital "mgL"} over {Γ} } rightarrow dΓ=Γ cdot "sin"ϕdϕ} {} # size 12{ω= { { ital "mgL"} over {J cdot ω} } - ital "neodvisna" - ital "od" - ital "kota"} {} } } {}