3. Čas trka

- a)      Izmeri čas trajanja trka jeklene kroglice ob jekleno klado pri različnih vpadnih hitrostih kroglice. Pri vsaki hitrosti opravi deset meritev in izračunaj povprečno vrednost časa trka!

- b)      Primerjaj rezultate s teoretično napovedjo. Nariši diagram in vanj vnesi teoretične in izmerjene vrednosti!

a) Čas trka med kovinsko kroglico in ravno, gladko steno je po modelu odvisen od vpadne hitrosti kroglice v, radija kroglice R in lastnosti snovi, iz katerih sta kroglica in stena. Čas trka je približno:

Pri tem je c hitrost zvoka v jeklu (5960 m/s), (  pa Poissonovo število za jeklo (0.3).

Kroglica je pritrjena na žico dolžine L. Različne vpadne hitrosti kroglice dosežemo tako, da jo spuščamo z različnih razdalj s od stene. Hitrost kroglice, ko trči ob steno, je enaka (preveri!):

.

Meritev je zasnovana tako, da je med časom trajanja trka, ko se kroglica in stena dotikata, sklenjen električni krog. Da izmerimo čas trajanja trka, je treba izmeriti, koliko časa je sklenjen krog. V krogu je visokofrekvenčni oscilator, ki deluje na frekvenci približno 5 MHz in števec, ki šteje električne impulze oscilatorja, kadar je krog sklenjen. Pri dani frekvenci generatorja ( je čas med dvema impulzoma . Ta čas, pomnožen s številom impulzov N da čas trajanja trka.

Potek meritve in izračun:

Pazi, da kroglica in klada razen med meritvijo nista v stiku (vmes položi papir).

Pred vsako meritvijo pripravi števec za merjenje. To narediš tako, da zaporedno pritisneš STOP, NIČLA, START. (STOP ustavi prejšnjo meritev, NIČLA ga resetira in START ga postavi v stanje pripravljenosti. Zdaj bo števec štel, ko bo krog sklenjen.) Preveri, ali je klada v taki legi, da se je kroglica v ravnovesni legi ravno dotika. Odmakni kroglico za 15 cm (merjeno v vodoravni smeri) od klade, jo spusti in po trku takoj ujemi. Zapiši številko na števcu. Ponovi desetkrat.

Serijo meritev ponovi pri oddaljenosti 10 cm in 5 cm. Naredi tabelo:

|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |  | t0[(s] | [(s] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 cm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 cm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 cm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

V stolpec  vpiši povprečno vrednost meritev 1-10. V stolpec  vpiši frekvenco oscilatorja in v stolpec t0 pripadajoči nihajni čas v mikrosekundah. V naslednji stolpec vpiši povprečni čas trajanja trka , tudi v mikrosekundah.

b) Izdelaj graf čas trka v odvisnosti od vpadne hitrosti kroglice za tisto področje hitrosti, kjer si opravil gornje meritve. V graf vnesi rezultate meritev. Vsaki od merskih točk označi, kolikšen je raztros meritev. To narediš tako, da v setu desetih meritev zavržeš  največjo in najmanjšo meritev (zakaj?), med preostalimi meritvami pa določiš, kolikšno je največje odstopanje od povprečne vrednosti. Nato merski točki na grafu dodaš navpične črte ustrezne dolžine.

Primer grafa z vnešeno teoretično krivuljo in meritvami z označenimi merskimi napakami: