DELOVNI LISTI

### ZA LABORATORIJSKE VAJE 1

#### UVODNA NAVODILA

- Za udeležbo na vajah je potrebno biti pripravljen, s seboj je potrebno imeti komplet Delovnih listov, ki jih dobite na spletni strani za fiziko in Navodil za vaje, ki jih dobite v fotokopirnici.

- Na vajah je poleg tega obvezno imeti tudi lasten kalkulator, ravnilo, trikotnik in pisalo.

- Poročila od vseh vaj se oddajo v enem ovitku, ki mora biti strojniška A3 pola z ustrezno glavo.  Ostali ovitki ali mape niso dovoljeni.

- Poročilo od vsake vaje mora vsebovati:

- naslov vaje

- namen

- prepisane meritve z delovnih listov

- odgovore na vsa vprašanja

- Na koncu vseh petih poročil morate v ovitek obvezno priložiti spete originalne delovne liste.

- Poročila so lahko narejena s pomočjo računalnika, vendar jih mora narediti vsak zase, saj bo v primeru posojanja datotek poročilo zavrnjeno za vse udeležene.

- Grafi morajo biti narisani na milimetrskem papirju. Če so narejeni s pomočjo računalnika, morajo imeti pravilno označene osi in merske točke ter ne smejo biti ˝nalomljeni˝.

- Termin za oddajo poročil bo določen na vajah.

- Na koncu vaj mora asistent obvezno podpisati delovne liste.

- Ne zamujajte na vaje, ker druge možnosti za njihovo opravljanje v tem šolskem letu več ne boste imeli.

Podpis študenta                              Skupina                     Datum                                Podpis asistenta

__________________                    _______                 _________                         ______________

NIHANJE

Namen vaje: 	a) Določite zemeljski težni pospešek

b) Izmerite in izračunajte nihajni čas fizičnega nihala

c) Iz sledi nihanja določite koeficient dušenja

    - Geometrijski parametri za matematično nihalo

Dolžina nihala je _____ cm

Nihajni čas 100 nihajev je ______ s.

    - Geometrijski parametri za fizično nihalo

Razdalja med osiščem in težiščem uteži je _______cm (ne premajhna in ne prevelika).

5 x izmerite čas 10 nihajev z majhno amplitudo in izpolnite tabelo:

| Št. Meritve | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Čas 10 nihajev t10 [s] |  |  |  |  |  |  |

OPOMBA: Merimo samo pri eni razdalji uteži od osišča.

- Za določitev koeficienta dušenja potrebujete graf dušenega nihanja z označeno skalo na x osi. Ta graf izrišite samo enkrat, ostali naj si ga skopirajo.

- Vprašanja:

- Iz znanega nihajnega časa matematičnega nihala in njegove dolžine izračunaj težni pospešek. Primerjaj ga z natančno vrednostjo, ki jo dobiš v literaturi. Od kod napaka?

- Izračunaj nihajni čas fizičnega nihala za znano lego uteži. Primerjaj ga z izmerjenim. Spet navedi razloge zaradi katerih pride do odstopanja. Izračunaj absolutno in relativno mersko napako.

- Izračunaj koeficient dušenja za posnet primer.

- Podrobno izpelji enačbi za nihajni čas matematičnega in fizičnega nihala. Pomagaj si s primernim učbenikom fizike.

ČAS TRKA

Namen vaje: 	a) Izmerite čas trka jeklene kroglice ob ravno steno pri različnih hitrostih

b) Primerjajte izmerjeni čas s teoretično napovedjo

- Izmerite 15 krat število prepuščenih impulzov z oscilatorja na števec za 4 različne odklone kroglice in izpolnite tabelo:

| s [cm] | N1 | N2 | N3 | N4 | N5 | N6 | N7 | N8 | N9 | N10 | N11 | N12 | N13 | N14 | N15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Izmerite še sledeče spremenljivke:

Frekvenca oscilatorja:	__________ MHz

Radij kroglice:		__________ mm

Dolžina nihala:		__________ cm

- Vprašanja:

- Meritve in rezultate predstavite v tabeli iz Navodil, kjer morajo biti izračunane sledeče spremenljivke: povprečno število impulzov N, izmerjeni čas trka m, izračunani čas trka t in hitrost kroglice ob trku v.

- Meritve predstavite v grafu, kjer na vodoravno os nanašate (v/c)-1/5, na navpično os pa nanašate m. V istem grafu prikažete tudi premico, ki jo dobimo z izračunanim časom t.

- Za vsak odklon izračunajte relativno mersko napako pri času trka.

- Navedite razloge za odstopanje izmerjenega in teoretičnega časa trka.

OPOMBA: Frekvence oscilatorja ne nastavljajte nad 3.5 MHz. Med steno in kroglico vstavljate list papirja, ko ne opravljate meritve.

DINAMIČNI UPOR

Namen vaje: 	a) Preverite kvadratni zakon upora z merjenjem sile upora na okrogli ploščici

b) Izmerite koeficiente zračnega upora C za različne modele.

- Umeritev skale na instrumentu:    Utež z maso m=10g ustreza premiku _______ enot.

- Izpolni tabelo relativnih premikov kazalca za različna telesa

| v [m/s] Telo | 10 | 5 | 7 | 9 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Okrogla ploščica r=50mm |  |  |  |  |  |
| Polvalj vbočen S=50x50 mm2 |  |  |  |  |  |
| Polvalj izbočen S=50x50 mm2 |  |  |  |  |  |
| Krogla r=50mm |  |  |  |  |  |
| Kapljica r=50mm |  |  |  |  |  |

- Vprašanja:

- Izračunajte silo upora za vse izmerjene primere in rezultate predstavite v tabeli.

- Za ravno ploščo predstavite silo upora v grafu, v katerem na vodoravno os nanašate kvadrat hitrosti zračnega toka v2,  na navpično os pa nanašate silo Fk in skozi točke potegnite premico. Kaj pomeni strmine premice?

- Izmerite koeficiente zračnega upora C za vse opazovane modele.

- V tabeli primerjajte izmerjene koeficiente uporov, s koeficienti podanimi v priročnikih. Komentirajte odstopanja.

OPOMBA: Viskoznega upora, ki je omenjan v Navodilih, v tej vaji ne merimo!

PRETOČNI KALORIMETER

Namen vaje: 	Določite specifično toploto zraka

- Izmeri spodaj navedene spremenljivke:

Temperatura okolice Tz__________________˚C Zunanji tlak pz_________________________ mbar Začetno stanje števca____________________ l Končno stanje števca____________________ l Čas__________________________________ s Napetost na grelcu U____________________ V Tok skozi grelec I_______________________ A Temperatura vhodnega zraka T1___________ ˚C Temperatura izhodnega zraka T2___________˚C

- Vprašanja:

- Izračunajte specifično toploto zraka pri konstantnem tlaku

- V literaturi poiščite pravilno vrednost za cp zraka in jo primerjajte z izmerjeno. Navedite nekaj razlogov, zaradi katerih je prišlo do napake.

OPOMBE:

- Zadostuje ena meritev.

- Obvezno počakajte na vzpostavitev ravnovesnega stanja (vsaj 5 min)!

- Napetost na fenu naj ne preseže 100V!

- Po končani vaji takoj izključite tok skozi grelec!

MAGNETNA INDUKCIJA

Namen vaje: 	a) Določite gostoto magnetnega polja v sredini tuljave

b) Oglejte si indukcijo v zemeljskem magnetnem polju

- Izmerite naslednje podatke:

Dolžina velike tuljave, 		L= _______ cm

Premer velike tuljave, 		dv= _______ cm

Število ovojev velike tuljave, 	N= _______

Tok skozi veliko tuljavo, 		I0 =_______

Premer male tuljave, 		dm=_______ cm

Število ovojev male tuljave, 	n=  _______

- Potrebujete tudi izris inducirane napetosti z označeno skalo na X in Y osi. V vsaki  delovni skupini izrišite časovni potek samo enkrat, ostali pa naj si ta izris fotokopirajo. Iz grafa preberete še količini:

Amplituda inducirane napetosti, 	U0 = _______ V

Čas enega obrata majhne tuljave 	t0  = ________ s

- Oglej si inducirano napetost na majhni tuljavi zaradi zemeljskega magnetnega polja.

- Vprašanja:

- Izračunaj gostoto magnetnega polja velike tuljave iz izmerjenih geometrijskih podatkov.   Za koliko odstotkov se spremeni izračunana gostota magnetnega polja, če računaš s približkom za zelo dolgo tuljavo?

- Izračunaj gostoto magnetnega polja velike tuljave s pomočjo časovnega poteka inducirane napetosti na mali tuljavi.

- Primerjaj izračunani vrednosti magnetnega polja in navedi nekaj razlogov, zakaj pride do odstopanja.

- Podrobno izpelji enačbo za gostoto magnetnega polja v dolgi tuljavi. Pomagaj si s primernim učbenikom fizike.

- V literaturi poišči vrednost za gostoto zemeljskega magnetnega polja in oceni, koliko to polje vpliva na našo meritev.

OPOMBA: Tok skozi tuljavo vključuj le po potrebi in ga na koncu vaje izključi!