6. Magnetna indukcija

- a)      Posnemi časovni potek inducirane napetosti pri vrtenju tuljavice v magnetnem polju velike tuljave! Določi gostoto magnetnega polja velike tuljave na dva načina (iz geometrijskih podatkov in električnega toka ter iz posnetega diagrama)!

- b)      Posnemi časovni potek inducirane napetosti pri vrtenju tuljavice v zemeljskem magnetnem polju! Iz diagrama določi velikost vodoravne komponente zemeljskega magnetnega polja!

Magnetno polje v dolgi tuljavi je: .

I  je električni tok, ki teče po tuljavi, N1 je število ovojev tuljave, L je dolžina tuljave in (0 indukcijska konstanta.

Ko se manjša tuljava vrti v magnetnem polju velike tuljave s stalno kotno hitrostjo (, se zaradi spremenjivega magnetnega pretok na njej inducira sinusna napetost:

z amplitudo , ki je odvisna od gostote magnetnega polja velike tuljave BV, v katerem se tuljavica nahaja. Pri tem je N2 število ovojev male tuljave in S2 njen presek.

Magnetno polje, v katerem se vrti tuljavica, je torej:

.

Potek meritve in izračun:

a) Priključi tok v veliki tuljavi in ga odčitaj. Izmeri dolžino tuljave in preštej število ovojev. Iz prve enačbe izračunaj gostoto magnetnega polja v veliki tuljavi.

Priključi elektromotor, ki vrti malo tuljavico. Po navodilih asistenta z risalnikom nariši časovni potek inducirane napetosti na mali tuljavi. Graf takoj  opremi s potrebnimi podatki (z risalnika ugotovi in zapiši nastavitve za obe osi, ju nariši na graf in označi). Iz grafa določi amplitudo napetosti U0 in kotno hitrost (. Izračunaj gostoto magnetnega polja v veliki tuljavi BV  in primerjaj vrednost s prvim izračunom.

b) Na enak način kot prej posnemi časovni potek inducirane napetosti na mali tuljavici. Razlika je v tem, da v veliki tuljavi ni električnega toka in je prisotno le zemeljsko magnetno polje. Ker je to polje mnogo šibkejše, je inducirana napetost mnogo manjša, zato mora biti risalnik nastavljen na večjo občutljivost. Iz grafa enako kot prej določi podatke,k jih potrebuješ za izračun in izračunaj gostoto zemeljskega magnetnega polja.