Pretočni kalorimeter

- Naša naloga je bila, da smo določili specifično toploto zraka.

- Podatki:

  - Temperatura okolice: Tz = 23,5(C

  - Zunanji tlak : pZ = 997 mbar

  - Začetno stanje števca: 4419110 l

  - Končno stanje števca: 4419160 l

  - Čas: 60 s

  - Napetost na grelcu: 12,9 V

  - Tok skozi grelec: 0,5 A

  - Temperatura vhodnega zraka: T1 = 23(C

  - Temperatura izhodnega zraka: T2 = 30,9(C

- Vprašanja in odgovori:

    - Izračunajte specifično toploto zraka pri konstantnem tlaku:

    - V literaturi poiščite pravilno vrednost za cp zraka in jo primerjajte z izmerjeno. Navedite nekaj razlogov, zaradi katerih je prišlo do napake.

cp = 1005 J/kgK

Rezultat pri meritvah je drugačen, ker je pri naših meritvah lahko prišlo do napak, iz literature prebrana specifična toplota je merjena pri drugačnem tlaku.

Čas trka

- Naša naloga je bila, da smo izmerili čas trka jeklene kroglice ob ravno steno pri različnih hitrostih in primerili izmerjeni čas s teoretično napovedjo.

- Podatki:

  - Tabela

| s(cm) | N1 | N2 | N3 | N4 | N5 | N6 | N7 | N8 | N9 | N10 | N11 | N12 | N13 | N14 | N15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 232 | 236 | 210 | 227 | 225 | 221 | 245 | 213 | 224 | 226 | 235 | 231 | 215 | 238 | 232 |
| 10 | 201 | 184 | 200 | 192 | 201 | 198 | 198 | 202 | 202 | 205 | 204 | 191 | 183 | 205 | 184 |
| 15 | 173 | 190 | 191 | 182 | 172 | 181 | 191 | 188 | 179 | 185 | 201 | 189 | 182 | 174 | 198 |
| 20 | 89 | 160 | 172 | 175 | 174 | 181 | 168 | 161 | 174 | 179 | 160 | 178 | 157 | 163 | 160 |

  - Drugi podatki:

  - frekvenca oscilatorja: 3 MHz

  - radij kroglice: 	1,5 mm

  - dolžina nihala:	58,5 cm

- Vprašanja in odgovori:

    - Meritve in rezultate predstavi v tabeli, kjer morajo biti izračunano povprečno število impulzov N, izmerjeni čas trka tm, izračunani čas trka tt, in hitrost kroglice ob trku v.

| s(cm) | N | tm (s) | tt (s) | v (m/s) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 229 | 76,3×10-6 | 64,01×10-6 | 0,205 |
| 10 | 197 | 65,6×10-6 | 55,73×10-6 | 0,411 |
| 15 | 185 | 61,6×10-6 | 51,31×10-6 | 0,619 |
| 20 | 163 | 54,3×10-6 | 48,36×10-6 | 0,832 |

    - Meritve predstavite v grafu, kjer na vodoravno os nanašate (v/c)-1/5, na navpično os pa nanašate tm. V istem grafu prikažite tudi premico, ki jo dobimo z izračunanim časom tt.

Graf je na milimetrskem papirju.

    - Za vsak odklon izračunajte relativno mersko napako pri času trka.

R2 = 15,05 %

R3 = 16,70 %

R4 = 10,94 %

    - Do odstopanj je prišlo zaradi nenatančnosti pri merjenju impulzov, zaradi samega človeka, ki je odvisen, kako natančno spušča kroglico, in premalo meritev.

Magnetna idukcija

- Naša naloga je bila, da smo določili gostoto magnetnega polja v sredini tuljave in si ogledali indukcijo v zemeljskem magnetnem polju.3

- Podatki:

a. Izmerjeni podatki

- dolžina velike tuljave: 	L = 50 cm

- premer velike tuljave:	dv = 9 cm

- št. ovojev velike tuljave:	N = 120

- tok skozi veliko tuljavo: 	I0 = 8,5 A

- premer male tuljave:	dm = 5 cm

- št. ovojev male tuljave:	n = 1300

b. Prebrani podatki iz izrisane inducirane napetosti:

- amplituda inducirane napetosti: 	U0 = 0,3 V

- čas enega obrata majhne tuljave:	t0 =0,125 s

- Vprašanja in odgovori:

  - Izračunaj gostoto magnetnega polja velike tuljave iz izmerjenih geometrijskih podatkov. Za koliko odstotkov se spremeni izračunana gostota magnetnega polja, če računaš s približkom za zelo dolgo tuljavo?

Izračuna gostota magnetnega polja se z približkom za dolgo tuljavo spremeni za 1,6%.

  - Izračunaj gostoto magnetnega polja velike tuljave s pomočjo časovnega poteka inducirane napetosti na mali tuljavi.

  - Primerjaj izračunani vrednosti magnetnega polja in navedi nekaj razlogov, zakaj pride do odstopanja.

Izračunani vrednosti se razlikujeta za 0,185×10-3 T oziroma za 7,33%

Do odstopanj pride zaradi pogreškov osciloskopa, nenatančnosti določitve časa enega obrata male tuljave iz grafa, nenatančna določitev inducirane napetosti in nanatančni izmeri dolžin in premera male tuljave.

  - Podrobno izpelji enačbo za gostoto magnetnega polja v dolbi tuljavi. Pomagaj si s primernim učbenikom.

  - V literaturi poišči vrednost za gostoto zemeljskega magnetnega polja in oceni, koliko to  polje vpliva na našo meritev.

Gostota magnetnega polja v Sloveniji je 2×10-5 T . To polje vpliva na naše meritve malo maj kot 1%.

Nihanje

- Naša naloga je bila, da smo določili zemeljski težni pospešek, izmerili in izračunali nihajni čas fizičnega nihala ter iz sledi nihanja določili koeficient dušenja.

- Podatki:

  - matematično nihalo:

Dolžina nihala: l = 170,9 cm

Čas nihanja 99 nihajev: tn = 4 min 20 s = 260 s

  - fizično nihalo:

Razdalja med osiščem in težiščem uteži je 26,5 cm.

| št. meritve | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | povprečje |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| t10 (s) | 10,90 | 10,94 | 11,00 | 10,80 | 11,00 | 10,81 | 10,91 |

- Vprašanja in odgovori

  - Iz znanega nihajnega časa matematičnega nihala in njegove dolžine izračunaj težni pospešek. Primerjaj ga z natančno vrednostjo iz literature. Od kod napaka?

Napake so zardi nenatančnosti pri izmeri nihajnega časa 99 nihajev, upora zraka in nenatančnega izmerka dolžine nihala.

  - Izračunaj nihajni čas fizičnega nihala za znano lego uteži. Primerjaj ga z izmerjenim . Navedi razloge zaradi katerih pride do odstopanja. Izračunaj absolutno in relativno mersko napako.

Vzroki za odstopanje zaradi nenatančnega izmerka časa za 10 nihajev, upora zraka, in nenatančno izmerjena razdalja med osiščem in težiščem.

  - Izračunaj koeficient dušenja za posnet primer.

  - Podrobno izpelji enačbi za nihajni čas matematičnega in fizičnega nihala.

    - matematično nihalo:

    - fizično nihalo:

Dinamični upor

- Naša naloga je bila, da smo preverili kvadratni zakon upora z merjenjem sile upora na okrogli ploščici in izmerili koeficiente zračnega upora C za različne modele.

- Podatki:

Utež z maso m = 10 g ustreza premiku 100 enot.

| telo | v(m/s | 10 | 5 | 7 | 9 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| okrogla ploščica r = 50 mm | 50 | 20 | 32 | 48 | 74 |
| Polvalj vbočen S = 50×50 mm2 | 85 |  |  |  |  |
| Polvalj izbočen S = 50×50 mm2 | 37 |  |  |  |  |
| Krogla r = 50 mm | 20 |  |  |  |  |
| Kapljica r = 50 mm | 7 |  |  |  |  |

- Vprašanja in odgovori:

  - Izračunajte silo upora za vse primere in rezultate predstavite v tabeli.

| telo | v(m/s | 10 | 5 | 7 | 9 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| okrogla ploščica r = 50 mm | 0,05 N | 0,02 N | 0,032 N | 0,048 N | 0,074 N |
| Polvalj vbočen S = 50×50 mm2 | 0,085 N |  |  |  |  |
| Polvalj izbočen S = 50×50 mm2 | 0,037 N |  |  |  |  |
| Krogla r = 50 mm | 0,02 N |  |  |  |  |
| Kapljica r = 50 mm | 0,007 N |  |  |  |  |

  - Za ravno ploščo predstavite silo upora na grafu.

Graf je na milimetrskem papirju.

  - Izmerite koeficiente zračnega upora C za vse opazovane modele.

Cop = 0,098; Cpv = 0,527; Cpi = 0,229; Ck = 0,039; Ckap = 0,013

  - V tabeli primerjajte izmerjene koeficiente uporov s koeficienti podanimi v priročnikih. Komentirajte odstopanja.

|  | Cop | Cpv | Cpi | Ck | Ckap |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| izračunano | 0,098 | 0,527 | 0,229 | 0,039 | 0,013 |
| podano | 1,1 | 0,4 | 1,3 | 0,2 – 0,5 | 0,004 |

Do odstopanja pride zaradi nenatančnosti izmere in ne postavljanja teles pravokotno na puhalnik.