Binarni diagrami

S to vajo smo ponovili binarne diagrame, ki smo jih obravnavali že pri pouku. Z njimi smo računali in jih uporabljali. Ponovili smo tudi vzvodno pravilo. Dobili smo dve nalogi ki sta rešeni na tem listu.

1. naloga:

- Konstruirajte binarni diagram sistema Cu-Ni, TCu = 1083 (C, TNi = 1452 (C in za zlitino 80% Cu in 20 % Ni narišite ohlajevalno krivuljo:

- Za isto zlitino določite količine (uporaba vzvodnega pravila) in sestave taline in kristalov pri temperaturah: TL = 1195 (C, T4 = 1183 (C, T3 = 1170 (C, T2 = 1155 (C in TS = 1140 (C:

2. naloga

- Konstruirajte binarni diagram sistema Pb-Sb, TPb = 327 (C, TSb = 630 (C, TE = 251 (C, E(11,2 %  Sb; 88,8 % Pb), (E = 3,5 % Sb ter narišite pravokotnik koncentracij za temperaturo okolice:

- S pomočjo pravokotnika koncentracij opredelite kristalna zrna, ki jih vidite pri mikroskopiranju dveh zlitin (90 % Sb; 10 % Pb) in (30 % Sb; 70 % Pb):

Naredili smo pa še tretjo nalogo: Binarni diagram Pt-Ag, ki pa je nekaj posebnega, saj nima evtektika ampak peritektično reakcijo. Izračunali smo še masni delež srebra in platine pred peritektično reakcijo in po njej:

S to nalogo smo ponovili dve vrsti binarnih diagramov, se jih naučili uporabljati ter  ponovili vzvodno pravilo. Ogledali smo si še poseben binarni diagram (srebro-platina), ki je drugačen od drugih, saj nima evtektične reakcije ampak peritektično.