KALILNA SREDSTVA

Kaljenje je toplotna obdelava, kjer jeklo segrevamo do avstenizacije, tam zadržimo da se celotni element pregreje, temu pa sledi hitro ohlajanje, za kar potrebujemo hladilna sredstva, kot so olje, voda in zrak.

Obstajajo različna kalilna sredstva na osnovi:

- vode: mešanica vode (organskih ali anorganskih snovi), mešanica vode in olja (emulzija) in raztopine vode in polimernih sredstev

- olja: rastlinska olja (repično olje), mineralna kalina olja

- solne in kovinske kopeli (150 – 600°C)

- plinasta kalilna sredstva: zrak, mešanica plinov

- trda kalilna sredstva: hladne matrice

- samozakalitev: elektronski ali laserski snop (zakali lokalno)

- dvofazna kalilna sredstva: pršica (mešanica vode in zraka)

Vse medije lahko razdelimo na 2 skupini glede na temperaturo vrelišča:

- hladilna sredstva, ki imajo višje vrelišče kot so kalilne temperature (zrak, plini, solne in kovinske kopeli

- kalilna sredstva, ki imajo vrelišče med sobno temp. in kalilna temp. (voda, vodne raztopine in olja). Te kalijo v 3. stopnjah:

- okoli obdelovanca se tvori plašč pare: (hlajenje poteka s prevajanjem toplote čez plašč, kaljenje je počasno, lahko pride do napak (mehka mesta), da se to ne dogaja preizkušanec v teh sredstvih močno premikamo.

- vrenje sredstva okoli preizkušanca: (plašč izgine, tvorijo se mehurčki pare na površini preizkušanca, najbolj intenzivno ohlajanje.

- kaljenje s konvekcijo: (ko pride temp. do vrelišča kalilnega sredstva, kaljenje poteka počasneje

Diagram hlajenja:

Eksperimenta:

- Imeli smo manjše valjaste vzorce premera 18 mm in dolžine 20 mm. Material je C45E, ki smo ga segreli na 820°C. Ohlajali smo ga v različnih kalinih sredstvih: vode, olja (mineralno kalilno olje rapid ekstra OLMA) in slanice (mešanica vode in NaCl). Preizkusili bomo trdoto v različnih primerih in ugotovili, katero hlajenje je najbolj primerno za to jeklo. Osnovni material je imel trdoto 19 HRc.

|  | 1 | 2 |
| --- | --- | --- |
| voda | 59 HRc | 60 HRc |
| slanica | 61 HRc | 61 HRc |
| olje | 38 HRc | 36 HRc |

Ugotovili smo, da je pri kaljenju v olju majhen prirast trdote. V vodi in slanici pa smo dosegli skoraj 100 % prestrukturo avstenita v martenzit. Posledica tega je visoka trdota. Martenzit je posledica visoke hitrosti ohlajanja, razpoke, ki pa jih je material dobil v slanici, pa so posledica visoke notranje napetosti. Ugotovili smo, da je optimalen madij za kaljenje tega materiala voda.

- Večjemu preizkušancu premera 56 mm in dolžine 270 mm smo merili temperaturo površja in temperaturo jedra v fazi gašenja v olju. Material je jeklo za poboljšanje 42CrMo4:

| t1 | Tp | t2 | Tj |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 757 | 1 | 767 |
| 2 | 729 | 2 | 756 |
| 3 | 704 | 3 | 746 |
| 4 | 696 | 4 | 737 |
| 5 | 667 | 6 | 723 |
| 6 | 654 | 8 | 710 |
| 7 | 636 | 10 | 696 |
| 8 | 624 | 20 | 630 |
| 9 | 609 | 40 | 557 |
| 10 | 601 | 60 | 486 |
| 20 | 510 | 80 | 464 |
| 40 | 400 | 100 | 431 |
| 60 | 321 | 200 | 256 |
| 80 | 251 | 300 | 161 |
| 100 | 198 |  |  |