UNIVERZA V LJUBLJANI

Fakulteta za strojništvo

##### POROČILA LABORATORIJSKIH VAJ

Mehanika fluidov

Miha Zibelnik

Ljubljana, 2005

- laboratorijska vaja – merjenje gostote vode

Rezultati:

| Meritev i | h (mm) | (h (mm) | V (m3) | mut (g) | (v (kg/m3) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 8 | 8 | 9,063·10-5 | 0 | 0 |
| 2 | 27 | 19 | 2,146·10-4 | 100 | 968,92 |
| 3 | 46 | 38 | 4,292·10-4 | 200 | 968,92 |
| 4 | 64 | 56 | 6,325·10-4 | 300 | 986,23 |
| 5 | 82 | 74 | 8,358·10-4 | 400 | 995,12 |

Višino telesa h smo izmerili v laboratoriju, za volumen pa vemo, da se izračuna:

V = a · b · (h,

kjer je:

a = 101,3 mm			dolžina telesa

b = 111,5 mm			širina telesa

Gostoto ( pa sem izračunal po enačbi:

(v =

kjer je

rut = 301,5 mm		ročica uteži

rt = 145 mm			ročica vzgona

Izračunal sem še srednjo gostoto vode:

ter relativno odstopanje napake:

Zaključek:

Rezultat gostote vode ne morem primerjati z nobeno vrednostjo, saj nam niso povedali, kakšna je bila približna temperatura vode. Napake pri meritvah so se pojavile, ko smo odčitavali vrednost h v posodi, kdaj je bil sistem v ravnotežju in naredili smo premalo meritev za točno določanje. Če pa upoštevamo, da je imela voda približno 20°C, ((v = 998 kg/m3) pa lahko rečemo, da naše meritve niso tako slabe.

- laboratorijska vaja – merjenje izgub v cevovodu

Rezultati:

| Meritev i | Q (l/min) | h (mm) | v (m/s) | Re | ( |  | ( |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3 | 84 | 0,266 | 4082 | 0,049 | 15,2 | 1,9 |
| 2 | 4,5 | 137 | 0,398 | 5970 | 0,043 | 9,9 | 1,24 |
| 3 | 6 | 205 | 0,531 | 8150 | 0,039 | 7,8 | 0,98 |
| 4 | 7,5 | 310 | 0,664 | 10200 | 0,0325 | 8,4 | 1,05 |

Postopek:

Višino h smo izmerili v laboratoriju in predstavlja razliko statičnih tlakov. Hitrost sem izračunal po enačbi:

Q = v · A ( v =

Reynoldsovo število sem izračunal po formuli:

kjer je ( = 1,01·10-6 m2/s kinematična viskoznost vode pri 20°C.

Koeficient linijskih izgub sem izbral iz tabele v odvisnosti od Reynoldsovega števila in razmerja =0,006.

Količnik lokalnih izgub pa sem izračunal po formuli:

kjer je:

l = 2560 mm 		dolžina cevovoda

d = 15,5 mm		premer cevi

To sem dobil seštevek vseh izgub. Izgubo na enem kolenu pa sem dobil, ko sem količnik lokalnih izgub delil z 8.

Zaključek:

Dobljeni rezultati se še kar ujemajo z rezultati v literaturi. Napake, ki so se pojavile pri meritvah so, da nismo upoštevali pravilne hrapavosti, saj ni povsod enaka, ko smo merili razliko višin v stolpcih vode smo se lahko zmotili, neko napako pa tudi napravim sam z zaokroženjem števil.

- laboratorijska vaja – merjenje zračnega upora krogle

Rezultati:

| Položaj stik. | Uv (V) | v (m/s) | Re | UF (V) | F (N) | Cx |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0,991 | 0 | 0 | 0,043 | 0 | // |
| 3 | 1,151 | 5,78 | 22531 | 0,09 | 0,0324 | 0,5544 |
| 4 | 1,476 | 10,08 | 39293 | 0,185 | 0,0979 | 0,5508 |
| 5 | 1,778 | 12,84 | 50051 | 0,26 | 0,1496 | 0,5187 |
| 6 | 1,86 | 13,49 | 52585 | 0,285 | 0,1668 | 0,5239 |
| 7 | 2,023 | 14,7 | 57302 | 0,321 | 0,1916 | 0,5069 |

Postopek:

V laboratoriju smo izmerili Uv in UF. Iz podatka Uv sem izračunal hitrost po enačbi:

pri čemer je in ( gostota zraka.

Iz izračunane hitrosti zraka pa sem po tej enačbi izračunal Reynoldsovo število:

kjer je ( = 15,7 mm2/s  kinematična viskoznost zraka pri 20°C.

Iz izmerjenega podatka UF sem izračunal silo F. Uporabil sem priloženo tabelo in iz nje izrazil koeficient pretvorbe iz vate v njutne:

1 V = 0,7786 N

Upošteval sem še, da je sila uteži delovala ne koncu ročice nosilca, sila upora pa v centru krogle, ter razliko UF,i – UF,0.

kjer je:

l = 236 mm		dolžina nosilca

d = 61,2 mm		premer krogle

Ko sem imel vse znano sem izračunal še koeficient upora:

A je velikost prečnega prereza.

Zaključek:

Največje napake so se dogajale pri prebiranju iz inštrumentov, saj so se podatki hitro spreminjali. Napake so lahko bile lahko tudi v samem vetrovniku.

V primerjavi z teoretičnim koeficientom upora smo kar dobro izračunali.