UNIVERZA V LJUBLJANI

Fakulteta za strojništvo

##### POROČILA LABORATORIJSKIH VAJ

Mehanika fluidov

Miha Zibelnik

Ljubljana, 2005

laboratorijska vaja – merjenje gostote vode

Rezultati:

Meritev i	h (mm)	h (mm)	V (m3)	mut (g)	v (kg/m3)
1	8	8	9,063·10-5	0	0
2	27	19	2,146·10-4	100	968,92
3	46	38	4,292·10-4	200	968,92
4	64	56	6,325·10-4	300	986,23
5	82	74	8,358·10-4	400	995,12

Višino telesa h smo izmerili v laboratoriju, za volumen pa vemo, da se izračuna:

V = a · b · h,
kjer je:
a = 101,3 mm	dolžina telesa
b = 111,5 mm	širina telesa

Gostoto  pa sem izračunal po enačbi:

v = size 12{ { {m rSub { size 8{ ital "ut"} } cdot r rSub { size 8{ ital "ut"} } } over {V cdot r rSub { size 8{t} } } } } {}
kjer je
rut = 301,5 mm	ročica uteži
rt = 145 mm	ročica vzgona

Izračunal sem še srednjo gostoto vode:

size 12{ {overline {ρ rSub { size 8{v} } }} = { {1} over {n} } Sum cSub { size 8{i=1} } cSup { size 8{i=n} } {p rSub { size 8{i} } } = { {"968","92"+"968","92"+"986","23"+"995","12"} over {4} } ="979",8 ital "kg"/m rSup { size 8{3} } } {}

ter relativno odstopanje napake:

size 12{ ital "δσ"= { {2} over {3} } cdot { {1} over {n} } Sum cSub { size 8{i=1} } cSup { size 8{n} } { { { lline ρ rSub { size 8{i} } - {overline {ρ}} rline } over { {overline {ρ}} } } = { {2} over {3} } cdot { {1} over {4} } cdot \( 0,"0111"+0,"0111"+0,"00656"+0,"0156" \) =7,"39" cdot "10" rSup { size 8{ - 4} } =0,"74"} %} {}

Zaključek:

Rezultat gostote vode ne morem primerjati z nobeno vrednostjo, saj nam niso povedali, kakšna je bila približna temperatura vode. Napake pri meritvah so se pojavile, ko smo odčitavali vrednost h v posodi, kdaj je bil sistem v ravnotežju in naredili smo premalo meritev za točno določanje. Če pa upoštevamo, da je imela voda približno 20°C, (v = 998 kg/m3) pa lahko rečemo, da naše meritve niso tako slabe.

laboratorijska vaja – merjenje izgub v cevovodu

Rezultati:

Meritev / i	Q / (l/min)	h / (mm)	v / (m/s)	Re		size 12{ Sum cSub { size 8{i=1} } cSup { size 8{8} } {ζ rSub { size 8{ ital "lok",i} } } } {}	
1	3	84	0,266	4082	0,049	15,2	1,9
2	4,5	137	0,398	5970	0,043	9,9	1,24
3	6	205	0,531	8150	0,039	7,8	0,98
4	7,5	310	0,664	10200	0,0325	8,4	1,05

Postopek:

Višino h smo izmerili v laboratoriju in predstavlja razliko statičnih tlakov. Hitrost sem izračunal po enačbi:
Q = v · A  v = size 12{ { {4 cdot Q} over {π cdot d rSup { size 8{2} } } } } {}

Reynoldsovo število sem izračunal po formuli:
size 12{"Re"= { {v cdot d} over {ν} } } {}
kjer je  = 1,01·10-6 m2/s kinematična viskoznost vode pri 20°C.

Koeficient linijskih izgub sem izbral iz tabele v odvisnosti od Reynoldsovega števila in razmerja size 12{ { {ε} over {d} } } {} =0,006.

Količnik lokalnih izgub pa sem izračunal po formuli:
size 12{ζ rSub { size 8{ ital "lok"} } = { {2 ital "gh"} over {v rSup { size 8{2} } } } - λ { {l} over {d} } } {}
kjer je:
l = 2560 mm	dolžina cevovoda
d = 15,5 mm	premer cevi
To sem dobil seštevek vseh izgub. Izgubo na enem kolenu pa sem dobil, ko sem količnik lokalnih izgub delil z 8.

Zaključek:

Dobljeni rezultati se še kar ujemajo z rezultati v literaturi. Napake, ki so se pojavile pri meritvah so, da nismo upoštevali pravilne hrapavosti, saj ni povsod enaka, ko smo merili razliko višin v stolpcih vode smo se lahko zmotili, neko napako pa tudi napravim sam z zaokroženjem števil.

laboratorijska vaja – merjenje zračnega upora krogle

Rezultati:

Položaj stik.	Uv (V)	v (m/s)	Re	UF (V)	F (N)	Cx
0	0,991	0	0	0,043	0	//
3	1,151	5,78	22531	0,09	0,0324	0,5544
4	1,476	10,08	39293	0,185	0,0979	0,5508
5	1,778	12,84	50051	0,26	0,1496	0,5187
6	1,86	13,49	52585	0,285	0,1668	0,5239
7	2,023	14,7	57302	0,321	0,1916	0,5069

Postopek:

V laboratoriju smo izmerili Uv in UF. Iz podatka Uv sem izračunal hitrost po enačbi:
size 12{v= sqrt { { {2 cdot Δp} over {ρ} } } } {}
pri čemer je size 12{Δp= \( U rSub { size 8{v,i} } - U rSub { size 8{v,0} } \) cdot "124",6 ital "Pa"} {} in  gostota zraka.
Iz izračunane hitrosti zraka pa sem po tej enačbi izračunal Reynoldsovo število:
size 12{"Re"= { {v cdot d} over {ν} } } {}
kjer je  = 15,7 mm2/s kinematična viskoznost zraka pri 20°C.
Iz izmerjenega podatka UF sem izračunal silo F. Uporabil sem priloženo tabelo in iz nje izrazil koeficient pretvorbe iz vate v njutne:
1 V = 0,7786 N
Upošteval sem še, da je sila uteži delovala ne koncu ročice nosilca, sila upora pa v centru krogle, ter razliko UF,i – UF,0.
size 12{F= { {0,"7786" cdot ΔU rSub { size 8{F} } cdot l} over {l+r} } } {}
kjer je:
l = 236 mm	dolžina nosilca
d = 61,2 mm	premer krogle

Ko sem imel vse znano sem izračunal še koeficient upora:
size 12{C rSub { size 8{X} } = { {2 cdot F} over {ρ cdot v rSup { size 8{2} } cdot A} } } {}
A je velikost prečnega prereza.

Zaključek:

Največje napake so se dogajale pri prebiranju iz inštrumentov, saj so se podatki hitro spreminjali. Napake so lahko bile lahko tudi v samem vetrovniku.
V primerjavi z teoretičnim koeficientom upora smo kar dobro izračunali.