UNIVERZA V LJUBLJANI

Fakulteta za strojništvo

# MERJENJE SPECIFIČNIH TOPLOT TRDIH TELES

Termodinamika – 2. laboratorijska vaja

## Miha Zibelnik

Ljubljana, 2004

- UVOD

Namen naše vaje je bil, da ugotovimo specifično toploto trdega telesa (bakra) s pomočjo 1. zakona termodinamike.

- POSTOPEK:

Imeli smo dve posodi z vodo in kos bakra. Baker vstavimo v eno izmed posod in to segrevamo, dokler ne zavre. Počakamo še malo, da tudi baker dobi temperaturo vrele vode (2. Nato baker prenesemo iz te posode v drugo posodo, kjer je voda s temperaturo okolice (1. Počakamo, da se temperatura ustali in tako dobimo končno temperaturo (m.

- PODATKI IN IZRAČUNI:

tlak okolice:			Pok = 980 mbar

temperatura vrenja:		(2 = 99,1 °C

masa bakra:			mcu = 297,5 g

masa vode v drugi posodi:	mH2O = 928,7 g

temperatura okolice:		(1 = 19,8 °C

Končna temperatura:		(m = 21,9 °C

Pogledamo specifično toploto vode za 21 °C

cH2O = 4,181 kJ/kg·K

Iz enačbe:

mcu·ccu·((2 - (m) = mH2O·cH2O·((m - (1)

lahko izračunamo specifično toploto bakra:

- Zaključek:

Iz podatkov v strojniškem priročniku smo prebrali, da je specifična toplota bakra:

ccu = 382 J/kg·K

Tako je bila naša napaka enaka 7,1 %, kar pa ni veliko. Veliko toplote smo izgubili med prenašanjem bakra iz ene posode v drugo.