| Mehansko | Električno |  | Mehansko | Električno |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Sila F | Napetost E |  | Hitrost Dx | Napetost E |
| Masa M | Induktivnost L |  | Masa M | Kapacitivnost C |
| Dušilka B | Upornost R |  | Dušilka B | Upornost 1/R |
| Vzmetna konstanta K | Obratna vrednost kapacitivnosti 1/C |  | Vzmet K | Induktivnost 1/L |
| Pomik X | Naboj Q |  | Sila F | Tok I |

Direktna                                            Inverzna

Analogije

| Veličina | Električni | Mehanski | Rotacijski | Pnevmatski | Toplotni |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Količina | Naboj Q | Pomik X | Zasuk φ | Volumen V | Toplota Q |
| Potencial | Napetost E | Sila F | Moment T | Tlak p | Temperatura υ |
| Tok | Tok I | Hitrost x | Kotna hitrost ω | Pretok Q | Toplotni tok Q |
| Kapaciteta | Kapacitivnost C | Togost sis. 1/k | Vzvojna togost 1/kr | Kapacitivnost Cp | Toplotna kapacitivnost Cυ |
| Upor | Upor R | Trenje B | Trenje Br | Upor Rp | Toplotna upornost Rυ |
| Vztrajnost | Induktivnost L | Masa M | Vztrajnostna masa J | Induktivnost Lp | / |