Direktna Inverzna
Mehansko	Električno		Mehansko	Električno
Sila F	Napetost E		Hitrost Dx	Napetost E
Masa M	Induktivnost L		Masa M	Kapacitivnost C
Dušilka B	Upornost R		Dušilka B	Upornost 1/R
Vzmetna konstanta K	Obratna vrednost kapacitivnosti 1/C		Vzmet K	Induktivnost 1/L
Pomik X	Naboj Q		Sila F	Tok I

Analogije
Veličina	Električni	Mehanski	Rotacijski	Pnevmatski	Toplotni
Količina	Naboj Q	Pomik X	Zasuk φ	Volumen V	Toplota Q
Potencial	Napetost E	Sila F	Moment T	Tlak p	Temperatura υ
Tok	Tok I	Hitrost x	Kotna hitrost ω	Pretok Q	Toplotni tok Q
Kapaciteta	Kapacitivnost C	Togost sis. 1/k	Vzvojna togost 1/kr	Kapacitivnost Cp	Toplotna kapacitivnost Cυ
Upor	Upor R	Trenje B	Trenje Br	Upor Rp	Toplotna upornost Rυ
Vztrajnost	Induktivnost L	Masa M	Vztrajnostna masa J	Induktivnost Lp	/