LAPLACEOVA TRANSFORMACIJA

Kaj je?

Je linearna transformacija, ki nam pretvori posamezne člene diferencialne enačbe v algebraično enačbo z drugo spremenljivko.

Zakaj in kako  se uporablja?

Uporablja se, ker močno poenostavi reševanje diferencialnih enačb. Z pretvorbo členov diferencialne enačbe dobimo algebraično enačbo (racionalno funkcijo z novo spremenljivko s namesto t), ki jo z metodo ekspanzije na parcialne ulomke pretvorimo na bolj ugodno obliko potem pa poiščemo rešitve prvotne dif. enačbe s pomočjo inverzne laplaceove transformacije, ki pretvori frekvenčni prostror nazaj v časovni. Tako dobimo rešitev. Za transformacijo in inverzno transformacijo si lahko pomagamo z pripravljenimi tabelami.

Definicija:

s…symbol laplaceove transformacije (s = jω)

ω…frekvenca

Kadar so začetni pogoji dif. enačbe enaki nič oz. je partikularni del nič lahko tudi zapišemo D = jω = s

D…operator deljenja

Inverzna transformacija:

Lastnosti:

1.)        ;	k=konst.

2.)

….transfrmacija odvodov

Izraz f(+0) pomeni vrednost funkcije pri pogoju nič. Podobno velja z odvodi.

3.)	….transformacija inverzne funkcije

4.)		….transformacija integrala

5.)	….a je realno število

6.)	…..a je poljubno kompleksno število

7.)

8.)	…..a je realno število

9.)	Stavek o začetni vrednosti

10.)	Stavek o končni vrednosti

Logično saj je

Preprost primer transformacije:

Eden od rešenih primerov iz  table.

Kaj je kibernetika?

- Veda o upravljanju z zapletenimi dinamičnimi sistemi.

- Veda o zbiranju, preoblikovanju, posredovanju in shranjevanju informacij.

Sistem - sestav (sestavljajo ga gradniki)

Dinamičen - poljubnemu gibanju veličin podvržen sistem

Informacija – sporočilo (izvor in ponor-prejemnik informacije morata biti dogovorjena o tolmačenju signala)

Kaj so naloge kibernetike?

- SNOVANJE (SINTEZA) KIB. SISTEMA	(	STABILNOST

- RAZBOR (ANALIZA) KIB. SISTEMA	(	KIB. SISTEMA

| cilj |  | zasnova |
| --- | --- | --- |

Zgradba kibernetskega sistema in pomen povratne zveze.

Povratna zveza nam pove kaj se dogaja z objektom pod vplivom motenj, oz. kakšno je dejansko stanje objekta glede na to kar mu narekuje upravni kanal.

| KANAL POVRATNE ZVEZE UPRAVNI KANAL | MOTNJE |
| --- | --- |

Kakšna je razlika med krmiljenjem in upravljanjem?

| v(t) |  | i(t) |
| --- | --- | --- |

Pri KRMILJENJU v(t) poznamo (je nastavljen). Pri UPRAVLJANJE pa v(t) še oblikujemo.

Poznamo dva tipa krmiljenja:	-brez povratne zveze (KRMILJENJE)

-s povratno zvezo (REGULACIJA)

Blokovna shema krmilnega sistema

Dve bistveni lastnosti blokovne sheme sta:

- blokovna shema zanemari vse tehniške podrobnosti

- Signali so usmerjeni

| +,- | gradnik sumacijska točka kanal smer gibanja informacije smer spremembe signala (sumacije) |
| --- | --- |

Kaj je krmilnik?***

Kot krmilnik lahko karakteriziramo cel sistem razen krmiljenega in motenega objekta.

pojmi ki jih povezujemo z krmilniki:

klasični, optimalni, logično mehki, adaptivni, prestrojljivi

Kaj je krmilna naprava?***

Kot krmilno napravo lahko karakteriziramo vse razen krmiljenega oz motenega objekta.

u(t) – upravna veličina

r(t) – referenčna veličina

o(t) – odstopek

u(t) – upravna veličina

m(t) – motilna veličina

i(t) – izhodna veličina

p(t) – povratna veličina

iu(t) – izhodna veličina kot posledica nastavljene upravne veličine

im(t) – izhodna veličina kot posledica motilne veličine

Krmiljeni in moteni objekt sta fizično en in isti objekt, ki ga predstavimo kot dva  različnim vplivom podvržena objekta.

Kako deljimo krmilne sisteme?

- Linearni/nelinearni

Kriterij linearnosti je PRINCIP SUPERPOZICIJE oziroma NAČELO NALAGANJA.

Če na linearen sistem deluje skupek vplivov lahko njihov skupen vpliv zapišemo kot sumo posameznih vplivov.

Pri nelinearnih sistemih pride do kombinacije vplivov.

Linearnih sistemov v naravi ni (so le matematični model)!

Nelinearne aproksimiramo z linearnimi (goljufamo).

- Zvezni/diskretni

Zvezni (ANALOGNI) signali so v sistemu (zanki) stalno prisotni. Za njih lahko v vsaki točki izračunamo odvod. Da pogoju zveznosti zadostimo popolnoma morata biti odvoda z leve in desne enaka.

Diskretni signali so ločeni, nezvezni ali impulzni signali (računalniški).

| sistem z amplitudno modulacijo (digitalni računalniški) |  |
| --- | --- |
| sistem s širinsko modulacijo |  |
| sistem s frekvenčno modulacijo |  |
| relejni sistem |  |

- Deterministični/naključni

Deterministični sistemi so napovedljivi. Če poznamo njihovo začetno stanje in začetno stanje vplivnih veličin lahko napovemo njihovo obnašanje v času.

Obnašanja naključnih sistemov ne moremo napovedati gotovo. Lahko ga le statistično ovrednotimo.

Kaj je prenosna karakteristika?***

Splošna prenosna karakteristika linearnega zveznega sistema je enačba, ki predstavlja lastno gibanje sistema.

Predstavlja zvezo med izstopno in vstopno veličino pri krmilnem sistemu oz. njegovem elementu.

Do nje pridemo s pomočjo fizikalnih zakonov ali pa eksperimentov.

Kaj je prehodna funkcija?***

Prehodna funkcija je odziv krmilnega sistema ali elementa na vhodno funkcijo. V grobem jih lahko razdeljimo na periodične in neperiodične, ter na to za kakšen tip vhodne funkcije imamo.

Kaj je karakteristična funkcija?***

# Text boxes

OBJEKT

UPRAVLJANJA

UPRAVNI

SISTEM

ANALIZA (RAZBOR)

SNOVANJE

(SINTEZA)