Poročilo 1. laboratorijske vaje- OKT

Mehanski sistem

# 1.) Naloga:

- Določi lastno krožno frekvenco dušenega nihanja s slike prehodne funkcije

- Izračunaj vse potrebne podatke za izdelavo Prirodnega, Bodejevega in Nyquistovega diagrama in jih nato prikaži v tabelah

- Nariši Prirodni, Bodejev in Nyquistov diagram pri določenih nastavitvah parametrov

## Nedušeno nihanje

| t [ms] | f [1/s] | ω [1/s] | A [V] | fazni zamik φ[°] | ANorm1 | Fnorm | ANorm2 | 20*log10(A/B) [dB] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 200 | 5,00 | 31,42 | 0,025 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 175 | 5,71 | 35,90 | 0,035 | 0 | 1,4 | 0,765625 | 1,071875 | 0,602882834 |
| 150 | 6,67 | 41,89 | 0,075 | -40 | 3 | 0,5625 | 1,6875 | 4,54487563 |
| 125 | 8,00 | 50,27 | 0,135 | -45 | 5,4 | 0,390625 | 2,109375 | 6,48307589 |
| 100 | 10,00 | 62,83 | 0,9 | -120 | 36 | 0,25 | 9 | 19,08485019 |
| 75 | 13,33 | 83,78 | 0,7 | -126 | 28 | 0,140625 | 3,9375 | 11,90441134 |
| 50 | 20,00 | 125,66 | 0,45 | -150 | 18 | 0,0625 | 1,125 | 1,023050449 |
| 40 | 25,00 | 157,08 | 0,325 | -180 | 13 | 0,04 | 0,52 | -5,679933127 |

Izračun frekvence:

[s-1]

Izračun krožne frekvence:

[s-1]

Primer izračuna Anorm1:

Primer izračuna Fnorm:

Primer izračuna Anorm2:

## Dušeno nihanje

| t [ms] | f [1/s] | ω [1/s] | A[V] | fazni zamik φ[°] | ANorm1 | Fnorm | ANorm2 | 20*log10(A/B)dušeno |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 200 | 5,00 | 31,42 | 0,02 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 175 | 5,71 | 35,90 | 0,027 | 0 | 1,35 | 0,765625 | 1,033594 | 0,286997 |
| 150 | 6,67 | 41,89 | 0,027 | -10 | 1,35 | 0,5625 | 0,759375 | -2,39087 |
| 125 | 8,00 | 50,27 | 0,087 | -20 | 4,35 | 0,390625 | 1,699219 | 4,604986 |
| 100 | 10,00 | 62,83 | 0,5 | -80 | 25 | 0,25 | 6,25 | 15,9176 |
| 75 | 13,33 | 83,78 | 0,7 | -104 | 35 | 0,140625 | 4,921875 | 13,84261 |
| 50 | 20,00 | 125,66 | 0,5 | -130 | 25 | 0,0625 | 1,5625 | 3,876401 |
| 40 | 25,00 | 157,08 | 0,375 | -160 | 18,75 | 0,04 | 0,75 | -2,49877 |

Izračun imaginarne in realne osi:

Izračun točk za polarni koordinatni sistem:

Pri tej laboratorijski vaji smo obdelali fizikalni model mehanskega sistema (masa, dušilka, vzmet). Izpeljali smo enačbe za lastno dušeno in nedušeno nihanje in vsiljeno dušeno nihanje s harmonično motnjo. Spoznali smo osnovne grafe, ki prikazujejo nihanje sistema za posamezne odvisnosti  določenih parametrov.

Praktični del smo izvajali na prirejenem risalniku. Utež je nihala okoli osi z nastavljeno frekvenco. Z dušilko, ki je delovala na elektromagnetnem principu smo dosegli konstanten koeficient dušenja. Premike mase smo merili preko induktivnega merilnega zaznavala LVDT. Na osciloskopu smo nastavljali fazo in čas enega obrata in iz grafa ki je bil prikazan na zaslonu odčitali amplitudo.

Pri tem je potrebno upoštevati, da dobljeni rezultati niso bili natančni, saj so bila določena odstopanja zaradi obrabljenosti sistema, kjer so mehanski gibljivi deli imeli določeno zračnost ali pa je merilni pretvornik imel pogreške zaradi določenih popačenih šumov.

Študijsko leto: 2002/2003

maj 03