3. Laboratorijska vaja

UGOTAVLJANJE DINAMIČNIH LASTNOSTI MOTORJA Z NOTRANJIM ZGOREVANJEM

Definicija naloge:

Za motor z notranji zgorevanjem, ki se nahaja v LBTS, ugotovite naslednje njegove lastnosti:

- Odvisnost momenta motorja od lege stopalke(krmilnega organa) za gorivo in vrtilne frekvence.

- Na osnovi izmerjenih vrednosti momenta kot funkcije vrtilne frekvence in premika stopalke napišite linearizirano enačbo za motor!

Blokovna shema:

Potek vaje:

Najprej smo izmerili lastnosti motorja in sicer odvisnost momenta motorja(sile na zavori) od položaja stopalke za gorivo(količine goriva) in vrtilne frekvence. Medsebojne odnose med veličinami bomo linearizirali in tako izračunali koeficiente diferencialne enačbe gibanja motorja z notranjim zgorevanjem. S hitro spremembo položaja stopalke za gorivo bomo posneli prehodno funkcijo za vrtilno frekvenco in moment motorja.

Podatki dobljeni na laboratorijski vaji.

| Število vrtljajev (vrt/min) | Potenciometer (mm) | Poraba goriva (Kg/h) | Moment na zavori (Nm) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1500 | 33 | 1,22 | 15,47 |
| 1500 | 34 | 1,4 | 21,68 |
| 1500 | 35 | 1,68 | 30,08 |
| 1500 | 36 | 1,92 | 37,62 |
| 1500 | 37 | 2,12 | 43,93 |
| 1600 | 33 | 1,21 | 13,27 |
| 1600 | 34 | 1,4 | 19,29 |
| 1600 | 35 | 1,68 | 27,68 |
| 1600 | 36 | 1,94 | 35,43 |
| 1600 | 37 | 2,17 | 41,73 |
| 1700 | 33 | 1,22 | 11,46 |
| 1700 | 34 | 1,4 | 17,28 |
| 1700 | 35 | 1,7 | 25,4 |
| 1700 | 36 | 1,97 | 33,04 |
| 1700 | 37 | 2,21 | 39,34 |
| 1800 | 33 | 1,22 | 9,55 |
| 1800 | 34 | 1,4 | 15,37 |
| 1800 | 35 | 1,7 | 23,01 |
| 1800 | 36 | 2 | 30,65 |
| 1800 | 37 | 2,24 | 37,15 |
| 1900 | 33 | 1,23 | 7,93 |
| 1900 | 34 | 1,41 | 13,56 |
| 1900 | 35 | 1,7 | 20,82 |
| 1900 | 36 | 2,02 | 28,46 |
| 1900 | 37 | 2,27 | 34,66 |

Legi potenciometra 25mm ustreza prosti tek - 0%

Legi potenciometra 65mm ustreza polni tek - 100%

1. Odvisnost momenta motorja od lege stopalke(krmilnega organa) za gorivo in vrtilne frekvence.

3.  Na osnovi izmerjenih vrednosti momenta kot funkcije vrtilne frekvence in premika stopalke napišite linearizirano enačbo za motor!

Gibanje motorja opišemo z 2. Newtonovim zakonom:

# kjer je ( krožna frekvenca, Me je efektivni moment motorja , Mob je moment obremenitve in J vzstrajnostni moment.

# Nadalje lahko ugotovimo, da je efektivni moment pri konstantnem razmerju gorivo – zrak in ustaljenih toplotnih razmerah odvisen od lege stopalke in krožne frekvence:

# Tudi za moment obremenitev velja podobno:

# Enačba gibanja motorja je:

Naštete odvisnosti so nelinearne, zato vpeljemo namesto izrazov za spremenljivke njihove odstopke:

Linearizacija da kot rezultat:

V enačbo za motor uvedemo operator D, enačbo preuredimo in uvedemo konstante:

Tako lahko napišemo enačbo motorja v obliki:

Enačba gibanja motorja:

Enačba motorja:

Sledi končna enačba:

# Text boxes

Krmilna objekt

Mobr.

Krmilna naprava

Motor

Krmilni element

q

x

xp

k

p

-

+

Visokotlačna črpalka za gorivo

Motor

Kulisni mehanizem krmilnika

Drog stopalke

-

+

xc

z

Centifugalno zaznavalo

Kulisni mehanski krmilnik