Hooke-ov zakon

Na stojino železniške tračnice je nalepljen uporovni merilni listič, ki omogoča hkratno merjenje deformacij v treh smereh v ravnini stojine, t.j. v ravnini x-y na sliki spodaj.  Na malih sličicah so shematsko prikazane izvedbe merilnih lističev.

Shematsko smeri, v katerih se merijo normalne deformacije označimo kot OA, OB in OC (slika spodaj). Med smeremi je znan kot β. Izmerjene normalne deformacije označimo kot: εOA, εOB in εOC.

Naloga:

(a) 	Iz εOA, εOB in εOC izračunajte komponente εx, εy in εxy tenzorja deformacije!

(b) 	Ob predpostavki, da gre za ravninsko napetostno stanje (tanka stojina) določite tenzorja deformacije in napetosti. (ne pozabite na deformacije v smeri osi z)!

(c)	Narišite Mohrovo krožnico za napetosti in iz nje razberite glavni napetosti!

Youngov modul jekla je 200 GPa, Poissonovo število pa 0,3.

Podatki β[°], εOA, εOB in εOC so v datoteki trdnDn3_podatki.xls.

# Text boxes

y

x

C                                  B

β

β

O                              A