ČRTNA KODA

ČK omogočajo učinkovitejše delo:

- Odpravlja človeške napake

- Omogoča hitrejši, natančnejši zajem podatkov

Avtomatsko zajem podatkov s ČK omogoča:

- Racionalnejšo izrabo delovnih virov

- Ažurne in točne informacije

- Natančno sledenje velike količine izdelkov v skladišču

- Hitro in zanesljivo inventur ter nadzor vhodnih materialov

ZGODOVINA

- 1973 v ZDA uvedena 12-mestna št (UPC) – sistem deluje pod okriljem UCC – dodeljevanje enotnih kod za artikle (v ZDA) in zapis ČK

- 1977 se v Evropi uveljavi kompatibilni sistem, ki je deloval pod okriljem organizacije EAN

- 12-mestne številke sistema UPC z ničlo na prvem mestu so razširili na 13 mest (dolžina EAN kode)

- Kasneje sta se sistema povezala (do 2005 – EAN-UCC, nato prejela nov ime GS1

DIMENZIJE ČRTNIH KOD

Pomen dimenzije ČK

Dimenzije so opredeljene v specifiakcijah EAN.UCC

X, Y dimenzije

(X-širina najtanjše črte oz. praznega prostora, Y- razmerje med višino črte in dolžino simbola oz. ČK)

Svetli rob

-pred prvo in zadnjo črto

-velikos roba je odvisna od vrste ČK

-tisk znotraj roba onemogoči odčitavnje ČK

Glede na zveznost  zapisa delimo ČK na:

- zvezne

- nezvezne (vsebujejo medznakovni prostor (discrete codes) – npr.: code 39 – možnost tiska z manjšimi tiskalniki – uporabna: zapis variabilnih podatkov (vsak izdelek svoj zapis)

-ČK so odvisne od kvalitete tiska in okolja odčitavanja

-majhne ČK zahtevajo kavalitetnejši tisk in tiskovni material (aplikacije v maloprodaji)

-velike ČK odčitavanje iz večjih razdalj (skladišča)