RFID

1

 Kaj je RFID?

 Zakaj RFID?

UVOD

 Aplikacije RFID v tisku

 Aplikacije v vsakdanjem življenju

2

Kaj je RFID?

Radio frekvenčna identifikacija.

Zakaj RFID?

Želja po:

 hitrejšem

UVOD

 zanesljivejšem, varnejšem

 avtomatiziranem, poenotenem

sistemu označevanja in sledenja zahteva natančno izbiro informacijske

tehnologije, ki presega ČK.

3

RFID je poznana tehnologija.

UVOD

Aplikacije tipa “zaprtega kroga”;

• registracija delovnega časa

• ABC cestnina

• zagotavljanje sledljivosti v podjetju (npr. vozički)

Aplikacije tipa “odprtega kroga” - vključitev EAN.UCC/ePC;

• oblikovanje standardov

• pilotski projekti

• gonilna sila veliki USA trgovci: WalMart, Tesco, Metro in DoD

4

MIT Auto-ID Center:

UVOD

 vsak posameznik je lahko identificiran z 96 bitno EPC (electronic

product code) - v RFID tagu.

 EPC lahko identificira več kot 268 milio. proizvajalcev, katerih

vsak proizvede več kot 1 milion izdelkov in še ostane dovolj števil

za vpis dodatnih podatkov.

želja, da  se lahko EPC uporabi kot edinstveni Internetni Protocol

(IP) address.

Bob Williams, Understanding Barcoding, Pira Reference series, Pira

International Ltd, 2004, 428 str.

5

UPORABA RFID

6

UPORABA RFID

Avtomatsko plačevanje cestnine ABC

 aktivni RFID

 odčitevanje na 10 m

7

Trgovinska logistika

UPORABA RFID

8

UPORABA RFID

Skladiščenje/ transport

9

UPORABA RFID

 Pametni ključ

 Govoreči zdarviški recepti

 Merjenje časa - šport

 Smučarske karte

 Sledenje živali

….

10

RFID sistem vsebuje:

	 tag (značka / priponka)

UVOD

	 enkoder (zapisovalnik podatkov na tag)



čitalnik podatkov s tag-a

	 računalnik

RFID čitalec (bralno / zapisovalna enota) z anteno.

RFID tag vsebuje:

	 mikročip (miniaturno integrirano vezje) in

	 gibljivo anteno

(navadno se nahajata v plastificiranem ohišju)

11

Čitalnik

UVOD

	 ima določeno »področje čitanja«

	 podatke iz taga prebere z oddajanjem radijskih valov

	 tag se odzove (identificira), če je znotraj področja delovanja čitalnika

RFID sistem

12

DELOVANJE RADIJSKIH VALOV

Delovanje radijskih valov

Značilnosti EM valovanja:

  razširja se lahko skozi fizične ovire in vakuum

  skozi vakuum se razširjajo s svetlobno hitrostjo

S priključitvijo antene v električni krog, lahko oddajamo in sprejemamo EM

valovanje.

Lastnosti radijskih valov so odvisne od frekvence:

Nizkofrekvenčni radijski valovi:

	ovire niso moteče

	moč z razdaljo od vira valovanja pada

Visokofrekvenčni radijski valovi:

 tendenca razširjanja v ravnih

linijah

 od ovir se odbijajo / lomijo

(interakcije z ostrimi robovi)

13

DELOVANJE RADIJSKIH VALOV

EM spekter za RF komunikacije.

14

DELOVANJE RADIJSKIH VALOV

Za nemoteno delovanje radijskih valov je potrebno opredeliti

frekvenčna območja!

Motenje zaradi:

 različnih virov valovanja (električne naprave)

 sončnega sevanja

(npr.: Cu žica zmanjša hitrost EM valovanja na dve tretjini – postane

odvisno od frekvence).

Opredelitev frekvenčnih območij ni potrebno za področja delovanja ISM

(industrijskih, znanstvenih in medicinskih naprav).

15

DELOVANJE RADIJSKIH VALOV

Frekvenčna območja

Različne države sveta imajo dodeljene specifične frekvence za različna

področja RF delovanja - zaviranje razvoja univerzalnega globalnega standarda

za preskrbovalne prodajne RFID verige.

Primer: določitve uporabnih fekvenc za RFID:

• ZDA imajo določen frekvenčni pas 915 Mhz

• Evropa; 866 MHz

• Japonska; 950-956 Mhz

16

RFID tag - RFID značka / priponka

RFID tag vsebuje:

mikročip (0,3 mm2) - miniaturno integrirano vezje pritrjeno na povezano z

anteno.

anteno (različnih dimenzij):

določa velikost celotnega RFID taga, od nekaj cm do…

njena velikost mora omogočiti branje signala, pri:

 pasivni tag (3 m)

 aktivni tag (> 100 m)

ohišje - zaščitni, laminat oz. plastična folija - vgradnja mikročipa in antene

17

RFID tag - RFID značka / priponka

Antene so lahko narejene iz:

 srebra -  Ag,

 aluminija - Al ali

 bakra - Cu

Lahko se izdelajo s tehnologijo kapljičnega tiska.

Občutljivost tag-a je odvisna od

 velikosti antene

 vsebovane kovine

 količine kovine

18

Aktivni tag

VRSTE ZNAČK / PRIPONK

 deluje s pomočjo lastnega napajanja - baterija

 sprejemanje in oddajanje signalov na razdalji > 100 m

 je primernen za aplikacije, kjer je lahko permanentno vgrajen in vzdrževan

Primeri uporabe:

 sledenje premikov avtomobilov

železniški tovor, ladijski tovor

 skladiščenju vojaških naprav…

19

VRSTE tagov (značk / priponk)

Pasivni tag

 nima lastnega napajanja, ampak v ta namen izkorišča čitalnik

(EM valovi iz čitalnika, inducirajo v anteni tok oz. energijo za generiranje

povratne informacije čitalniku)

Primeri uporabe:

 preskrbovalne verige

Semi–pasivni tag:

 po karakteristikah podoben pasivnemu

 dodano ima backup baterijo

Primeri uporabe:

za zabojnike in palete

v prodajalnah za opremljanje z deli …

20

VRSTE tagov (značk / priponk)

Primerjava  tagov

21

OBLIKA tagov (značk / priponk)

Identifikacija predmetov

Identifikacija živali

Identifikacija oseb

22

http://www.fpp.edu/~fdimc/laboratorijske_vaje/Inteligentni_transportni_sistemi/Teme_za_studente/ntk%2005%20RFID.pdf

TISKALNIKI - ZAPISOVALNIKI

 služijo za enkodiranje tagov

Enkodiranje se lahko izvede:

 s čitalnikom, vgrajenim v RFID tiskalnik ali

 samostojnim čitalnikom

Primerjava branja in zapisovanja na tag.

23

ČITALNIKI

 koristijo sistem povratnega odseva, »vzpodbudijo« tag in preberejo

odziv

 za pošiljanje digitalne informacije izkoristijo svojo anteno

 sprejemni tokokrog taga je sposoben prepoznati modulirano polje,

dekodirati informacijo ter uporabiti svojo anteno za pošiljanje šibkega

odzivnega AM signala

Na izbranem tagu lahko čitalnik:

 odčitava in/ali zapisuje podatke

Obstaja več tipov čitalnikov:

 klasični ročni modeli

čitalniki za mobilno uporabo (na viličarju ali v vozilu)

 samo z možnostjo odčitavanja (read-only) ali

 kombinacija čitalnik/zapisovalnik (enkoder)

24

ČITALNIKI

Izbira čitanika je odvisna od:

delovne frekvence

(mora ustrezati zahtevam tagov)

 multi protocol

(raznolikost tagov lahko pripelje do različnih brezžičnih protokolov)

 skladnost z lokalnimi predpisi

(različna izhodna moč, npr. Evropa ali ZDA)

Ujemanje frekvece, je zahteva za ameriško tržišče, ponovitveni cikel pa za

evropski trg.

25

ANTENE ČITALNIKOV

  so najbolj občutljiv del RFID sistema

  postavitev antene je vitalnega pomena za zanesljivo odčitavanje

  antena mora biti pozicionirana tako, da sta napajanje tagov in

sprejem podatkov optimizirana

Namestitev antene

Postavitev antene na tekočem traku (levo). Antena na nakladalni rampi (desno).

26

ANTENE ČITALNIKOV

Linearno polarizirane antene

daljši domet, občutljivost na

orientacijo taga

Uporaba – npr. tekoči trak v

proizvodnji liniji; enaka

orientiranost tagov na embalaži

Krožno polarizirane antene

Omogočajo krožno polarizacijo -

velike tolerance za različne orientacije tagov,

ni občutljiva na odboje in ovire. Domet je krajši.

27

ELEKTRONSKA KODA EPC

28

ELEKTRONSKA KODA EPC

Kot UPC -  tudi EPC vsebuje števila za identifikacijo;

 proizvajalca

 proizvoda in

 verzije

EPC vsebuje od 64 do 256 bitov, s štirimi ločenimi polji.

EPC loči od UPC-ja serijska številka, ki omogoča sledenje posameznega

proizvoda.

29

•

•

DODATEK

TEHNOLOGIJA NFC

RFID APLIKACIJE

30

NFC TEHNOLOGIJA

NFC - (Near Field Communication)

• je brezžična povezavna tehnologija

• predstavlja kombinacijo različnih brezkontaktnih

identifikacijskih in omrežnih tehnologij

• omogoča enostavno komunikacijo kratkega dometa med

različnimi elektronskimi napravami

• je enostavna za uporabo, hitra in varna (uporaba tudi za

elektronsko plačevanje in ostale denarne transakcije.

L. 2003 je organizacija ISO/IEC NFC potrdila kot uraden

standard (ISO/IEC 18092).

http://www.skupinarfid.com/rfid_nfc.php

31

NFC TEHNOLOGIJA

Osnove delovanja NFC

• deluje v bližnjem polju pri frekvenci 13.56 MHz

• lahko prenaša podatke s hitrostjo do 424 Kbit/s

Komunikacija med dvema NFC napravama je na

razdalji nekaj centimetrov.

http://www.skupinarfid.com/rfid_nfc.php

32

NFC TEHNOLOGIJA

NFC naprave lahko nudijo združljivost s tehnologijami:

• Wi-Fi

• Bluetooth

• GSM paketna omrežja (GPRS, UMTS, HSPDA)

NFC lahko deluje kot začetna ali končna točka integracije omrežij

dolgega, srednjega in kratkega dometa.

NFC standardi temeljijo na uveljavljenih platformah za pametne kartice

(MIFARE, Felica, ISO/IEC 14443-A), ki služijo kot trdna osnova za razvoj

novih aplikacij. http://www.skupinarfid.com/rfid_nfc.php

http://www.skupinarfid.com/rfid_nfc.php

33

NFC TEHNOLOGIJA

Štiri osnovne kategorije aplkacij NFC:

• Touch-and-Go

• Touch-and-Confirm

• Touch-and-Connect

• Touch-and-Explore

Predstavitev - Nokia;

http://www.nokia.com/nfc

http://www.skupinarfid.com/rfid_nfc.php

34

OSTALE RFID APLIKACIJE

SLEDENJE POMEMBNIM DOKUMENTOM

• avtomatizirano

izposojo dokumentov

• zaščito proti kraji

• dokumentov osebam

Sistem temelji na:

•  HF(13.56MHz) nalepkah

(Texas Instruments) z 2048 biti spomina

• čitalniki z antenami, ki zaznajo vsakršen prehod dokumenta

• identificira osebo, ki je bila v stiku z dokumentom

http://www.skupinarfid.com/rfid_nfc.php

35

OSTALE RFID APLIKACIJE

RFID - MEHANIČNE DELAVNICE

• RFID za učinkovito servisiranje

• Elektronska servisna knjiga

http://www.skupinarfid.com/rfid_nfc.php

36

OSTALE RFID APLIKACIJE

RFID - Bolnišnice

•uporaba v namene sledenja pacientom, osebju in

opremi

RFID zapestnice (pacienti)

• lahek dostop do pacientove elektronske kartoteke,

Osnovne prednosti, ki jih prinaša RFID tehnologija:

-določanje lokacije posameznih pacientov

-določanje lokacije bolnišičnega osebja

-sledenje dragi medicinski opremi

http://www.skupinarfid.com/rfid_nfc.php

37

OSTALE RFID APLIKACIJE

RFID - Igralništvo

• najvišja stopnja varnosti

• RFID igralni žetoni

• sledenje vsakega žetona

• spremljanje navad zvestih obiskovalcev -(npr.

dodeljevanje ugodnosti)

RFID NA LETALIŠČIH

• zmanjšanje števila izgubljene prtljage in potnikov

• označevanje varnostnih jopičev

• izsleditev vsakega potnika

…

http://www.skupinarfid.com/rfid_nfc.php

38

LITERATURNI VIRI

Robert Kleist, Theodore Chapman, David Sakai, Brad Jarvis,

RFID Labeling: Smart Labeling Concepts & Applications for the Consumer

Packaged Goods Supply Chain, Second Edition, ZDA, avgust 2005,

www.printronix.com

Ogrinc, B., RFID v sistemih sledenja proizvodov, diplomsko delo, Fakulteta za

elektroniko, Ljubljana, 2006

http://www.future-store.org

http://www.skupinarfid.com/rfid_nfc.php

http://www.fpp.edu/~fdimc/laboratorijske_vaje/Inteligentni_transportni_sistemi/

Teme_za_studente/ntk%2005%20RFID.pdf

39