SISTEMI ZA

AVTOMATSKO

IDENTIFIKACIJO

SISTEMI ZA AVTOMATSKO IDENTIFIKACIJO

Črtna koda

RFID

Biometrija

….

Namen Auto ID.

ČRTNA KODA

Črtna koda - slovensko

Barcode - angleško

Strichkode - nemško

navadno črtni zapis informacij, ki je čitljiv z

optičnimi čitalci

ČRTNA KODA

ČK omogoča učinkovitejše delo:

• odpravlja človeške napake

• omogoča hitrejši, natančnejši zajem podatkov

Avtomatski zajem podatkov s ČK omogoča:

•

•

•

•

racionalnejšo izrabo delovnih virov,

ažurne in točne informacije,

natančno sledenje velike količine izdelkov v

skladišču,

hitro in zanesljivo inventuro ter nadzor

vhodnih materialov.

http://en.wikipedia.org/wiki/Barcode

ČRTNA KODA

Zgodovina

ČRTNA KODA

l. 1948 implementirana prva ČK

(identifikacija železniških vagonov)

l. 1973 - prve ČK za potrošne artikle so

bile zapisane v obliki številk. Slabost: vnos

številk dolgotrajno – veliko napak.

Komercialno v današnji obliki so zaživele po l. 1980.

http://en.wikipedia.org/wiki/Barcode

ČRTNA KODA

l.  1973  v  ZDA  uvedena  12-mestna  št.  (Universal  Product

Code - UPC).

Sistem deluje pod okriljem organizacije UCC - dodeljevanje

enotnih kod za artikle (v ZDA) in zapis ČK.

l.  1977  se  v  Evropi  uveljavi kompatibilen  sistem,  ki  je

deloval pod okriljem organizacije EAN

• 12-mestne  številke  sistema  UPC  z  ničlo  na  prvem  so

razširili na 13 mest (dolžina EAN kode)

Kasneje  sta  se  sistema  povezala  (do  2005)  - EAN-UCC,

nato prejela novo ime GS1.

UPORABA ČRTNIH KOD

UPORABA ČRTNIH KOD

trgovine, veleblagovnice

trg blaga

upravljanje z dokumenti

sledenje (rentacar, avionska prtljaga, nevarni odpadki,

pošiljke, paketi…)

raziskovalni nameni (ČK na insektih omogočajo

sledenje njihovega obnašanja…)

vstopnice (sport, kino, gledališče…)

knjižnice

PRIMER UPORABE ČRTNE KODE

Vnos internih dokumentov

vnos spremenljivi (količina, porabljen čas…) / nespremenljivi

podatki in povezovalni podatki - npr. ČK.

hitrejši vnos, manj napak

http://sl.wikipedia.org/wiki/%C4%8Crtna_koda

PRIMER UPORABE ČRTNE KODE

Interne kode

npr. za neembalirane artikle, delikatese

zapis: 2 - začetna št., interna koda, teža ali vrednost

možen zapis kode prodajalca

izpis na elektronski tehtnici

http://sl.wikipedia.org/wiki/%C4%8Crtna_koda

UPORABA ČRTNIH KOD

V prodajnem upravljanju ČK zagotavlja ažurne

informacije in omogoča ustvarjanje hitrih odločitev.

hitro prodajni proizvodi

počasi prodajani proizvodi

hitro prerazporejanje produktov

načrtovanje flokulacije v različnih letnih časih

enostavno spreminjanje cene izdelka

http://en.wikipedia.org/wiki/Barcode

STANDARDIZACIJA

ORGANIZACIJA GS1

GS1 prevzema vodilno vlogo pri ustanavljanju globalnega

multiindustrijskega sistema za identifikacijo in komunikacijo

proizvodov, storitev in lokacij, ki temelji na mednarodno

sprejetih in v poslovnem svetu vodilnih standardih.

V Sloveniji za uporabo standardov sistema GS1 skrbi

nepridobitni zavod:

Zavod za identifikacijo in elektronsko izmenjavo podatkov –

GS1 Slovenija

http://www.gs1si.org/

Sistem GS1

STANDARDIZACIJA

je zbir standardov za učinkovito upravljanje

preskrbovalne verige z edinstvenim označevanjem

proizvodov, transportnih enot, lokacij in storitev:

http://www.gs1si.org/

BRANJE ČRTNIH KOD

BRANJE ČRTNIH KOD

čitalniki

program za dešifriranje ČK

osebni računalnik ali terminal računalnika

Vnos ČK:

preko čitalnika

s tipkovnico

http://optlab.ijs.si/idrevensek/CCK.pdf

BRANJE ČRTNIH KOD

Vrste čitalcev

Vrste čitalcev (glede na branje ČK):

	čitalci linijskih črtnih kod (1D)

	peresni čitalci (wand)

	ročni čitalci

	vgradni	čitalci

	čitalci 2D črtnih kod

Vrste čitalcev (glede na način delovanja čitalca):

	laserski optični čitalci

	s fiksno svetlobo in enojnim fotosenzorjem

	z uporabo poligonalnega zrcala (branje pri različnih kotih)

	CCD kamere

	cameraphone

Peresni čitalci

BRANJE ČRTNIH KOD

Ročni čitalci

Vgradni čitalci - mini fiksni čitalci

Laserski optični čitalci

Pultni	čitalci                   Robustni čitalci

BRANJE ČRTNIH KOD

Primer vgradnega čitalca.

http://optlab.ijs.si/idrevensek/CCK.pdf

BRANJE ČRTNIH KOD

Čitalci s CCD kamero

Metrologic

MS7580 Genesis™

Cameraphone

QR koda (Quick Response)

Skener Unicode

Semacode

DELOVANJE ČRTNIH KOD

Postopek branja

	Čitalec zazna reflektirano svetlobo

(jakost električnega signala).

	Dolžina signala je sorazmerna širini	črte.

	Dekodiranje v znakovni zapis.

Bob Williams, Understanding Barcoding, Pira Reference series, Pira

International Ltd, 2004, 428 str.





izvor svetlobe

optika

BRANJE ČRTNIH KOD











bralni mehanizem

fotodetektor

analogno/digitalni pretvornik

digitalna elektronika

vmesnik med čitalcem in računalnikom

TISK ČRTNIH KOD

Bob Williams, Understanding Barcoding, Pira Reference series, Pira

International Ltd, 2004, 428 str.

TISK ČRTNIH KOD

Implementacija ČK na izdelku:

• integracija ČK v dizajn embalaže

• neposredno tiskanje	ČK na

embalažo

• lepljenje predhodno potiskanih

etiket

Bob Williams, Understanding Barcoding, Pira Reference series, Pira

International Ltd, 2004, 428 str.

TISK ČRTNIH KOD

Pomembna je kakovost tiska ČK.

Priporočljivo – črna barva na nesijajni bel tiskovni

material (visok kontrast; temno – svetlo).

Rdeča barva ni priporočljiva za tisk ČK.

Hladne barve za črtni tisk, npr: B, G, tople barve

Y, R, O le kot ozadje.

Kovinske barve se ne smejo uporabit za tisk – problem

refleksije!!!! (ostali visokosijajni materiali)

Bob Williams, Understanding Barcoding, Pira Reference series, Pira

International Ltd, 2004, 428 str.

TISK ČRTNIH KOD

Dobro čitljive kode.

Slabo čitljive kode.

http://www.barcodeman.com/info/color_bc.php

TISK ČRTNIH KOD

Najlažji je vzporeden tisk npr. embalaže

(ČK vključena že na TF - le za statične ČK).

Za nestatične ČK:

termo transfer (letališča (prtljaga), transport…)

kapljični tisk

laserski tiskalniki

dot matriks tiskalniki

globoki tisk

tampo tisk

flekso tisk

litografija

Bob Williams, Understanding Barcoding, Pira Reference series, Pira

International Ltd, 2004, 428 str.

TISK ČRTNIH KOD

Črte in prostor med njimi so lahko različnih širin,

dolžina črt ni pomembna.

Bob Williams, Understanding Barcoding, Pira Reference series, Pira

International Ltd, 2004, 428 str.

DIMENZIJE ČRTNIH KOD

Pomen dimenzij ČK

Dimenzije so opredeljene v specifikacijah EAN.UCC.

X, Y dimenzije

(X - širina najtanjše črte oz. praznega prostora,

Y - razmerje med višino črte in dolžino simbola oz. ČK.)

Svetli rob

pred prvo in za zadnjo črto

velikost roba je odvisna od vrste ČK

tisk znotraj roba onemogoči odčitavanje ČK

Bob Williams, Understanding Barcoding, Pira Reference series, Pira

International Ltd, 2004, 428 str.

DIMENZIJE ČRTNIH KOD

Glede na zveznost zapisa ČK delimo na:

zvezne

nezvezne

Nezvezne:

Code 39

vsebujejo medznakovni prostor (discrete codes).

npr. Code 39  - možnost tiska z manjšimi tiskalniki

(stamping devices).

Uporabna - zapis variabilnih podatkov (vsak izdelek svoj zapis).

Bob Williams, Understanding Barcoding, Pira Reference series, Pira

International Ltd, 2004, 428 str.

DIMENZIJE ČRTNIH KOD

ČK so odvisne od kvalitete tiska in okolja

odčitavanja

majhne ČK zahtevajo kvalitetnejši tisk in tiskovni

material (aplikacije v maloprodaji)

velike ČK odčitavanje iz večjih razdalj (skladišča)

Bob Williams, Understanding Barcoding, Pira Reference series, Pira

International Ltd, 2004, 428 str.

VRSTE KOD

1 D

2 D

3 D

VRSTE KOD

http://en.wikipedia.org/wiki/Barcode

VRSTE ČRTNIH KOD

Delitev glede na namen:

	prodajne

	industrijske

13 mest EAN kode vsebuje:

številka države - podeli GS1

številka proizvajalca - podeli GS1

zaporedna številka - podeli proizvajalec

kontrolna številka

VRSTE ČRTNIH KOD

Kode za knjige

sistem enotnega številčenja ISBN

Kode za časopise in revije

ISSN

Te številke so 10 mestne. V EAN-UCC – GS1 sistem so

jih integrirali tako da so ISBN številke dobile predpono

978, ISSN pa predpono 977.

ITF koda

VRSTE ČRTNIH KOD

X dimenzija – 1.016 mm

• je namenjena označevanju na terciarni embalaži in

skeniranju na večjo razdaljo

• lahko se uporablja koda kot je EAN 13, s tem da se na

začetek vrine cifra 0

• je numerična koda višje gostote, ki se največkrat

uporablja v skladiščih in v aplikacijah v težki industriji

• primerna za neposredno tiskanje na valovito lepenko

CODE 39

VRSTE ČRTNIH KOD

Zelo pogosta koda s katero se kodirajo cifre in velike

črke. V izpeljanki Extended code 39 je možno zakodirati

tudi majhne črke in ločila.

2 D KODE

2D Kode - Matrične kode

Nastale so zaradi potrebe po veliki količini

podatkov na majhnem prostoru.

Vanje lahko vpišemo različne količine podatkov,

glede na njihovo vrsto.

Ločimo:

numerične

alfanumerične (tekst) in

binarne

http://www.leoss.si/index.php?vie=ctl&gr1=strSvt&gr2=&id=2005032114455837

Matrične kode

2 D KODE

lastnosti kode - odvisne od namena uporabe

2D simbologije so v uvodni fazi uveljavitve

uporabnost bo pokazal	čas

počasno branje - slabost

velika količina podatkov - prednost

obstaja več kot 30 različnih 2D kod

http://www.leoss.si/index.php?vie=ctl&gr1=strSvt&gr2=&id=2005032114455837

Primer QR koda

2 D KODE

Japonski proizvajalec Denso

velika hitrost branja (10-krat večja, 30 ms za branje kode

z 100 numeričnimi znaki)

vsesmerno branje

vgrajeno popravljanje napak

http://www.leoss.si/index.php?vie=ctl&gr1=strSvt&gr2=&id=2005032114455837

Primer QR koda

2 D KODE

Popravljanje napak

napake zaradi poškodb kode

štiri možni načini popravljanja napak glede na stopnjo

poškodbe (7% - 30%) in glede na način izdelave kode

podatkov.

Izdelava QR kode

z namenskimi tiskalniki (vgrajen modul za generiranje

kode)

z generatorjem QR kode v okolju Windows 98/NT/2000/XP

http://www.leoss.si/index.php?vie=ctl&gr1=strSvt&gr2=&id=2005032114455837

2 D KODE

QR Code applications:

2D Barcode in Mobile Learning.

http://static.flickr.com/96/214538909_0b5f7a233d.jpg

2 D KODE

PDF-417 application:

Hazardous materials labeling.

Badges, ID cards, driver licenses.

PDF 417 code - electronic component labeling.

www.mvtec.com/halcon/ version7.1/pdf417.html

2 D KODE

Data Matrix application:

• Pharmaceutical Application

(2D-PharmacodeTM)

2D-PharmacodeTM (Laetus) is based on the

specification of the Data Matrix code.

PRIHODNOST

ČRTNIH KOD

PRIHODNOST ČRTNIH KOD

Supermarket v prihodnosti

Novost Billinega supermarketa je »self scanning«

Samoodčitavanje (v Purkersdorfu pri Dunaju).

PRIHODNOST ČRTNIH KOD

RFID  ogrož a ČK?

RFID omogoča:

	prihraniti celotne stroške sistema

	poveča avtomatizacijo in učinkovitost

	zmanjša odvisnost manualnih intervencij

	se uporablja, kjer je potrebna interaktivnost

(branje/pisanje podatkov)

Implementacija: ČK (0.005 $),  RFID tag (0.07 $)

Bob Williams, Understanding Barcoding, Pira Reference series, Pira

International Ltd, 2004, 428 str.

PRIHODNOST ČRTNIH KOD

Napoved trga

	v l. 2002 - dnevno prebranih ČK 6 bilionov

	več kot 2000 bilionov prebranih / leto

	trg ČK se bo kontinuirno povečeval in še

posebno 2D ČK. Do l. 2012 1D trg bo imel še

vedno rast do 50 %, kljub temu, da se bo

izvedel delni prehod na 2D in RFID.

Veliko prirasta gre na račun V in Kitajske.

Bob Williams, Understanding Barcoding, Pira Reference series, Pira

International Ltd, 2004, 428 str.

PRIHODNOST

MIT Auto-ID center

	vizija - izdelati globalno tržno mrežo

	oblikovati univerzalno okolje v katerem bodo

računalniki razumeli svet brez človekove pomoči

Bob Williams, Understanding Barcoding, Pira Reference series, Pira

International Ltd, 2004, 428 str.

LITERATURNI VIRI

http://www.ema.si/Page.asp?src=documents/p41.htm

http://sl.wikipedia.org/wiki/%C4%8Crtna_koda

http://optlab.ijs.si/idrevensek/CCK.pdf

http://www.gs1si.org/sntportal.asp?p=14&m=16

Uporabniški priročnik, 6. popravljena izdaja, GS1, dostopno na

spletu,

http:// www.gs1si.org

http://users.triera.net/pungartm/isbn.htm

http://en.wikipedia.org/wiki/Universal_Product_Code

Bob Williams, Understanding Barcoding, Pira Reference series,

Pira

International Ltd, 2004, 428 str.

http://valjhun.fmf.uni-lj.si/~ajurisic/sc/m1.pdf

http://www.barcodeman.com/info/color_bc.php

Martinčič S., Venta, P. Čitalci črtnih kod, seminrska naloga pri

predmetu 5nteraktivni mediji, 2008, 8. Str..