Univerza v Ljubljani

Naravoslovnotehniška fakulteta

Oddelek tekstilstvo

Vaje pri Informacijskih tehnoligijah

LOČLJIVOST ZASLONA IN BARVNA LOČLJIVOST

BARVNI MODELI

Ljubljana,  2008

- UVOD

Slika, ki jo vidimo na zaslonu računalnika ima svojo geometrijsko in barvno ločljivost. Geometrijska ločljivost pove, koliko pikslov na zaslonu lahko vidimo. Barvna ločljivost pove, koliko različnih barvnih odtenkov lahko slika vsebuje. Če imamo samo črno-belo sliko, je barvna ločljivost 1 bit. Za vsak bit več ločljivosti imamo na voljo dvakrat več odtenkov. Za n bitov barvne ločljivosti slika lahko prikaže 2n barvnih odtenkov.

- RAZLAGA

Ločljivost je število elementov na dolžinsko enoto. Barvna ločjivost je število prikazanih barv.

- PIXEL IN DOLŽINSKE ENOTE

ppi = pixel per inch (število slikovnih enot na palec)

1" = 1 inch (2,5 cm)

Pixel = picture element

Posamezne piksle (RGB), ki sestavljajo pixel imenujemo podpiksli (sub pixel).

- BARVNA LOČLJIVOST ENO BITNE SLIKE

Enobitna slika bi lahko bila uporabljena za prikaz tekstov. Črno bela slika brez sivih.

Slika 1: Eno bitna črno-bela slika

- BARVNA LOČLJIVOST 8 – BITNE SLIKE

Posamezen piksel je sestavljen iz niza 8 bitov (256 barv, lahko tudi 256 odtenkov sivie barve).

Slika 2: barvni prikaz 8-bitne slike z 256 barvami

- BARVNA LOČLJIVOST 24-BITNE SLIKE

24-bitno sliko imenujemo tudi TRUE COLOR.

Slika 3: prikaz 24-bitne slike

- 224 = 16,7 milijonov barv

- Slika je razdeljena na 3 nize po 8 bitov

- 256 × 256 × 256 = 16,7 milijonov barv

- BARVNI MODELI HSB IN HSL

- barvni ton se opira na valovno dolžino barve svetlobe, vrsta barve

- nasičenost določa delež sive ali bele barve v barvnem sistemu

HSL format se uporablja v aplikacijah, kjer se veliko senči ali spreminja v sivinske, ker se v tem formatu to stori zelo hitro in enostavno.

Slika 4: Slika v RGB in HSL barvnem prostoru

- INDEKSIRANE BARVE IN BARVNE PALETE

Večina uporabnikov ne uporablja 16,7 milijonov barv. Ponavadi lahko zbiramo med indeksirani barvami. Njihova prednost je v tem da zavzamejo dosti manj prostora. Računalnik izdela paleto s 16 ali 256 barvami, ki jih označi z indeksi od 0 do 15 in od 0 do 255. Za zapis števil med 0 in 15 potrebujemo le 4 bite (24=16), za zapis števil med 0 in 255 pa 8 bitov (28=256). Primer indeksiranih barv je program Windows.

- HEKSADECIMALNI ZAPIS BARV ZA UPORABO NA SPLETU

Barve za izdelavo spletnih strani označujemo s heksadecimalnimi kodami. Heksadecimalne kode sestavljajo kombinacijoštevil od 0 do 9 in kombinacijo črk od A doF. Število 0 velja za najmanjšo vrednost barve. Črka F pomeni 15-kratnik intenzitete od števila 0. S kombinacijo števil in znakov dobimo različne barvne vrednosti. Vsako barvo zapišemo z različnimi vrednostmi rdeče, zelene in modre.

Slika 5: Heksadecimalni zapis barv