- Kaj je smojenje?

Namen smojenja je zagotoviti gladko, jasno celo površino. Smodimo na napravah z

odprtim plamenom in kontaktnimi smodilniki.

- Kaj dosežemo z brušenjem?

Z brušenjem dosežemo prijeten, mehak in voluminozen otip blaga.

3.   Kako gladimo tkanino?

Tkanino gladimo s suho predhodno obdelavo, kar imenujemo tudi dela za polepšanje

videza in urejanja površin. Urejanje in oblikovanje raznih efektov dosežemo z brušenjem

ali smirkanjem, kosmatenjem, striženjem, smojenjem, ratiniranjem, krtačenjem in

parjenjem, dviganjem velurja.

BRUŠENJE ALI SMIRKANJE: blagu damo prijeten, mehak in voluminozen otip. Blago se vrti na strojnih valjih, ki so oblepljeni s smirkovnim ali steklenim papirjem. Pretežno smirkamo brušeno viskozo in brušeno svilo, ter tkanine iz mikrofilamentnih vlaken (nastane peach skin efekt). Pri smirkanju se zniža pretržna sila tkanine.

KOSMATENJE:

STRIŽENJE: namesto smojenja. Je lahko delovna faza v pripravi na plemenitenje, ali pa zaključna suha apertura. Strižemo neenakomerne površine, ki so nastale pri kosmatenju – dosežemo videz žameta in korda.

SMOJENJE: odstranimo vlakna, ki štrlijo iz nitnega stebra. Smodimo preje it celuloznih & sintetičnih vlaken (WO pri smojenju porumeni, zato jo le poredko smodimo). Smodimo na začetku oplemenitenih del. Pomembno je pri pripravi blaga za tiskanje.

RATINIRANJE:

KRTAČENJE IN PARJENJE:

DVIGANJE VELURJA:

4.   Naštej 3-4 vrste škrobil.

- talilna škrobila

-  PAC škrobilo

Delimo jih glede na ionsko pripadnost izvor pomembnost za prakso. Imamo naravna,

umetna, neionska, ionska, škrob in denvar.

5.   Kaj je hidroksietilni škrob?

Škrob  	 OH + CH2        CH2  	            škrob	      O         CH2CH2	 OH

O						neionogen

Sodi med alkilirane škrobe. Škrobilo je primerno za steklene filamentne preje, za akrilna, modakrilna vlakna, za mešanice z bombažem. V primerjavi z nemodificiranim škrobom ima večjo viskozno stabilnost v širokem temperaturnem območju, v gel preide pri nižji temperaturi in tvori bolj obstojne in elastične filme.

6.  Napiši splošno formulo akrilatnega monomera in dve skupini, ki bi ju postavil

namesto X.

Namesto X lahko postavimo:
- COOH: skupina, ki zagotavlja topnost in izperljivost iz tkanine
- COONa in –COONH4: sol, ki vpliva na adhezijo do celuloznih vlaken in mešanic

PES/Co
- CN in –CONH2: skupini, ki zvečata obstojnosti filmov na obrabo in drgnjenje, zvečata žilavost

7.  Encimi!