DVOLOMNOST: je lastnost optično anizotropih vlaken, ki jo ugotavljamo s polarizacijskim

mikroskopom. Je lastnost materiala, ki vrti električni vektor in je razlika dveh  lomnih količnikov,

v dveh izbranih med seboj pravokotnih smereh. ((n=((//2(d). Razlika lomnih količnikov.

vzdolž n(( in prečno n( na os vlakna  (n= n(( - n(. Je posledica raztezanja ali orientacije amorfnih področij.

ORIJENTACIJA: v vlaknih je navadno v smeri osi (enoosna) z dvolomnostjo merimo količino

cos ( (povprečni cos kota () med makro molekulo in osjo vlakna (Hermansova orientacijska funkcija).

Neorientirana vlakna imajo faktor povprečne molekulske orientacije f=0; polarno orientirana

vlakna (anizotropna) f=1. Usmeritev molekul in molekulskih segmentov v smeri vzdolžne

osi mikrofibrila, vlakna. ((1((2) f = (3<cos q >-1)/2

FAKTOR ORIJENTACIJSKE: je koristen kazalec pri primerjanju mehanskih lastnosti vlaken

in njihove strukture.

POVEČAVA: je določena s produktom povečave objektiva in okularja .(najbolj pogosta vrednost je

med 25 – 2000x)

LOČLJIVOST: najmanjša razdalja med dvema točkama, ki sta še vidni ločeni.

GLOBINSKA OSTRINA: razdalja na optični osi objektiva, v katere mejah se doseže največja ločljivost.

MIKROMETRSKA VREDNOST:  vrednost za določeno povečavo (dolžina enega intervala okularnega

merila v (m) – izračunamo iz št. delov okularnega mikrometra, ki prekriva intervale objektivnega

mikrometra. npr. (32 delov okularnega (m ( prekrije 10 delov objektnega (m)

K= (10*10(m)/32=100(m/32=3,12 (m

Stopnja polnosti kroga S je razmerje površine Pv in površine kroga.

OBJEKTNI MIKROMETER: (steklena ploščica z merilom 2mm ( razdeljena na 200 delov;

en del je 0,01mm=10(m)

OKULARNI MIKROMETER: je poseben okular ali steklena ploščica z izjedkanim merilom, ki jo

vstavimo v okular. (merilo za merjenje linearnih dimenzij pri mikroskopiranju).

SORTIMENT: Je razvrščanje vlaken v skupine glede na njihov premer – finost. Recimo da smo volno

uvrstili v razred 64`s. To pomeni, da lahko iz volne uvrščene v to skupino predemo prejo finosti 30 tex.

TALIŠČE: je temperatura, ko kristaliti preidejo v tekoče stanje.

ANALIZATOR: je če presvetlimo dvofazne objekte (kristaline in amorfne) s polarizirano svetlobo,

ki zaradi dvolomnosti kristalitov spremeni značaj odklonjene svetlobe, kar ugotovimo z drugo

polarizacijsko prizmo.

LOMNI KOLIČNIK: je razmerje med fazno hitrostjo in hitrostjo v razširjanju snovi c.

RETARDACIJA: je fazna razlika v nm za določeno valovno dolžino svetlobe.

VOLNA 62`s/64`s: volna preje 62`s/64`s = 30 tex.

POLARIZATOR: je filter – prizma ki jo vstavimo pri optičnem mikroskopu pred kondenzatorske leče.

TITER: je način za določanje finoče preje, kjer se podaja masa in dolžina.