HARMONIČNO NIHANJE

VZMETNO NIHALO

diferencialna enačba nedušenega nihanja

( - krožna frekvenca nihanja

k - koeficient vzmeti

m – masa uteži

odmik nihala iz ravnovesne lege:

x0 - največji odmik (amplituda nihanja)

hitrost nihala:

- največja hitrost nihala (v ravnovesni legi)

pospešek nihala:

- največji pospešek nihala (v skrajni legi)

energija nihala

TEŽNO NIHALO

diferencialna enačba nedušenega nihanja za male odmike (ko velja )

( - krožna frekvenca nihanja

J - vztrajnostni moment nihala okoli vrtišča

m - masa nihala

d – razdalja od vrtišča do težišča

odklon nihala iz ravnovesne lege:

(0 - največji odklon (amplituda nihanja)

kotna hitrost nihala:

- največja kotna hitrost nihala (v ravnovesni legi)

kotni pospešek nihala:

- največji pospešek nihala (v skrajni legi)